# 对电力企业线损管理及其降损对策的探讨论文_任淑娟

黑龙江省萝北县电业局

摘要：随着社会市场经济的飞速发展，我国社会发展和人们生活度对对电力的需求比较大，因此电力企业需要做好管理工作。线损管理是现现阶段电力企业需要尽快提高的一个管理方面，因为其直接关系到电力企业的利润获取以及用户的安全用电。线损管理水平的提升能够促进的电力系统的高效运行，从而满足社会和用户对电力的需求。现本文就电力企业线损管理及其降损对策进行探究，仅供交流借鉴。

关键词：电力企业；线损管理；降损对策；技术措施；管理措施

在社会生产生活中，电力是不能够缺少的一项重要的能源，线损的降低能够促使电能利用效率的提高，能够起到一定程度的节能作用。立足于电力企业自身角度而言，线损会对企业自身的利益的造成严重的损坏，因此电力企业需要采取有效的措施对线损进行管理，从而降低线损，这样的话，电力企业的损失也能够得到较大的降低，有利于维护电力系统的正常运行。

一、电力企业线损概述

一般来讲，在电力企业的线损管理中，其所面临的线损问题主要体现在电力输送和供配等方面，可以根据线损的发生情况从以下三方面来论述电能线损。

1、统计线损

在电力企业的线损管理中，这种线损是最主要的管理对象，在电力线损中占有很大比重，一般也会被称为是实际线损，其线损量是某电力企业在一段时间内所供的总电量和其所售出的总电量之间的差值。因为是以统计的方式得出的结果，所以被称为统计线损，往往被当做是线损计量的基本指标和判断线损计划指标是否合理的依据。

2、定额线损

主要是指电力企业设定一个既满足时代发展需求，又能达到企业节能降耗目的的线损目标，该线损目标的设定不仅应考虑既定区域内电力网线损历史水平与现今的实际水平，还应充分考虑影响电力网正常运行的各方面因素，从而采取有效的降损措施得出线损考核目标。

3、理论线损

主要指电力企业在输送电力和分配电力过程中所造成的电能损耗，但是在实际电力输送过程中是必定会产生一定的耗损，而这类耗损通过计算电力网运行负荷情况和供电设备实际参数，从而能够得出电力输送过程中实际耗损结果。

二、电力企业线损管理的具体降损措施

1、基于技术层面的具体降损措施

1.1加强电网规划和电网技术改造

通常来说，电力系统等的电能损耗主要集中在输配电系统和供电系统中，其占电能总损耗的58左右，占有非常大的比例，造成其的主要原因是电网的不合理规划和设计，例如线路的铺设不合理和不规范，以及不合理的符合配电。因此在线损管理过程中，一个重要的环节就是加强对电网的合理规划和科学改造。对电网的技术改造，电力企业需要加强重视，在电网安全性和可靠性有保证的简体下，对电网进行降损增效的技术改造。合理改造电源点和电网网架是技术改造的重点，尽可能的将供电半径减少，有利于迂回供电现象发生的有效避免，从而使线损率降低，进而使电力系统的运行效率得到有效的提高。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.2对电力设备进行降损处理

如果运行过程中的电力设备存在故障的话，那么在一定程度上也会造成的一定程度的线损，因此在技术降损的工程中，需要采取有效的措施处理存在电力设备所具有的故障吗，例如更换老化的电力设备，也需要定期对电力设备进行检查和维修，在改造电力设备的过程中需要使用先进的科学技术，从而使电力设备的运行效率得到有效的提高。、以变压器设备为例，如果变压器的能耗比较大，那么其的线损率也会大大的增加，因此对于变压器设备的技术改造应该从变压器的容量、负载率和无功补偿率等方面进行，从而降低其的能耗。再如，如果电力计量出现故障的话，不仅会造成计量数据的不准确，还会增加线损，因此需要应用先进的科学技术改造计量装置，提高其的准确性和可靠性。

1.3智能电网需要尽快建立

现阶段，在科学技术的推动下，我国电力系统自动化管理的发展取得了很大的进步，但是与全面智能化的电网建设还存在很大的距离，因此，电力企业在管理过程中，需要加强对线损的管理力度，加强技术改造，从而促进智能电网建设水平的提升，这样一来，电网的运行效率会得到很大的提高，而停电故障的发生所造成的线损会得到有效的避免，同时，线路冗余现象也能够的得到避免，并能够是实时动态的检测供配电网络。这样的数字化配网有利于降低线损。

2、基于管理层面的具体降损措施

2.1要积极开展线损分台区管理工作

贯彻执行“统计清楚、分析透彻、重点突破、综合治理”的线损管理总体工作方针，梳理线损管理流程，制定相关制度及细则，同时要加强对规章制度的理解及执行力。积极转变观念，加强分台区管理，将责任细化落实到具体人员，努力做到线损管理每项工作有明确分工，每项小指标有明确的责任单位。通过分台区管理，掌握低压损失电量的根源，更加有针对性的安排降损计划，逐步推行台区考核表计自动抄录，提高供电量数据同时率，减少低压线损率波动。完善线路、台区考核计量装置，规范线损率的统计口径，全面推行《单线单变考核管理办法》，实行分站、分压、分线、分台区线损分析和考核，加大执行力建设。

2.2加强线损预测分析和理论计算工作

线损分析要实行三对比：与上月比，与去年同期比，与理论计算比。对线损率完成情况，每月要定期召开用电形势、线损分析会，做到及时总结，特别是对重点线路和异常线路进行剖析，对发现的问题，要及时采取有效措施。在月度线损分析报告中，要认真做好次月供电量、售电量、线损率等情况预测，确保线损管理的可控、在控。将每月指标完成情况纳入绩效考核，按月奖惩。保证数据准确、及时，确保线损率指标完成。要认真做好理论线损计算工作，充分掌握电网运行的损耗情况，各线损责任单位要在上一年理论计算的基础上，提早准备，对所管辖线路变更情况及参数及时进行修正，并对低压配电线损进行实测分析，明确降损主攻方向，为制定降损方案和年度降损计划提供依据。

2.3加强计量管理

加大计量装置投入，提高精度，保证计量准确性，对国家已明令淘汰的电能表全部更换；对低压电流互感器由0.5级更换为0.2级。做到定期轮校电能表。加大计量装置的防窃电改造，采用电能表集中安装于表箱或专用计量柜；低压用户安装漏电保护开关；高供高计用户采用高压计量箱并配装磁卡表等形式。同时做好计量装置的周检、轮换工作。对表计实行定检和抽检相结合的方式，加强表计校检，确保计度准确性。

2.4加强窃电管理

窃电问题也是造成线损率迟迟居高不下的原因之一，为了避免这种现象发生，电力企业应该对于窃电现象制定一系列的管理措施。如不定期的组织开展检查活动，对电表、帐卡、接线等情况进行检查，或者将定期检查与突击检查结合起来，以提高检查效率。尤其是对于一些临时用电的单位，更是组织专门的检查小组，以保证其安装规范用电。

三、结语

综上所述，现代电力企业在管理过程中，线损管理已经成为其中一项重要的内容，线损管理水平的提高，在一定程度上，有利于电力企业运营成本的降低，使其能够得到更多的经济效益，同时还能够为社会和人们营造良好的用电环境。为了有效的提高线损管理的质量和水平，电力企业需要立足于自身的实际情况，针对存在的问题制定有效的措施，有利于电力企业线损的降低，对电力企业的进一步发展具有较大的促进作用。

参考文献：

[1]赵英春.论电力线损管理及线损率波动的解决办法[J].内蒙古民族大学学报，2011（4）.

[2]殷静萍.浅谈节能与电力线损管理[J].城市建设理论研究（电子版），2011（34）.

[3]赵颖.降低电力线损管理探析[J].劳动保障世界，2011（2）.

[4]李洁.提高电力线损管理工作效率的探索[J].中国新技术新产品，2012（21）.

论文作者:任淑娟

论文发表刊物:《基层建设》2015年32期

论文发表时间:2016/11/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c8b82b7326f1b6f4466417b6.html