# 无线传输技术在电力调度工作中的应用论文_闫日文

（国网朔州供电公司 山西朔州 036002）

摘要：在巨大的电力压力下，电力传输问题也随之而来。如此庞大的输电系统如何解决这个问题？如何优化电力传输值得我们考虑。通过无数科学家的努力，他们提出了无线输电的概念。这种新技术不同于传统的输电系统，将变得更高效、更方便、更环保，更符合社会对输电的需求。如今，无线电力传输具有深远的意义和良好的发展前景。

关键词：无线传输技术；电力调度；工作；应用

导言

所谓电力系统供应链管理就是充分利用现代信息技术，实现电力供应全过程的系统规划和管理，包括物流、业务流程、信息流和资金流。管理过程的最终目标是找到并建立一种平衡的关系，这种关系必须充分反映材料供应商、监理公司、建筑企业和业主之间的密切关系，以确保科学合理的供应链，避免材料浪费。在国家电网企业，构建电力物资供应链体系，并通过将企业的各个部门联系在一起，实现电力物资供应链管理的一体化，提高电力物资供应链管理的应急反应能力。

1无线电力传输的基本原理

1.1电磁耦合共振—中程传输

中程无线电力传输方式是以电磁波“射频”或者非辐射性谐振“磁耦合”等形式将电能进行传输。它基于电磁共振耦合原理，利用非辐射磁场实现电力高效传输。在电子学的理论中，当交变电流通过导体，导体的周围会形成交变的电磁场，称为电磁波。当电磁波频率高于100khz时，电磁波便可以在空气中传播，并且经大气层外缘的电离层反射，形成较远距离传输能力，人们把具有较远距离传输能力的高频电磁波称为射频（即：RF）。将电信息源（模拟或者数字）用高频电流进行调制（调幅或者调频），形成射频信号后，经过天线发射到空中；较远的距离将射频信号接收后需要进行反调制，再还原成电信息源，这一过程称为无线传输。中程传输是利用电磁波损失小的天线技术，并借助二极管、非接触IC卡、无线电子标签，等等，实现效率较高的无线电力传输。

具体地说，整个装置包括两个线圈，每个线圈是一个自振荡系统。其中之一是一种与能量相连的发射装置，它不向外界发射电磁波，但使用振荡器来产生高频振荡电流，并通过发射线圈发射电磁波，以在其周围形成非辐射磁场，也就是说，将电能转换成磁场。当接收装置的固有频率与接收电磁波的频率相同时，接收电路中产生的振荡电流最强，完成了从磁场到电能的转换，从而实现了电能的高效传输。

1.2微波/激光—远程传输

理论上，无线电波的波长越短，其方向性越好，色散越小。因此，微波或激光可以实现电能的远程传输，这对新能源的开发利用和未来能源短缺的解决也具有重要意义。

1.3电磁感应—短程传输

电磁感应现象是电磁学中最重要的发现之一。它显示了电和磁现象之间的相互关系和转换。电磁感应是电磁学的基本原理，变压器利用电磁感应的基本原理工作。磁耦合用于在发射线圈和接收线圈之间传递能量。如果交流电流通过发电线圈，该电流将在周围介质中的交流磁场接收线圈中形成感应电势，以向移动设备供电或给电池充电。

2系统总体设计

2.1 实现对电力操作步骤的实时监控

现有的电力操作票都是纸质的，由电力运营商根据纸质电力操作票的步骤一步一步操作，操作确认信息和操作时间记录在纸质操作票上。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆操作完成后，纸质操作票交给电力调度员，电力调度员不能实时监控电力操作员的操作步骤，也不能判断操作时间是否与实际操作时间一致，变电站操作是否按照正确的操作流程进行，操作票中的电流、电压等关键数据是否真实等，而电力调度指令无线传输系统就解决了这个问题，在使用电力调度指令无线传输系统后，将不再使用纸质的电力操作票，电力调度将系统中创建电子操作票，可以设定每步操作关键数据的额定范围，现场的关键数据不在额定范围之内，系统就会报错，而变电操作人员就停止变电操作，以免变电事故的发生，在电力调度对电力操作票确认无误后，通过无线网络下传到移动端，电力操作人员接收电子操作票后，对信息进行确认，确认无误后将确认信息和操作人员信息上传到服务器端，电力调度人员接到确认信息和操作人员信息后下达开工令，下达开工令后，电力操作人员就可以对电力操作票进行操作，电力操作人员每做一步操作，系统会自动判断输入的值是否满足要求，如果数据超出额定值，系统将报错，并且系统会自动记录操作时间并上传到服务器端，电力调度人员可以实时的对操作步骤和操作时间进行监控，在发现操作问题时，会第一时间制止电力操作人员操作。

2.2 实现多站电力操作票

在电力运行过程中，将有多个电站协同运行。一个站点完成后，另一个站点将继续运行。每个车站都将使用纸质操作票。由于不同的电站运行，每个电站的人员将无法确定另一个电站的运行或电力转换的运行过程。这将需要电力调度通过电话连续传达每个站的操作，这大大降低了工作效率，并且在信息传输中容易出错传输和出错传输。因为每个站的电力转换的确认信息需要上传到服务器，所有参与操作的站点的电力操作票中都必须有操作信息，这样就要求服务器不但要与移动设备进行信息交互，移动设备之间也要有信息交互，电力调度指令无线传输系统解决了这个问题，在多站协同操作时，电力调度只需要下达一张电力操作票，在电力操作票中需要指定各站点的操作步骤，电力操作票下达后，根据各站的权限不同，各站只显示本站的操作步骤，其他站的操作步骤是灰色的，电力操作人员是无法操作的，同时操作步骤是顺序执行的，执行步骤到各站的时候，操作人员才能操作，否则操作人员是无法进行操作的。这样各站的电力操作人员可以实时的对变电操作流程进行查看，可以提前为本站的变电操作做准备，提高了工作效率，减少了不必要的错误发生。

2.3优化电力操作票模板，提高电力调度管理水平

所有电力操作票模板和电力操作步骤存储在电力调度无线命令传输系统中，电力调度可以根据实际电力操作在系统中查询。对于带有模板的电力操作票，可以直接使用电力调度。对于新的电力操作，电力调度人员可以修改现有的电子操作票，以形成新的电子操作票，或者根据系统中的电力操作步骤创建新的电力操作票。系统中就会形成电力操作表模板，电力调度人员在创建新的电力操作票时，可以在电力操作票库中查询相关的电力操作票作为参考，以创建准确的电力操作票。

2.4 变电操作报表

电力调度命令无线传输系统可以历史查询所有变电站操作票，电力调度可以分析这些历史操作和设备操作，优化变电站操作流程，优化更合适设备的变电站操作流程，并分析变电站操作步骤，以确定设备事故发生时设备事故的原因。

结束语

社会的发展和进步需要改革和创新。电力作为我们日常生活的重要组成部分，也需要与时俱进。它也需要改革和创新。只有与时俱进，顺应时代潮流，它才能更好地造福全人类。输电技术的改革和创新是一项必须进行的工作。相关技术人员提出的无线输电技术将是一项重大突破。首先，它改变了传统的输电方式，大大降低了输电系统的建设成本，另外它不再是有线输送方式，无线电力输送方式会更具有科技感、更具有时代感，它更加能够符合时代的需求，让我们共同努力，将无线电力输送技术深入研究，让无线电力输送技术成为电力输送体系的标准配置，让无线电力输送技术使得我们的世界更具新时代的特色。

参考文献：

[1] 王秩雄，胡劲蕾，梁俊，等.无线输电技术的应用前景[J].空军工程大学学报（自然科学版），2018（1）：82.

[2] 刘永军.无线电力传输技术：创造未来空间神话[J].中国电子商情（基础电子），2017（11）：70-75.

[3] 王晔.推行电力物资供应链管理促进电网应急物资保障[J].民营科技，2017，09：104.

论文作者:闫日文

论文发表刊物:《电力设备》2018年第26期

论文发表时间:2019/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c8b9d882288d55ffbe12927c.html