# 浅析机电自动化的实际应用论文_田鹏飞

（山西乡宁焦煤集团台头前湾煤业有限公司 042100）

摘要：近年来，机电自动化技术伴随着现代科学技术的发展得到了进一步的完善和提高，对于工业生产过程的促进作用也越来越高。与此同时，在进行机电自动化技术的应用过程中，研究的进行要深入结合机电自动化技术的基本使用原则和理论，并对机电自动化技术的使用要点进行相关的掌握，只有这样，才能够保证机电自动化技术的高效使用。本文具体的结合了机电自动化技术的基本实践方法，对实际使用过程中如何有效的发挥出机电自动化技术的应有作用进行了深入探究。

关键词：机电自动化；实际应用；探析

引文：当今社会，为了最大限度的满足社会和人们对各种资源提出的不断提高的需求，必须进一步解放发展生产力，改善生产方式，提高生产效率。当前，因为人工操作模式的效率极为低下已经被逐渐的淡化甚至淘汰，机电自动化因为生产效率的大幅提升，安全质量更有保障，应用范围更加广泛，所以被广泛应用。煤矿、水利、电力、办公室、机械制造各个行业机电自动化的相继实现，有力推动了社会的进步。在实际应用中，深入分析如何使机电自动化作用得以最大化发挥成为了关键点所在。

1.进行机电自动化的应用探析的重要意义

在进行机电自动化研究的过程中，最重要的就是将机械技术和电子自动化技术有机的结合在一起，并在后续的使用过程中，将高新的自动化技术的计算机处理技术结合在一起，保证机电自动化使用过程可以向智能化方向发展，保证机械生产的过程可以在智能化、自动化的背景下完成。在这样的使用背景下，就对机电自动化管理工作人员的专业技能素养提出了更高的要求，尤其是进行对机电自动化设备控制的技术工作人员，更要充分的了解到机电自动化过程的实际工作原理，能够及时的发展机电自动化运行过程中存在的问题，保证机电自动化过程的高效运行。针对这样的情况，可以看出，进行机电自动化的应用探析工作有着非常重要的现实意义。

2.机电自动化的实际应用研究

截至目前为止，虽然水力发电、核能发电等技术已经开始得到广泛的应用，但是，我国大部分的电力还是来自于火力发电过程，在进行火力发电的过程中，为了保证整个过程的顺利完成。就需要在进行火力发电的过程中，充分的利用到机电自动化技术，并在机电自动化的应用过程中，通过对于机电自动化仪表以及机电自动化设置的使用，快速的获得火力发电过程中所产生的具体环境参数，并根据机电自动化之中的处理设备进行合理的调整，保证整个火力发电过程的顺利进行。截至目前位置，在机电自动化的应用过程，以实现温度控制、流量控制等方面为机电自动化控制的最主要方面。针对这样的情况，在本文中，将从以下几个方面进行机电自动化的实际应用探析。

2.1 测温仪表的实际应用探析

在进行机电自动化技术的实际应用过程中，进行对工业生产过程的温度控制是重要的组成部分之一。具体的来说，利用机电自动化技术进行温度控制主要是通过热电偶温度计（主要是发挥对于反应温度和生产温度的显示功能，发挥的是感官性的作用）和继电器（主要发挥智能的控制通电和不同电的功能），判断出实际的生产温度之后，就可以进行对于生产过程的温度进行智能控制，并根据温度控制仪器的控制精度的控制，保证生产过程的正常进行。在实际的生产过程中，作为进行控制生产的工作人员，在实际的控制过程中，应当大力加强对于热电偶的控制，保证温度控制过程的精确性，以便于再生产的过程中，可以控制好热量，完成整个生产过程。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2 测压仪表的实际应用探析

在进行机电自动化设备的应用过程中，主要是使用的波纹管压力计、电阻应变式等仪器进行对于生产过程的压力进行实时的控制反馈，并在进行控制的过程中，将进行测量的工作物质传送进入相应的测量容器中，在进行控制的过程中，压力介质会让机电一体化设备的自由端产生位移，进而让机电一体化设备中的指针轴在压力的作用下产生偏移，最终有效的控制好生产设备中的压力数值。与此同时，在进行波纹管压力计的应用过程中，可以将工作介质从接头接入管道之中，保证机电一体化设备可以根据传动机构的带动而产生相应的变化，保证生产过程可以在相应的参数数值的变化下产生变化，进而有效的保证整个生产过程的有效进行。

2.3 流量仪表的实际应用探析

在进行机电自动化技术的流量控制的过程中，主要是依靠流量控制仪表实现的。具体的来说，主要使用的流量智能控制仪表包括有容积式流量仪表、差压式流量仪表、微机型数字式流量仪表三种。在实际的机电自动化技术应用过程中，要不停的进行对于机电自动化设备之中的转子的控制，并根据转子的控制，有效的保证最终得到的流量仪表控制数值的精确度。一般情况下，在进行流量控制的过程中，可以使用转子流量计进行流量的测量和控制。与此同时，在进行差压式的流量计的使用过程中，则是依靠着伯努利方程的运用，进行对于流量的控制和研究，并根据伯努利方程中介绍的流量和压力之间的关系，进行对于生产过程的流量控制，保证生产过程的自动化进行。最终，在进行数字型的流量仪表的使用过程中，主要使用的就是机电自动化技术之中的计算智能技术，根据数据信息传输的热信号进行流量的控制，通过该技术的应用，可以用内含的数字模拟控制仪表，进行相应的流量控制，保证生产过程的顺利进行。在这三种方法之中，使用的数字型控制效果最好，可以充分的集中另外两种流量控制的优势，在进行流量的控制过程中，根据流量的压差和变化进行流量控制，保证生产过程的顺利进行。

3.机电自动化在煤矿行业中的实际应用

3.1煤矿生产监控与机电自动化

作为我国的主要能源，煤炭在社会建设过程中的需求量极大，如今露天煤矿已经几近竭尽，矿井开采生产过程中，具有较高的危险性，易引发安全事故。这就对，煤矿生产监控系统提出了更高的要求，利用机电自动化技术，可更加清晰地掌握矿井内部环境，可以有效的减少瓦斯、煤尘、冒顶所衍生的灾害。我国的煤矿生产监控系统应用与国外相比起步较晚。上世纪80年代，该技术才大规模进入我国，90年代得到进一步发展。但我国在此领域的发展步伐较快，如今国内自主研发的KJ90、KJ95系统能够连接互联网，自动化和智能化程度较高，成为了煤矿生产过程中强有力的安全保障。

3.2采掘机械与机电自动化

传统的煤矿挖掘方式因为采掘效率低下，容易造成浪费，安全性不高等已难以适应现代社会生产的需求。计算机技术的发展应用和传感器技术的普及，使煤矿采掘行业呈现了更加前沿的发展前景。计算机的应用，意味着离机也可以操作，及时检测设备是否出现故障。通过计算机控制采掘机械，并与采煤机、支架等设备相结合，实现统一控制。电牵引式采煤机因为轴端安装有制动器，应用越来越普遍，可有效避免停机时机器下滑。其综合功能明显高于液压牵引式采煤机具体表现在组织结构简单，运行可靠，维护量小，使用寿命长等方面。

4.结语

综上所述，随着机电自动化技术的发展，机电自动化技术的应用范围也开始逐步扩大，在本文中，就具体的结合机电自动化技术的基本原理，并结合了机电自动化技术的实际使用情况，进行了对机电自动化技术的应用探索工作，对不同的机电自动化仪表和设备在实际的使用过程中的功能进行了探索分析，发现通过对于机电自动化技术的使用，可以有效地提升生产效率，有着很高的生产应用价值。

参考文献：

[1]苏乃明，陈莉莉.变电站自动化技术改造[J].河南科技，2012（04）.

[2]黄雪芳.探讨电气工程中自动化技术的应用[J].广东科技，2012（13）.

[3]陈明礼.传统电气与自动化技术的设计思想与融合分析[J].广东科技，2012（23）

论文作者:田鹏飞

论文发表刊物:《电力设备》2018年第27期

论文发表时间:2019/3/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c8c28009b03b38b414e934b9.html