# 现浇混凝土楼面裂缝的原因及综合防治措施论文_洪昌明,王玲敏,朱俊洋

浙江省建工集团有限责任公司

【摘 要】裂缝是现浇混凝土楼面最为常见的质量通病之一，对住宅建筑的使用寿命、使用功能、结构安全都将造成严重影响。楼面结构出现裂缝原因复杂，有材料、温度变化等原因，也有设计、施工、使用等方面的问题。现结合多年来大量施工实践中的经验和教训，以施工为主、兼顾设计和材料等方面，阐述楼面裂缝的原因及综合防治措施。

【关键词】楼面；裂缝；防治

1、前言

现浇楼面具有整体性好、施工方便、快速等优点，因而在现代住宅建筑中广泛应用。但是，现浇混凝土楼面容易产生裂缝，若控制不当，任由发展，将会严重影响到住宅建筑的结构安全，对人们的生命财产造成威胁。由于混凝土本身属于非均质材料，其自身的收缩徐变及外界温度变化的影响等，都会导致裂缝的产生。尽管，一些裂缝是在允许范围内的，对建筑结构受力没有影响，但是久而久之，终将会发展成有害裂缝。因此，在施工过程中必须采取有效的防治手段，减小、甚至避免裂缝的产生。

2、裂缝产生的原因

现浇钢筋混凝土屋面裂缝产生的原因比较复杂，虽然施工规范对楼面施工过程及整个操作方法作了明确规定，但由于建筑材料多数露天堆放，品种也多，各工种在室外操作，受气候影响大，加上在施工过程中只要某一种材料达不到要求、操作方法欠妥或管理上的疏忽，都会影响到工程的质量。

2.1施工材料不当

1）采用了质量不合格的材料。比如，水泥、外加剂等质量不合格，那么现浇楼板的混凝土强度就达不到设计要求，在荷载的作用下产生裂缝。

2）砂石料的含泥量过高，严重影响了胶凝材料与骨料的粘结，从而造成混凝土楼面产生裂缝。

3）材料型号不当。尽管采用了合格的材料，但是型号不合适，也有可能导致混凝土楼面开裂。比如，没有根据施工环境的温度、湿度等选择与之相适应的水泥，也有可能产生裂缝。

4）采用了锈蚀严重的钢筋。若楼板内钢筋锈蚀严重，在大气中的氧气、水等长期作用下，将会继续锈蚀，体积继续膨胀，从而造成混凝土开裂。

2.2操作方法不当容易产生裂缝

1）楼面混凝土养护不好易产生裂缝。一般屋面离地面较高、风速大，日照时间长、气温高，混凝土浇筑后如果得不到及时养护或养护不好，由于水分蒸发过快，产生急剧的体积收缩，使混凝土产生裂缝。当前工程施工中现浇钢筋砼楼面普遍采用商品砼，其水泥用量、水灰比、坍落度等都比较大，石子半径又比较小，砼的收缩值比过去现场拌制的砼要大。

2）施工间歇时间过长易产生裂缝。为了保证楼面的整体性，除设计要求外，一般混凝土的浇筑都应一次完成，一旦出现施工留口，这种间歇留口处衔接不好，也会产生裂缝。

3）楼面上层钢筋网保护不当易产生裂缝。其原因为：板的上层钢筋一般较细较软，受到人员踩踏后就立即弯曲、变形、下坠；又没有得到及时纠正，使其不能发挥应有作用，钢筋离楼层模板的高度较大，无法受到模板的依托保护。

4）楼面下层钢筋网保护不当易产生裂缝。在实际施工中，楼面下层的钢筋网在受到混凝土垫块及模板的依托下．保护层比较容易正确控制，但当垫块间距放大到1.5米时，钢筋网的合理保护层厚度就无法保障，钢筋就无法起到其预定的双重作用，从而使楼面板产生裂缝。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3材料吊卸造成的裂缝

个别施工单位为了迎合开发商不合理的工期要求，片面追求施工进度，当楼层混凝土浇筑完毕后不足24小时的养护时间，就忙着进行钢筋绑扎、材料吊运等施工活动，混凝土在强度不足的情况下受材料吊卸冲击振动荷载的作用而引起不规则的受力裂缝，并且这些裂缝一旦形成，就难于闭合，形成永久性裂缝。

3、楼面裂缝的防治措施

3.1加强原材料质量控制

严格控制原材料的质量，用于工程建设的各种材料必须符合设计及相关规范要求。水泥应该采用质量可靠、性能稳定的大型水泥厂生产的水泥。水泥必须具备出厂合格证明，并且应该按照要求进行抽样检验。应该采用强度高、干净、针片状少的粗细骨料。粗细骨料的含泥量应该控制在不得大于1%，且不得含有有机物质及其他有害物质。粉煤灰是一种十分重要的掺合料，它不但可以提高混凝土的和易性、可泵性，有利于混凝土的泵送施工；还可以起到替代部分水泥的作用，减少水泥用量，从而降低水泥的水化热。粉煤灰磨细加工应该要达到I级标准。外加剂的性能必须稳定，且必须由配合比试验确定。拌合用水应该采用自来水或者饮用水，严禁采用海水。

3.2施工中应采取的主要技术措施

钢筋在楼面砼板中的抗拉受力，起着抵坑外荷载所产生的弯矩和防止砼收缩和温差裂缝发生的双重作用，而这一双重作用均需钢筋处在上下合理的保护层前提下才能确保有效。在实际施工中，楼面下层的钢筋网在受到砼垫块及模板的依托下保护层比较容易正确控制。但当垫块间距放大到1.5 米时，钢筋网的合理保护层厚度就无法保障，所以纵横向的垫块间距限制在1 米左右。与此相反，楼面上层钢筋网的有效保护，一直是施工中的一大较难问题。其原因为:板的上层钢筋一般较细较软，受到人员踩踏后就立即弯曲.变形.下坠；钢筋离楼层模板的高度较大，无法受到模板的依托保护；各工种交叉作业，造成施工人员众多.行走十分频繁，无处落脚后难免被大量踩踏； 上层钢筋网的钢筋小撑马设置间距过大，甚至不设（仅依靠楼面梁上部钢筋搁置和分离式配筋的拐脚支撑）。根据上述原因在施工过程中，建议使用楼面双层双向钢筋（包括分离式配置的负弯矩短筋）必须设置钢筋小撑马，其纵横向间距不应大于700 毫米（即每平方米不得少于2 只），特别是对于Φ8 一类细小钢筋，小撑马的间距应控制在600 毫米以内（即每平方米不得少于3 只），才能取得较良好的效果。

3.3预埋线管处的裂缝防治

楼面内的预埋线管，特别是多根线管的集散处截面砼受到较多削弱，从而引起应力集中，容易导致裂缝发生的薄弱部位。当预埋线管的直径较大，开间宽度也较大，并且线管的敷设走向又重合于（即垂直于）砼的收缩和受拉力向时，就很容易发生楼面裂缝，因此对于较粗的线管或多根线管的集散处，应增设垂直于线管的短钢筋网加强，根据我公司的经验。建议增设的抗裂短钢筋采用φ6～φ8，间距≤150毫米。两端的锚固长度应不小于300毫米。

线管在敷设时应尽量避免立体交叉穿越，交叉布线处可采用线盒，同时在多根线管的集散处宜采用放射形分布，尽量避免紧密平行排列，以确保线管底部的砼灌筑顺利和振捣密实。并且当线管数量众多，使集散口的砼截面大量削弱时，宜按予留孔洞构造要求在四周增设上下各2Φ12的井字形抗裂构造钢筋。

4、结束语

楼面若出现裂缝，处理起来非常麻烦，不但要耗费大量的人力物力，还会造成十分恶劣的社会负面影响，若处理不当还会对结构安全留下隐患。因此，在施工过程中应该要严格控制，以防止裂缝的产生，确保建筑结构的安全。

参考文献：

[1]富文权.混凝土工程裂缝分析与控制[M].北京:中国铁道出版社，2012.

[2]惠云玲.《工程结构裂缝诊治技术与工程实例》.[j].中华民居.2011

[3]梁小敏.新版建筑工程施工质量验收规范汇编（修订版）.[M].中国铁道出版社，2012.

论文作者:洪昌明,王玲敏,朱俊洋

论文发表刊物:《低碳地产》2016年第6期

论文发表时间:2016/9/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c8d0cdf8b1a06a90f362c778.html