# 城市地下综合管廊防水施工技术研究与应用论文_刘欢

摘要：当前城市化进度不断加快，在城市整体建设的过程中，城市地下综合管廊的构建也逐渐的成为了当前的主要发展趋势。在城市地下综合管廊的构建过程中，防水施工技术的应用是十分关键的，做好基础防水施工工作，是打好地下综合管廊构建工作的重要基础。

引言：地下综合管廊是建设在城市地下，用于集中敷设电力、通信、广播电视、给水等市政管线的公共隧道。在综合管廊工程中，有各种管道和线路，因此综合管廊工程的实用价值很高，利用综合管廊工程可以实现资源的运输。地下综合管廊作为地下工程中的一类，其自身存在着不容忽视的价值。

关键词：城市地下；综合管廊；施工技术

一、地下综合管廊的概述

1.1地下综合管廊的含义

地下综合管廊可有效杜绝“拉链马路”现象，让技术人员无需反复开挖路面，在管廊中就可对各类管线进行抢修、维护、扩容改造等;同时大大缩减管线抢修时间。因此将地下综合管廊运用于城市地下建设中，对于维护城市的形象，促进城市整体化建设带来重要意义。

1.2地下综合管廊的优势与必要性

1.2.1避免对路面产生破坏

我国城市各种管线采用直埋方式进行敷设，在进行管线维修、改造、升级过程中，需要对路面进行破坏。传统的城市管线，在施工和搭建的过程中存在着不容忽视的弊端与缺陷。针对当前管线实际的施工开展情况，推出地下综合管廊的建设方式，在一定程度上避免对路面产生破坏。针对地下综合管廊的建设，其防水问题是需要关注的重点之一。因此结合地下综合管廊自身的优势，在推进建设和施工进度的同时，也要注重防水问题。

1.2.2一定程度上降低施工难度

通过了解和分析以往传统管道建设施工的特点和现状，可以发现在传统的管道建设中常常耗用的人力、物力、财力相对较大，且施工较为困难，而且在浪费人力、物力、财力的情况下，也对城市交通及居民生活造成了不便。基于现实生活的考量和城市管道建设的不断改进，地下综合管廊的推动与实施华为了近几年。地下工程的主要部分。通过采用地下综合管廊的建设方式，在一定程度上降低了施工难度，对于资源的利用程度也大大提高，在实现经济效益的同时，也达到了社会效益的效果。

二、地下综合管廊防水工程施工部位

在推进地下综合管廊防水工程的施工建设中，重点对防水工程所进行的施工部位进行细致的划分和部署，其主要包括：地下管廊底板、侧墙、顶板等，各部位材料选用及工法如下：

2.1地下管廊底板

柔性防水层采用 4mm 自粘聚合物改性沥青防水卷材，预铺反粘，搭接采用本体自留搭接边粘接。对于防水工程的相关举措，需对其采用的防水材料和防水结构进行准确规划判断，针对防水层的建设和构建，要做到细致，突出体现地下综合管廊的防水性能。

2.2地下管廊侧墙

地下管廊侧墙与地下管廊底板的防水层构建有着明显的差别，其柔性防水层采用 4mm 自粘聚合物改性沥青防水卷材，满粘，搭接采用本体自留搭接边粘接。通过分析不同的粘贴方式，可以看出在进行地下管廊侧墙防水层构建的过程中，也要确保其防水性能。

2.3地下管廊常规顶板

柔性防水层采用 2mm 聚氨酯防水涂料涂膜。针对地下综合管廊常规顶板的防水层施工建设，采用聚氨酯防水涂料，可以有效地进行及时的防水抵抗功能。倘若地下综合管廊内部构造受到了水的影响，会造成内部结构的腐烂，进而影响地下综合管廊性能的有效发挥。

2.4地下管廊种植顶板

在构成地下综合管廊防水工程的整体框架中，涉及到不同类型顶板防水层构建。因此，对于地下管廊种植顶板的防水层搭建，采用的是复合防水层，是2mm 聚氨酯防水涂料涂膜+4mm 厚 SBS改性沥青化学耐根穿刺防水卷材。这类材料的使用在一定程度上大大增强了防水层的防水性能，也延长了地下综合管廊的实际使用寿命。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.5其他防水施工材料及工法

除卷材防水，可采用涂料防水进行主体结构外包防水层施工，如丙烯酸聚合水泥防水涂料，内设加筋布，增强防水层的抗拉性能和低温柔度，根据地下水土层含水情况，按照设计要求厚度进行喷涂或涂抹，涂料分层喷涂，结构阴阳角及出线管等部位进行细部防水处理。

三、地下综合管廊防水施工的要求

3.1结合具体问题，实地考察分析

针对地下综合管廊防水施工，其在实际的施工建设过程中应当做到，遵循“以防为主、刚柔结合，多道防线，因地制宜，综合治理”的原则。防水施工的开展，需结合的是相关的防水设计和方案，对于地下综合管廊而言，管廊和机电设备集中区段的防水等级为一级，不允许渗水，结构表面无湿渍。因此，结合地下综合管廊目前的防水现状，要去实地进行考察，使得测算出相应的数据信息，以便于后续在进行防水方案确定时打下基础。裂缝宽度迎水面不得大于0.2mm，背水面不得大于0.3mm，并且不得出现贯通裂缝。

3.2结构确定的合理性，位置做到精准

针对地下综合管廊防水层的构建，其主要影响因素之一是主体结构的稳定性。防水层的主体结构全部采用防水混凝土进行结构自防水，抗渗等级不小于P8。由于地下综合管廊防水层的设定，呈现出一定的区域特征，因此结合所处的环境特点，要适时的进行防水层设定的调整。同时地下综合管廊的应用要考虑内部架构的合理性，具体防水结构的实施与布置，采用不同的施工技术，则会展现出不同的优势与局限，因此结合防水部位进行精准的测算工作，运用合适的施工技术，做到完美防水效果。

四、城市地下综合管廊防水层设置的注意事项

4.1做好安全保障措施，提升当前防水技术的水平

当前地下综合管廊的修建，是未来城市地下道路管道建设的重要趋势之一。在推进地下综合管廊发展的进程中，要注重内部防水层的构建。而防水层构建过程中，应当注重阴阳角的防水工作，这对发挥地下综合管廊的整体效果来说十分关键，这是影响地下综合管廊使用寿命和使用效果的重要因素之一。因此结合不同部位防水层构件的特点与要求，要做到确保安全行动的基础上予以构建。由于地下综合管廊防水层的构建，是一项全面而系统的工作，在这个过程中涉及到众多的因素，因此要做好安全保护措施。

此外，针对防水施工技术的应用，要结合不同的技术手段，其自身的主要应用领域和范围予以选择，与现实实际相结合，密切将防水技术与地下综合管廊的具体搭建联系，注重细节化的处理，把握好阴阳角防水工作，由此来确保防水层构建的合理性和全面性。不断提升当前防水技术的发展水平，提升工程的建造效率以及防水的整体质量与效果。

4.2注重防水施工的全面性，提高相关人员能力水平

在实际的地下综合管廊防水层的施工过程中，要注重防水层实际施工的真实效果。在这个过程中，要密切关注防水施工程序的全面性和衔接性。严格遵照防水层的安全标准予以施工，在进行内部阴阳角防水工作时，做好施工前的准备工作，以及在施工过程中的测量、搭建和粘连工作，在施工后进行全面细致的检查和试验。

另一方面，要提高相关人员的能力和水平，针对地下综合管廊防水层的构建工作，要求相关的参与人员具有较高的技术水平和实施开展能力。因此现阶段要全面提升施工人员自身的能力，以更好地满足目前城市地下综合管廊防水层构件的需求。严格遵照防水层构建的安全系列要求，对于不符合标准的行为予以及时的处理和制止。

五、结束语

现阶段管廊各个部位附属加强层，均参考房屋建筑地下防水构造形式施工，与综合管廊线性工程的特性有所不同。在这个过程中，结构确定的合理性以及位置的精准度，都会对防水层的整体构架带来极大的影响，因此这也是防水层建造过程中的一大重要标准，提升当前防水技术，突出对于地下综合管廊的保护作用，免受水域环境的影响。

参考文献

[1]张韵，刘成林，杨京生.推进城市地下综合管廊建设可持续发展几点思考[J].给水排水.2016

[2]李平锋.地下综合管廊在城市建设中的应用浅析[J].低碳世界.2016.

[3]徐秉章.市政综合管廊建设运营相关问题探讨[J].城市管理与科技.2009.

[4]胡静文.城市综合管廊特点及设计要点解析[J].城市道桥与防洪.2012.

[5]刘金景，陈晓文，吴士玮，etal.城市地下综合管廊工程防水技术应用探讨[J].中国建筑防水，2016（08）：18-22.

[6]余常俊.城市地下综合管廊浅析[J].公路，2016（10）：153-157.

[7]吴波，王汪洋，吴冬，etal.城市地下综合管廊全密封防水技术[J].地下空间与工程学报，2018，14（S1）：10-15.

论文作者:刘欢

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c8e681ea4cef092258872418.html