# 浅析当前农村电网建设论文_梁锋伟

（国网河南新密市供电公司 河南新密 452370）

摘要：近年来，我国对农村电网的管理和投入不断加强，农村电网在很大程度上改变了过去破旧不堪的现状，供电质量和供电能力有效提升。然而还有部分农村电网存在一些问题，无法为农业生产、生活用电提供可靠的电力保障。本文对农村电网存在的问题进行分析，并提出了规划建设的建议。

关键词：农村电网；现状；问题；措施

一、新形势下农村电网现状

1、农村电网更加坚强

随着农村电网建设与改造工程的实施，很大程度上改变了农村电网结构不尽合理，网架薄弱，多数县级电网为单电源供电，中低压线路供电半径过长的不合理局面。农电系统的供电能力、安全性、可靠性及电能质量水平都获得了较大幅度的提高。

2、电网装备水平和科技含量明显提高

农电系统大力推广新技术、新设备、新材料、新工艺，取得了显著效果。节能型配电变压器、35kV及以上电压等级有载调压主变压器应用显著增多；微机保护和综合自动化装置占有率达90%以上；非晶合金配电变压器和调容配电变压器得到了应用。

3、现代化管理水平得到显著提升

技术比较成熟的财务管理系统、用电营销管理系统、线损理论计算系统、95598客户服务系统、办公自动化系统等得到了广泛使用；生产管理系统、负荷预测系统、远程集中抄表系统、远程视频会议系统得到了应用。

二、当前农村电网存在的问题

1、电网线路问题

部分线路供电半径长，尤其是乡村电网线路由于变电站布点少，变电容量有限，供电线路少而且长，供电半径大，装接配变数量多，造成线路负载率高，这些问题是由于电网建设滞后造成的。部分线路线径偏小，传输负荷能力不强，或者线路负荷过大，导致线路之间虽然形成了联络，但线路发生故障时，备供容量不足，使线路之间无法相互转供，降低了整个配电系统的供电可靠性。部分线路配变装接容量过大，有些线路设备闲置、损耗较大，有些线路造成高负载率。县城网及镇区网单辐射线路比较多，不能实行负荷转供，线路检修或故障时将造成局部停电。

2、配电台区问题

2.1负荷波动较大

由于农业生产的季节性和农村务工人员的流动性，以及居民用户昼夜时段性差异，导致电网负荷波动较大，配变长期“大马拉小车”造成配变损耗较高。农村配变长期空载运行的特征也导致相应的低压补偿设备长期不能投运，电容投运率极低，不能达到预期补偿效果。

2.2三相负荷不平衡

配变三相负荷不平衡情况普遍存在，影响变压器出力，并增加了损耗，严重时会烧毁配电变压器。

2.3台区保护不可靠

配电台区常规采用低压侧断路器对用户负荷进行简单保护，对配变的保护也只有简单的跌落式熔断器短路保护。台区或低压负荷故障往往导致变电站跳闸引起整条线路大面积停电，甚至导致配变烧毁。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3、用电管理问题

通信网络建设情况各地各异，普遍采取主干道光纤通信、低压配电网多种通信方式并用的方式，同时农村电网负荷的分散性对数据通信及信息共享造成很大难度。电能量采集以手工抄表为主、少量区域实现集中抄表。

三、如何加强当前农村电网的建设

1、合理规划新农网结构

在新农村电网改造的过程中，可以选用闭环结构开环运行的方式，即整个农网结构为环形，当一些线路正常断开时，它就会呈现出树枝形（即辐射形），当网络出现故障时，可以利用开关来将故障线路上的负荷转移到其它的线路上。这样的电网布局方式，可以使得乡镇卫生院、学校以及乡镇企业等高负荷点由于设备检修或某些线路故障而出现停电的情况。此外，在对新农村变电站进行建设的过程中，最好坚持“短半径、密布点”的原则，同时还必须对整个农网结构进行合理的规划，尽量避免出现迂回供电的情况。在新农村电网改造的主接线方面，最好选用单母线分段连接法，对于较为重要的负荷变电站，可以通过增加旁路母线来提高供电系统在运行过程中的可靠性。

2、减少功率损耗的方法

电网的功率损耗主要包含了无功功率损耗以及有功功率损耗。从理论计算的结果我们可以看出，电网的有功损耗基本上集中在配电线路上，变压器所产生的有功损耗相对较小。尤其是在主干线路上，由于线路的输送功率相对较高，它所产生的有功功率损耗也比较大。因此，在对主干配电网进行改建的过程中，务必要以导线的经济电流为基础，来对导线的线径进行合理的选择，以便于达到降低线路电阻，减少线路有功损耗的目的。此外，在新农村电网改造的过程中，还可以根据各个地区的资源特点，利用当地的资源优势，建立一些小型供电站来对周围的用户进行供电，这样做既可以达到“点对点”的供电方式，而且还可以降低远程输电所造成的线路有功损耗。对于农网改造中的变压器容量选择，最好将其控制在经济运行的范围之内。

3、提升供电可靠性的方法

为了确保新农村电网在供电过程中的可靠性，其处理措施主要包含了以下几个方面的内容。由于农村电网基本上为放射状，它的连接方式采用上的是，将分支开关安装在分支线路上，且在重要的线路上安有分段器以及重合器，以此来消除电网的自动化装置以及上级保护装置的瞬间故障，对永久性的故障进行隔离。这样不仅可以将停电的范围降低到最小值，而且还为故障点的寻找提供了便利，加快了线路的修复时间。此外，还必须强化技术检测以及运行监视，以此来对设备的运行状况作出准确的判断。在对设备进行检修的过程中，最好要做到应修必修，修必修好，且检修的时间最好选择在负荷低谷时期，以便于降低停电对用户造成的一系列负面影响。

4、提高供电质量的措施

由于绝大部分农村处于偏远地带，电网的辐射范围较广，这就使得配电网在运行过程中容易出现电压偏低，损耗过大的情况。其主要表现为照明灯变暗、感应电机的温度升高等。针对此类问题，最常用的方法就是在变压器上安装分接开关，根据系统电压的变化来对其进行适当的调整，从而确保用电设备的稳定性。

5、新农村电网保护的改建措施

随着电子技术和单片机技术的发展，无论从技术层面还是经济方面微机保护无疑是较为理想的选择。对于10kV线路采用二段式相间电流保护；对于35kV电网配置故障录波装置，输电线路配置自动重合闸；对于主变保护配置（35kV和110kV电压等级）：一段配置瓦斯保护或纵联差动保护、二段配置低电压过电流保护。三段配置过负荷保护：作为变压器对称过负荷的保护，带时限动作信号。

四、结束语

总之，在新农村电网改造的过程中，除了要对电网的硬件条件进行改善之外，还必须对强化农村电工的专业知识以及专业技能的培训。确保农村电工对于新型的电力设备有一个较为全面的了解，并能够对农村电网中常见的一些故障进行处理。此外，还必须加强农村用电的相关制度的宣传力度，尽量避免破坏供电设施以及偷电、窃电的情况出现；在对农村电网进行改造的过程中，还必须根据农村电网的实际情况，对于某些负荷相对较为集中的地区，可以设置专用的变压器来对当地的电压进行无功补偿。为了提高农村供电网的供电质量，可以在变压器上安装分接开关，根据系统电压的变化来对其进行适当的调整，从而确保用电设备的稳定性。

论文作者:梁锋伟

论文发表刊物:《电力设备》第03期供稿

论文发表时间:2015/11/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c8ebc91ffc71b03ca4d5aebb.html