# 常见齿轮加工误差问题分析论文_徐跃

南京高精齿轮集团有限公司 江苏 南京 210012

摘要：齿轮，作为生产制造设备必不可少的基础零件，直接或间接地影响着生产设备的精密度，影响着生产产品的精细度。为了保障设备与产品的质量得到提升，齿轮自身的精密度与精细度就必须得到提高。在实际的齿轮生产中，因为机床精度、工装卡具、加工工艺等误差的存在，都会产生齿轮加工误差。本文就齿轮加工出现的误差问题，做一个简要的分析，并提出一些降低齿轮加工误差的方法。

关键词：齿轮加工；加工；误差

引言：

当今社会发展迅猛，出现了自控机构、机器人机构、仿生机构、柔性及弹性机构和机电光液广义机构等，而传递与变换运动和力的可动装置中，齿轮是应用最广泛的机械结构。齿轮传动是机械传动中最重要、应用最为广泛的一种传动机构，大到航天航空装备，小到玩具仪器。它依靠轮齿齿廓直接接触来传递空间任意两轴间的运动和动力，并具有传递功率范围大、传动效率高、传动比准确、使用寿命长、工作可靠、结构紧凑等优点。但齿轮传动的制造及安装精度要求高，价格较贵，一般不用于传动距离过大的场合。对于齿轮的研究采用的方法很多，如弹性力学、动力学、有限元等，但这些方法对齿轮的模型要求高，建模越精确，仿真结果越接近实际，就齿轮啮合而言，实际啮合情况复杂多变，加上加工安装等环节都存在误差，许多数据采集较费时费力，从而使项目周期长，且齿轮的实际啮合情况与理论啮合情况不同，模拟出来的结果不能百分百与实际吻合。由于齿轮误差的存在，轮齿的某些该接触点无法参与接触，齿轮刚度强度会变差，所以为了更好地研究齿轮，对齿轮误差进行分析是非常有必要的。

1 齿轮传动原理

一对齿轮啮合，主动轮通过啮合线接触而将动力、速度、运动等传递给从动轮，两齿轮的传动，严格符合齿廓啮合基本定律即：相互啮合传动的一对齿轮，在任一位置时的传动比，都与其连心线被其啮合齿廓在接触点处的公法线所分成的两线段长成反比。

2 齿轮加工误差产生原因

2.1 机床本身精度的误差

机床精度的误差包括了几个方面的原因，首先是用来加工齿轮的机床工作台上、下两个的顶尖会有径向跳动的现象产生；其次是两顶尖之间所使用的轴为不相同的工作轴；最后是所使用的加工工作台在分度上有一定的误差。

2.2 工件与工装装夹的误差

工件与工装装夹的误差包括了几个方面的原因，首先是在齿轮的加工设备上会设有基准孔和夹具中心轴，二者之间会存在一定的误差；其次是夹具的中心轴在工作的过程中会有径向的跳动；再次是所加工的齿轮端面同基准孔轴线之间会存在跳动的误差；最后是用来加工齿轮的工作台回转中心同胎具中心二者并不是一致的。

2.3 工艺系统的所引起的误差

在进行齿轮加工的过程中，由于加工的工艺系统的本身的误差所造成的齿轮加工误差有以下的4种形式：

2.3.1 径向误差

齿轮加工的过程中，被切的齿轮同刀具二者之间的径向距离会有一些变化也就是径向误差，在加工时齿坯安装位置偏心以及切割齿轮的刀具产生径向跳动是引起这一误差的主要原因。

2.3.2 切向误差

被切齿轮同切割的刀具二者之间的分度有误差或者是展成运动遭到破坏。例如齿轮加工的过程中断续分度切齿的过程中，分度机构的分度误差所造成的误差。

2.3.3 轴向误差

齿轮加工中被刀具会对齿轮进行切割，切割的轴线会产生位移，这个位移就会引起误差，引起这个误差的主要原因是机床导轨同工作台的回转轴线是否平行、传动链的误差等原因引起的。

2.3.4 展成面的误差

这个误差，主要是由刀具本身的误差所引起的，例如刀具在加工中的误差、刃磨的误差以及采用近似成形的方法的理论等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 如何解决齿轮加工的误差

3.1 提高齿轮加工设备的精密度

齿轮加工设备包括加工机床、辅助器材、刀具、润滑系统等设备，机床的设计、装配精度，辅助器材是否配套、合格，刀具的淬火、磨制、材料的选择；润滑系统的流速、润滑剂的选配。一丝一毫的偏差都会引起齿轮加工误差的增大。要想降低齿轮加工误差，首先要从生产硬件上加以改进和修正，做好平日里的维护保养工作。

3.2 降低工装的装配误差

工装的设计、加工、装配，对于降低齿轮加工的误差也非常关键，根据待加工齿轮的特点和加工要求，设计制作合适的工装，可以有效改善基准孔轴、中心轴的校准度。从而可以有效达到降低齿轮加工误差的目的。

3.3 改进齿轮加工工艺

3.3.1 保持轴心的重合度

工装卡具的底面存在一个固定的端口，是为了方便装卡，这个端口与工作台面存在一个很小的间隙，虽然间隙很小，但是仍然会出现偏心现象，端口无法消除，就需要在齿轮加工的过程中进行调整，将偏心位置找出来并回归原位，或是使用可调端口的卡具代替固定端口的卡具。更重要的是，在生产过程中，严格遵照加工工艺规定，在固定时间内认真检查芯轴跳动，固定时间一般是指在每班生产前，也可以根据实际生产情况另外制定。

3.3.2 仔细检查刀具

一名齿轮生产者的基本功就是选择刀具、加工刀具。在正式加工生产齿轮之前，首先要根据加工图纸标注的齿轮情况选择合适的刀具，尤其是刀头部分，材料、刀刃角度、前后角改进，都要符合待加工齿轮的要求，对于不符合条件的，必须立即重新磨制改刀。生产工艺中明确规定了刀具的使用寿命、进刀量，规定了单把刀具加工齿轮的数量。因此，当刀具达到规定好的加工齿轮数量时，必须更换刀具，以减少因刀具磨损导致切削力增大而产生的误差。

3.3.3 提高滚齿加工精度

滚齿加工是当前齿轮加工中比较常用的方法。该方法是使用滚齿机进行齿轮加工，滚齿机的精度比较高，与之配套的滚刀必须配套使用，若是出现高机低配的现象，就会大大影响齿轮加工的精密度。为了提高加工精密度，可以从四个方面加以关注。①关注机床的回转中心与齿轮中心的重合性，以减少齿轮径向误差。②提高工作台蜗轮的副回转精度，降低传动链的不均匀振动，以降低公法线的长度误差。③调整机床、平台、刀架、刀具、齿轮的垂直方向的同轴性，调整并对正顶尖中心与回转中心，达到提高差动挂轮精密度的目的。④滚齿加工之后的预留磨量不需要过多留存，以免出现打磨过度而误伤齿轮表面渗碳硬度层，影响后面的淬火效果，导致不必要的误差产生。

3.4 提高加工基准面的精密度

加工基准面是加工坐标的基础，依照加工坐标可以较好地保证基准孔的装配精度，因此，对于加工基准面的精密度必须严加关注。

3.5 提高热处理的能力

齿轮加工过程中的不同的热处理，是为了保证后续工序的顺利进行，是为了保证齿轮的生产性能。掌握住热处理的准确度，对提高齿轮质量，降低齿轮加工误差也是至关重要的。所以要对齿轮的热处理进行严格控制。

3.6 调整齿轮生产工艺

对精度要求较高的齿轮（如8级精度），可采用热处理后进行二次切削的工艺。随着刀具材料和寿命提高，目前，对精度要求较高的齿轮，多使用直接热处理再加工的工艺代替磨齿工艺，大大提高了生产效率和齿轮加工精度。

结束语：

齿轮的测量和制造技术随着齿轮工业持续的发展而不断的提高，同时齿轮加工误差分析及解决方案也受到了越来越多的国内外学者越来越多的关注。本文针对齿轮加工误差目前出现的原因及解决方式做了简单的论述，相信未来随着更多的学者对于齿轮加工误差的研究，会给出更加实用的解决方法。

参考文献：

[1]时永丰.齿轮加工误差分析及加工质量提高方法[J].淮北职业技术学院学报.2011(01)

[2]孟军.解决齿轮加工误差的策略分析[J].科技资讯.2009(15)

[3]刘继胜，罗姜.齿轮加工常见误差问题分析[J].机床与液压.2009(08)

论文作者:徐跃

论文发表刊物:《防护工程》2018年第32期

论文发表时间:2019/2/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c8fd6246f1ee4142705a7ebf.html