# 焰熔法生长硅酸钇镥单晶体的两个关键问题研究论文_周文平1,2,蔡云平1,马志新2,毕孝国1,刘旭东1

1沈阳工程学院能源与动力学院 沈阳 110136；2东北大学材料科学与工程学院 沈阳 110004

摘要：本文就焰熔法生长掺铈硅酸钇镥的粉体及部分生长工艺关键问题进行了研究。通过固相法对粉体制备温度进行了实验，对生长晶体的炉体进行了改造。通过SEM分析和XRD分析结果表明，1400℃能制备出满足生长需要的纯度较高的掺铈硅酸钇镥粉体。通过工艺改造，将两管燃烧器改成三管燃烧器，能够有效减少晶体在炉体内的温度梯度分布，有利于晶体生长。

关键词：掺铈硅酸钇镥（LYSO:Ce）；提拉法；焰熔法

掺铈硅酸钇镥（LYSO:Ce）单晶体因其具有高的光产额（~30000ph/MeV）、能量分辨率（~10%）和快的延迟时间（~40ns），已经成为核医学成像、高能物理实验等领域最具应用价值的材料[1~4]。目前大尺寸LYSO:Ce晶体已经通过提拉法开发成功并实际应用，一些公司现在已经开始批量生产，但因晶体生长难度大，成本高而制约了其规模化应用[5-7]。由于Ce: LSO熔点高，原料中各组分的熔点、密度相差大，通过提拉法生长该晶体，使得晶体生长存在着坩埚溶蚀、组分挥发、杂质浸入、闪烁性能不稳定等问题。与提拉法相比，焰熔法生长晶体无需盛装熔体的坩埚，熔体保持时间短，正好补充提拉法的不足，如金红石单晶体、钛酸锶单晶体都是使用焰熔法生长的［8-11］。本工作通过固相法制备了适合焰熔法生长的LYSO:Ce单晶体粉料，并对焰熔法生长LYSO:Ce晶体的晶体炉进行了改造，分析了生长中的炉膛设计对晶体生长的影响的两个关键问题。

1、焰熔法生长硅酸钇镥单晶体的粉体制备

焰熔法制备硅酸钇镥单晶体需要流动性极好，纯度极高的粉体原料.本工作通过固相法合成了的制备硅酸钇镥单晶体的粉体。对原高纯（4个N）粉体Lu2O3,Y2O3,SiO2,CeNO3经过去除水分，研磨等工艺称重后，分别在1100℃,1200℃,1300℃,1400℃,1500℃条件下进行烧结实验，通过SEM分析和XRD分析，结果表明，1400℃，1500℃温度条件下，能得到高纯流动性好的粉体。

图1，图2分别为1400℃温度条件下SEM分析和XRD分析结果。结果表明当合成温度达到1400℃时，粉体已经形核长大，且可以观测到颈部现象，结合物相分析，在1400℃合成时，已经可以制备出纯相硅酸钇镥粉体；实验进一步提高合成温度，当合成温度达到1500℃时，晶粒进一步长大，而且晶粒都烧结到一起，从宏观上观测，粉体的流动性得到的很大的改善。

图3 焰熔法生长LYSO:Ce晶体改造后的三管燃烧器设计

结论：通过固相合成对焰熔法生长LYSO:Ce单晶体所需的粉体进行了从1100℃至1500℃烧结实验，分析得出1400℃可以获得高纯的生长LYSO:Ce晶体粉体的结论。又对两管燃烧器进行了改造，增加了一个环形氧气送气通道，有效降低了晶体生长中炉体内温度梯度，极大改善了晶体生长环境。

参考文献：

[1] Pidol L, Kahn-Harari, A ;Viana, B et al. SCINTILLATION DETECTORS-High Efficiency of Lutetium Silicate Scintillators, Ce-Doped LPS, and LYSO[J]. IEEE Transactions on Nuclear Science, 2004, 51 (3): 1084-1087.

[2] Valais, IG; Michail, CM; David, SL et al. Luminescence emission properties of (Lu, Y)(2)SiO5 : Ce (LYSO:Ce) and (Lu,Y)AlO3 : Ce (LuYAP : Ce) single crystal scintillators under medical imaging conditions, IEEE T NUCL SCI , 55 (2) 785-789.

[3] T. Kimble, M. Chou, and B. H. T. Chai et al. Scintillation properties of Ce:LYSO crystals[J].IEEE Nuclear Science Symp. Conf, 2002, 3: 1434–1437.

[4] W.Chewpraditkul, L.Swiderski, M.Moszynski, et al. Scintillation properties of LuAG:Ce, YAG:Ce for gamma-ray detection. IEEE Trans. Nucl. Sci. 2009, 56, 3800-3805.

［5］秦来顺，任国浩，李焕英，等． Lu2 SiO5: Ce 晶体生长中存在的主要问题［J］． 硅酸盐学报，2004，32 ( 11) : 1361 -1366．

[6] 秦来顺,陆 晟,李焕英等.硅酸镥闪烁晶体的生长与缺陷研究[J]. 人工晶体学报, 2004,33(6): 999-1003.

[7] Zhou Wenping, Liu Xudong, Niu Wei, et al. Problems and Solutions during the Growth of LSO Single Crystal with Czochralski Method. International Conference on Mechatronics. Electronic. Industrial and Control Engineering (MEIC), 2014,Part 6:1385-1388.

［8］毕孝国，修稚萌，马伟民，等． 金红石( TiO2) 单晶体的生长研究［J］．东北大学学报( 自然科学版) ， 2004， 25( 10) : 977-979．

［9］ 毕孝国，修稚萌，孙旭东，等． 大尺寸金红石( TiO2) 单晶体生长条件的实验研究［J］．人工晶体学报，2004，33 ( 2) :244-248

［10］Bi Xiaoguo，Liu Xudong，Niu Wei． Flame － fusion Growth of Ｒutile Single Crystal［J］Advanced Engineering MaterialsII， 2012，5: 535 － 537

［11］毕孝国，黄菲，何风鸣，等． SrTiO3单晶体生长过程中的溢流问题［J］． 人工晶体学报，2005， 34( 2) : 328 -331．

论文作者:周文平1,2,蔡云平1,马志新2,毕孝国1,刘旭东1

论文发表刊物:《防护工程》2017年第27期

论文发表时间:2018/1/31

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c91825f75056a9ccac007bee.html