# 钢筋混凝土楼板施工技术及质量控制论文_伍向前

佛山市顺德区新景建筑工程有限公司 广东 佛山 528000

【摘 要】为提高建筑结构的整体性和防震性能，在民用建筑中普遍设计应用现浇钢筋混凝土楼板。在施工过程中，上部筋施工既是施工的难点，也是重要的施工分项。结合工程案例，基于该工程的方案设计，文章系统地探讨了该钢筋混凝土楼板上部钢筋保护层的施工工艺以及质量控制措施，可供类似的工程提供参考借鉴。

【关键词】楼板；施工；工艺；质量控制；效果

钢筋混凝土楼板优越的抗震性能、防渗性能，使其在建筑工程中被广泛采用。但是在实际现浇钢筋混凝土楼板施工过程中，上部钢筋保护层的施工一直是难点。它的设计及施工质量直接影响整个现浇钢筋混凝土楼板施工的质量，从而影响建筑物的使用功能及安全性。在施工过程中，如果操作人员技术素质不稳定，施工检查不严格，往往会造成质量问题。这就需要我们采取有效的技术措施做好相应方面的施工，以确保上部筋施工质量，从而控制和保障现浇钢筋混凝土楼板的施工质量。下面，笔者就结合具体的工程实例，重点对现浇钢筋混凝土楼板上部筋施工方案设计和施工工艺两方面作了详细的阐述。

1 工程概况

某工程建筑面积160000m2，建筑高度108.7m。地下3层，地上包括两栋24层办公楼、一栋28层住宅（底部3层为商铺）、2栋3～5层商铺及相应连廊。住宅为剪力墙结构，办公楼及商铺为框架结构。

混凝土楼板环境类别：地下室底板、顶板为Ⅱb级，其余为Ⅱa级。

混凝土楼板受力钢筋净保护层厚度：楼板受力筋15mm；地下室底板（基础）板底40mm，底板（基础）板面20mm。

混凝土楼板厚度：100，120，150，180mm。

2 方案设计

目前，对混凝土楼板上部钢筋保护层厚度的控制通常采用凳铁支撑的方式，但在施工工程中，不能很好解决施工人员在浇筑过程中踩踏导致楼板上部钢筋的变形、下沉等问题。虽然可采用搭设跳板或施工临时通道等措施解决踩踏的问题，但由于施工不便及管理不善，效果不明显，同时采用凳铁支撑楼板上部钢筋，在节材方面不是最佳选择。通过反复比较、试验，选择了工具式支架定位混凝土楼板上部筋，既解决了混凝土楼板上部筋定位的问题，又规范了施工人员的操作行为，同时也节约了钢材。

2.1 方案原理

用与楼板厚度同高、同混凝土强度等级的预制垫块支撑工具式支架，并用铁丝将楼板上部钢筋与工具式架体的保护层限位钢筋绑扎相连，最后在工具式支架上搭设跳板，从而起到控制楼板上部钢筋位置及避免浇筑过程中踩踏导致楼板上部钢筋变形、下沉的作用，如图1所示。

图2 工具式支架构造

2.3 方案特点

（1）采用与楼板厚度同高的预制垫块，可以作楼板__图2工具式支架构造混凝土找平的依据。

（2）采用与楼板同混凝土强度等级的预制垫块，对结构安全无影响。

（3）采用保护层限位钢筋代替凳铁，可节约钢材。

（4）采用该工具式支架，方便铺设脚手板，可有效减少在施工过程中对楼板钢筋的踩踏。

3 施工工艺

3.1 施工工艺流程

施工准备→制作支架垫块→绑扎底板钢筋→将板上部钢筋与梁架立钢筋绑扎连接→安放支架垫块并固定→安放工具式支架并固定→将板上部钢筋与支架绑扎固定→铺设混凝土通道→（隐蔽验收）→混凝土浇筑→拆除施工通道并移走支架→混凝土收面、修补表面孔洞→混凝土养护。

3.2 操作要点

3.2.1 施工准备

预估架体使用数量，开工前提前制作垫块和支架；对操作人员进行技术交底。

3.2.2 工具式支架的制作

工具式支架由角钢和φ14钢筋焊接成桁架形式，角钢作为桁架上弦，桁架下弦杆采用φ14钢筋，腹杆采用φ14钢筋与支架焊接形成桁架。在支架下边焊接与保护层厚度相近的限位钢筋（保护层厚度为15mm，可采用φ14钢筋；保护层厚度为20mm，可采用φ20钢筋），以控制绑扎钢筋时钢筋的位置和保证钢筋绑扎的高度。

3.2.3 工具式支架支撑垫块的制作

根据图纸规定板底钢筋的间距和现场情况制作垫块的大小，垫块的高度为楼板的厚度，垫块长宽比钢筋间距小20mm，制作时应保证表面的平整度，在表面收平前，预埋2根18号铁丝，以便固定工具式支架。垫块的混凝土强度等级与楼板混凝土强度等级相同。

3.2.4 工具式支架垫块的安放及固定

垫块主要起支撑工具式支架的作用。垫块布置应充分考虑支架安放的位置，确保支架稳固。垫块固定可采用板下部钢筋网或者在垫块四边处采用长度为60mm的铁钉进行固定。垫块固定如图3所示。

图3 垫块的固定

3.2.5 工具式支架的安放

支架安放时尽量安置在垫块中心，避免支架放置倾斜。支架安放好后用垫块中预埋的18号铁丝将支架绑扎稳当。

支架安放时应注意：在梁边处摆放第一道支架，中间支架间距不应大于1000mm。

3.2.6 工具式支架与板上部筋的绑扎

支架位置安放固定好后，将支架限位钢筋与板上部钢筋用18号铁丝相绑扎。绑扎时应注意将板上部筋紧贴在保护层限位钢筋下方，从而保证板上部主筋的保护层厚度。

3.2.7 铺设施工通道

支架安放完成后，在支架上用脚手板铺设工作面，形成施工便道和工作面，操作人员在工作面上进行施工。

3.2.8 混凝土的浇筑

浇筑混凝土时应注意钢筋的位置和铁丝有无松脱的情况。如有钢筋移位现象，应及时进行纠正；铁丝如发生松脱，则立即换用新铁丝后，将其绑紧。

3.2.9 通道和支架的拆除

待混凝土达到初凝时，首先拆走脚手板，然后用铰__勾退出保护层限位钢筋和垫块上的固铁丝，拆除支架。拆除应从最先初凝的一边开始。

3.2.10 混凝土表面处理

支架拆除后，使用木抹子对支架保护层限位钢筋处的混凝土表面槽痕进行收面修补，平整为宜。

4 质量控制

（1）在工具式支架进场后应对其外观进行检查，如发现有变形损坏的，应将其进行处理。

（2）施工前加强对工人的技术交底工作，让工人明确施工的内容及施工的操作要点。

（3）加强对楼面模板安装工序的监督、检查，要求模板安装做到表面平整，楼面模板整体的表面平整度控制在规范要求范围内，确保支架表面能达到较好的平整度。

（4）在浇筑混凝土时，安排钢筋工值班。如发现钢筋移位及铁丝断裂情况，应及时进行处理。

（5）施工过程中做好管理人员巡查，发现有踩踏板上部钢筋的现象时及时进行教育、纠正。如发现板上部钢筋有弯曲变形、下沉等现象时应做到及时整改。

（6）加强对混凝土的成品保护及养护。对使用完的支架应进行清理并妥善保管，以便下次使用。

5 实施效果

（1）通过对使用传统凳铁支撑混凝土楼板上部筋的3个工程和应用本技术的3个工程的钢筋保护层进行扫描，分别获得保护层厚度数据300个，合格率分别为90%和96%，采用本技术控制楼板混凝土保护层效果明显。

（2）传统凳铁施工每平方米建筑面积要消耗0.5kg左右的凳铁，此技术节省了凳铁钢筋，节材效果明显。

（3）通过分析，与传统凳铁支撑相比，采用工具式支架可节约1.7元/m2（建筑面积）。

6 结语

综上所述，如何在现浇钢筋混凝土楼板上部筋施工过程中采取有效的质量控制措施，对于保障和提高现浇钢筋混凝士楼板质量甚至整幢房屋的整体性、稳定性起着十分重要的作用。相关工作人员要从施工工艺的事前、事中、事后的过程控制做起，从质量控管制度的制定与落实人手，只有层层把关，才能真正起到控制和保障现浇钢筋混凝土楼板的施工质量。实践证明，本工程制定了有效的措施并全面实施，避免了上部筋弯曲变形及下沉等问题的出现，取得了较好的效果，提高了现浇钢筋混凝土楼板的施工质量，实现了工程创优目标，希望能对类似工程的设计、施工起到一定的借鉴作用。

参考文献：

[1]方水龙；周霞.如何控制现浇钢筋混凝土楼板施工质量[J].黑龙江科技信息.2009（26）

[2]杨旭.现浇钢筋混凝土楼板的施工质量控制[J].建筑工程技术与设计.2015（19）

[3]赵永生；王建光.浅谈现浇钢筋混凝土楼板施工质量控制[J].科技致富向导.2013（08）

论文作者:伍向前

论文发表刊物:《低碳地产》2016年第8期

论文发表时间:2016/8/31

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c91a96e61e19b004f9dbc9b8.html