# 工厂自动化供配电系统的抗干扰技术研究论文_吕建超

摘要：工厂电量消耗是十分巨大的，工厂的配电系统在工厂生产中占据着很重要的位置。如果配电系统出现故障，轻则影响工厂的生产进度，重则还会引起多种安全事故。随着科技的发展，现代工厂的配电系统往往采用了自动化技术，自动化供配电系统能够通过对干扰源的分析，采用最优配电传输线路装置，这样不仅能够优化配电路径，还能为工厂提供良好的供电条件。

关键词：工厂，配电系统，自动化技术

引言

工厂对电量的需求是十分巨大的，工厂的配电系统处于整个工厂运行系统的中心位置。尤其是在科技日益发展的今天，工厂的配电系统大多已经实现了自动化，自动化也需要电的维持，所以配电系统对于整个工厂来说十分重要。但是工厂用电和生活用电不同，因为它用电量大，而且用电瓦数高，所以其配电系统也面临着多种干扰问题。常见的工厂配电系统干扰问题来自以下几个方面，有供配电电源的干扰，也有来自传输线路带来的干扰，还有电力磁场的干扰。这些干扰因素有可能导致配电系统出现重大故障，不仅会影响工厂的正常生产，甚至还有可能引发火灾等安全事故，因此研究工厂配电系统中的抗干扰技术就显得十分有必要。

1.配电系统中抗干扰技术的重要意义

抗干扰技术是指如何规避干扰问题的一种技术，它研究的是干扰的产生根源，传播方式和如何避免干扰的措施方案。在工厂配电系统中，抗干扰技术的使用能够很好的降低输配电的干扰因素，促使配电系统正常工作，并且确保对环境不造成污染。

1.1 影响配电系统的运行

工厂的供配电系统在运行的过程中如果受到一些干扰，就会产生供配电幅度和频率上的波动，这种波动对于工厂的机器来说是非常大的损害。因为根据调查发现，机器在稳定电流下运转的磨损会远远小于在波动电流下运转的机器。在我们常见的供配电干扰因素当中，例如电磁场的干扰会让配电信号受损，进而迫使供配电系统在进行线路传输的过程中出现了错误选择，不能用优质线路配电，电流的不稳定会导致供配电系统运行受阻，同时也会对工厂里的机器造成损害。

1.2 降低工厂生产的安全性能

供配电系统受到干扰之后，计算机在分析电量和负荷的时候会出现失误。例如，当供配电系统受到电力磁场干扰的时候，计算机的安保系统无法确认当下的供配电量是否负荷安全要求，因此安保系统不会在出现危险的时候用跳闸的方式切断电源，这种情况下就非常容易产生火灾。不仅是对供配电系统的一种破坏，也是对工厂生产和工厂员工的一种威胁，因为这种干扰降低了工厂生产的安全性。

2.如何对抗供配电系统中的干扰

要解决供配电系统中的干扰问题，要从干扰源出发，这是因为干扰源不同，解决方案也不尽相同。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.1 安装变压器解决电源干扰

电源干扰属于内部干扰，这是因为电源电路是外界干扰进入内部的通道，一旦进入就会在内部形成干扰。为了解决这种干扰，我们可以为供配电系统安装变压器。因为变压器的安装能够促进电流的整合与过滤，这种方式对于集中供电的工厂来说非常有效，因为它首先减少了供电过程的危险系数，而且也能够增强供电的可靠性。重要的是，电源供电的过程中会散发出很多的热量，如果不及时进行处理就容易诱发火灾，安装变压器之后还能增强散热。有些工厂还会在变压器旁边增设避雷针，在特殊天气状况下也能更好的保证供配电系统的稳定和安全。

2.2 正确选择电缆解决传输线路干扰

传输线路的干扰主要存在于两个方面，第一个方面是在选择传输线路时会产生干扰，另外就是传输线路本身会产生干扰。无论是哪个方面，从选择传输线路的电缆入手，从而很好地解决干扰问题。如在选择传输线路的时候，应该选择双绞线，因为电缆内部是通过绝缘材料分离的，它的抗干扰能力就会非常强，也就能很好的解决传输线路中出现的干扰。而且这种材质不仅抗干扰能力好，市场价格也不高，所以是对抗线路传输干扰非常好的选择。但是对于不能采用双绞线的区域，则需要优化布线路径。

2.3 优良的接地对抗电磁干扰

电磁干扰是所有机电工作中不可避免的，即便是在日常生活中的电力使用上也无法完全规避。但是良好的接地则可以把这种干扰降到最低。因为优良的接地能够最大可能的消除感应电压，这种感应电压通常都是电流在经过公共电线的时候产生的，如果感应电压一直存在，那么对于工厂中运转的机器也必然会产生一系列的干扰影响。通过良好的接地，能够确保电磁场中这种感应电压得以消除，进而把这种干扰性降到最低，保证了供配电系统的安全性。对一些有严重影响的设备，如变频设备、中频炉设备等，必须采用采用单独接地，以便于降低干扰。

当然，抗干扰的方式还有很多，除却上述提到的三类抗干扰方式，现代工厂大多会在供配电的设备上进行保护系统安装，这种保护系统的功能之一就是进行实时监测。这种检测可以迅速发现上述的几种干扰情况，这样工作人员就能第一时间发现问题，或者系统可以触发自动保护装置，并且解决问题，避免由于干扰问题引起安全事故的发生。

结语

在工厂的供配电系统中，干扰因素的出现是一种很常见的问题，这在供配电系统设计之初，要充分考虑负荷情况，合理计算负荷的供电功率和负荷的运行特征，例如有无持续工作的需要，间断工作的需要，或者是否有大冲击、强电磁干扰等问题，从而可以更加合理的选择供电设备和保护装置。但是因为工厂的供配电系统本身就比较复杂，加之生产加工对电力的需求量也时有变化，所以出现干扰是不可避免的。虽然这种干扰因素不能消除，却可以最大程度的降低，但是进行干扰降低的时候要分析其干扰源的特征，才能采取恰当的方法对干扰因素进行消除或者降低。对电源干扰可以通过安装变压器的方式，对于传输线路干扰的解决可以通过选用优质电缆来解决。其中，对于电磁场干扰问题的解决是最难的。因为电磁场干扰是没有办法规避的，所以一定要做到接地的标准化和优质化。

参考文献：

[1] 常铭. 论电力自动化抗干扰技术的应用[J]. 通讯世界, 2019(6).

[2] 李宏伟. 大功率广播发射台电力系统自动化抗干扰分析[J]. 科技创新导报, 2019(12).

论文作者:吕建超

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年2月4 期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c945e5c8c4e01796722ec810.html