# 浅谈大理石的养护维护论文_齐祥恺

苏州苏明装饰股份有限公司 江苏省苏州市 215200

一、大理的材质特性：

大理石是地壳中原有的岩石经过地壳内高温高压作用形成的变质岩，地壳的内力作用促使原来的各类岩石发生质的变化的过程。质的变化是指原来岩石的结构、构造和矿物成分的改变，经过质变形成的新的岩石类型称为变质岩。大理石主要由方解石、石灰石、蛇纹石和白云石组成，其主要成分以碳酸钙为主，约占50%以上。其他还有碳酸镁、氧化钙、氧化锰及二氧化硅等。大理石一般性质比较软。大理石地板砖以华美的外观以及非常实用的特点吸引了消费者的目光。与其他建筑石材不同的是，每一块的大理石地板砖纹理都是不同的，纹理清晰弯曲的大理石，光滑细腻，亮丽清新，像是带给大家一次又一次的视觉盛宴，装在居室生活里，可以把居室衬托得更加地典雅大方。但由于大理石一般都含有杂质，而且碳酸钙在大气中受二氧化碳、碳化物、水气的作用，也容易风化和溶蚀，而使表面很快失去光泽。

二、大理石保养认识：

正确的石材保养方法是不打蜡的，因为蜡有油性，容易渗入石材的毛细孔，而且蜡有黏着性，空气中的灰尘容易附着在上面而造成不易清洗的蜡垢，破坏了石材的美观。另外有一种硬质蜡，处理后会将石材表面完全封死，这样会伤害石材天然的透气性，而且，这种硬质蜡施工后清除不易，在石材无法透气的情况下，如有任何湿气则极易引起石材变质。

强酸强碱性的清洁剂，极易腐蚀大理石材质，所以在清洁大理石污渍时慎用！

三、大理石日常维护保养、清理及结晶

1、大理石日常清理

1）工具准备：36#尘推、牵尘剂（碱性，可吸附微尘）、扫帚、畚箕、拖把

2）将地面可扫除的垃圾用扫帚细心清除。

3）将拖把清洗干净，拧至无滴水状态，将地面的灰尘用拖把拖净。

4）口香糖去除：用刀片贴着地面将口香糖切除，将松香水喷至剩余的口香糖胶质上，待一分钟用抹布即可完全擦除。

5）粘胶清除：大理石地面上若有粘胶，可用松香水清除。

6）一般污渍：将庄臣全能清洁剂（碱性清洁剂），以1:32的比例兑好水，用喷壶将全能水喷洒在污迹表面，用抹布清洁干净即可。

7）油渍清除：少量油渍可用酒精、打火机电油擦拭清除，大量油渍，可使用解脂溶油剂配合擦地机清除。

8）墨水污渍：因为大理石为多孔性材质，所以对于茶水、墨水、咖啡等有色液体滴至大理石地面，保洁员应在半小时之内用拖把拖净，防止墨水渗入大理石内部产生腐变。

9）石材一旦出现黑斑、黑点，不能使用强酸、强碱物质进行清洗，应使用石材色素清除剂，效果非常明显。

10）用喷过牵尘剂（静电水）的尘推推拭大厅的大理石地面，将微尘清除，在使用尘推时，要按直线的方向前进，不可以左右拖摆。

2大理石地面清洗

对于大面积大理石污渍去除，可用石材清洗液（中性清洁剂）配合擦地机清除。一般用于定期清理、开荒工程大理石清理等。

（1）工具准备：石材清洗液、红擦片、擦地机、吸水机、抹布、

（2）程序：

A、施工期间禁止人员的走动，因为地面水渍未干时，可能会引起行人摔倒。

B、将地面垃圾用扫帚扫掉。

C、按1:32的比例兑好水，倒入擦地机水箱内，用擦地机均匀地擦拭地面。

D、将地面污水用吸水机吸掉。

E、等地面清理完毕，检查地面是否仍有未清理完的污渍，墙角污渍用抹布仔细抹净。

F、使用拖把，用清水将地面清洗直至洁净为止。

G、保持区域通风，急需使用的情况下用风扇将地面吹干。

3、大理石再结晶系统。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

它的基本原理是将一些化学专用材料在机械的作用下借助于磨擦时产生的热量，与石材表层的结构和组织产生结合和微流变反应，从而产生新的质地较为坚硬和光亮的共混结晶层，使用这些石材再结晶系统对花岗石和大理石地面进行保养，可以使石材地面得到光亮&清新&自然的效果。对于大理石来讲，它还能提高其表面的耐磨程度。使其光泽更持久地保持。一般情况，大理石地面一般情况2~6个月左右就要做一次这样的保养，但具体的时间要视大理石表面磨损的程度而定。

四、石材污渍的处理方法

一般来说经常碰到的问题有：水斑、泛碱、锈斑、污斑及踩踏造成磨损等等。

1、水斑之处理预防：

定义描述：石材完工后，经过很长的时间都不会干而始终留有湿湿的痕迹在表面上，这就是俗称的水斑。

形成原因：水斑的形成非常复杂，其中包括有水泥、酸雨、白华、砂质不良、以及石材吸自地下的污染，这些污染造成石材本身的变质，这种变了质的石材相当不容易清理干净，所以对水斑而言，唯一的方法就是预防。

处理方法：要预防水斑的形成可在施工前使用石材多功能防护剂进行六面防护。施工前，对石材作防护处理，即可有效避免水斑的形成，同时可达到良好的防污效果。

2泛碱的处理预防：

定义描述：若看到有一些白色的结晶物从石材的接缝里流出来，这就是俗称的泛碱。泛碱分为两种，一种是“一次泛碱"，一种是"二次泛碱"。

形成原因："一次泛碱"的成因是施工时，水泥砂浆产生化学变化形成氢氧化钙，从石材的接缝里冒出来或是从石材本身的纹路、毛细孔处冒出来，与空气中的二氧化碳结合形成白色的结晶物；"二次泛碱"主要是由于雨水渗入石材内部与水泥砂浆接触，产生化学变化而形成泛碱。

处理方法：这两种强力清除剂来去除。一般来说，要事后补救并防止泛碱再生须从多方面着手。首先要防止外部的污染即雨水的渗入，这可以从石材表面作防护处理及加强填缝部分的防水功能来着手，只要外面的水分不再渗入石材，而石材内也无水分的话，泛碱即无法再生。

3锈斑的处理预防：

定义描述：石材表面有锈渍。

形成原因：锈斑的成因一般可以分为两种：第一种锈斑的成因是来自石材本身所含的铁份。一般来说，每一种石材本身多少都含有铁的成份，当雨水与石材中的铁份接触以后，就会慢慢形成锈斑。第二种锈斑是外来的，例如加工时残留的的钢砂或施工时的铁器，装潢的金属器件等等。

处理方法：第一种锈斑较不易清除，使用石材锈斑除污剂可以有效清除锈斑而且不伤害石材，要避免使用工业用双氧水或其他腐蚀性的强酸，否则会弄巧成拙。最重要的是如何防止锈斑的再生，最有效的方法是除锈后随即作防护处理，以杜绝水分再渗入石材内部，免除锈斑的再生。第二种锈斑较易清除，所使用的清洗剂也与前者相同。一般来说石材产生锈斑以后要完全清除是相当不容易的。所以石材安装前作防护处理又比完工后再作防护处理好些，因为完工后外墙都有相当的高度，施工不易，而且石材安装的过程中也会有接触酸雨的可能，所以施工前做防护是最好的，即可防锈又可防污。

4污斑的处理：

定义描述：石材表面形成发黄、变色，类似污渍的斑痕，用抹布是擦不掉的，这种叫做污斑。

形成原因：形成的污斑来源很多。有些是来自环境的污染造成的，有些是施工时使用不当的施工材料或不良的工法造成的，一般常见的情形有石材发黄、变色、残余水泥渣、快干胶、接着剂、胶布、木材色素等；另一种污染则是人为造成的，如茶渍、可乐、咖啡、酱油等。

处理方法：有针对性的选择石材专用清洗剂均可以有效地去除。

5磨损处理：

定义描述：大理石表面因摩擦而失去光泽。

形成原因：入口处，因人流量走动频繁，重的物体磨擦石材表面、人为刮痕等所造成的。

处理方法：一般来说，花岗石的硬度较大理石高一倍，大理石比较容易失去光泽，但不论是花岗石还是大理石，一旦光泽磨损后，要再恢复光泽就大费周折了。因为要恢复光泽除了重新抛光外，别无他途，所以要避免磨损，延长石材寿命，最好的方法就是先作防护处理。在石材表面再用石材保护剂作表面处理。在人员出入较多的地方，如自动门入口处，定期作一次表面保护处理，经保护后的地面，即可有效起到防水、防污及耐磨损的作用，同时可有效提高石材亮度。

五、总结：

石材的重在防护、从石材加工开始、到施工阶段、到使用阶段、都需做好防护的工作、尽量的避免水和污染物的接触。定期的做大理石结晶。如此才能有效的保证石材的品质及观感。

论文作者:齐祥恺

论文发表刊物:《基层建设》2018年第33期

论文发表时间:2018/12/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c95f7236726ece39a26f6848.html