# 建筑给水排水安装控制管理论文_陈治检

广东建集工程有限公司

摘要：电气安装作为建筑工程中一项重要的基础工程，电气安装工程质量直接关系到了建筑工程的整体质量。电气安装工程是一项技术性的工程，它具有难度高、工程量大、专业性强等特点，因此，在进行电气安装工程施工时，必须做好施工过程中的综合管理，采取科学有效的施工方法以及施工技术，确保电气安装工程施工质量。文章就建筑电气迎工程施工方法及技术措施进行了相关的分析。

关键词：建筑电气；建筑电气安装；管理

引言：

建筑电气安装工程主要由线管、线盒的预埋，管内穿线，电缆敷设，照明器具安装，配电箱（柜）的安装，设备接线，系统调试等几个分项组成。随着建筑新材料的不断出现，电气安装工程的施工方法日新月异，本文就实际施工操作中所掌握的知识，简单介绍电气安装过程中强电系统的施工方法和技术措施。

1、建筑电气安装施工技术

1.1、施工前期准备

为了电气安装施工的顺利高效进行，充分的前期准备工作是必不可少的，首先，要对整个工程的施工流程进行详细的了解；

第二，要熟练掌握安装施工规范，仔细阅读图纸，及时与设计者沟通，对关键的连接点要进行实地考察，规避失误；第三，为了确保施工进度，电气安装中所要使用的预埋件应在工程开工前就制作完成。

1.2、主要电气安装

（1）配电箱的安装。配电箱的安装要平整稳固，并注意保持配电箱内外清洁；明装配电箱底边离地高度不小于150厘米，配电板底边离地高度不应小于180厘米，暗装配电箱嵌入时应与墙面齐平，底边离地不小于140厘米（照明箱离地不小于150厘米）；配电箱进、出线的开口一定要准确；导线应排列齐整、利落地缠绕成束，各相导线的颜色应区别清楚。

（2）管线的暗设预埋。在混凝土内敷设管线时应尽量避免采取弯曲路线，预埋管线与建筑物表面的距离不应小于15毫米；预埋入地下的管线应尽量避免穿过基础设施，不得不穿过时要先采取防护措施；PVC电线管可以在有腐蚀性物质的环境敷设，但它容易老化变性，所以不能用在高温和易受到机械损伤的环境里，对于预埋入建筑物内的PVC电线管应以水泥砂浆抹面保护，其强度不小于M10，厚度不小于15毫米；所有进盒的线管都应用锁扣连接。

（3）导线的穿入。穿入导线前应先检查管线是否畅通，并对管路进行清理，避免导线受到污染；导线在管路内不得出现断线、打结等状况，同时，导线接头必须留在箱盒里并且预留长度，出户导线的预留长度为150厘米，配电箱的预留长度为配电箱周长的一半，插座、接线盒及开关内的预留长度为15厘米。

（4）电缆的敷设。首先要核对电缆的规格、型号是否正确，并进行质量检验和绝缘性能测试，确认无误后再开始敷设；电缆管地基应平整，埋设深度大于70厘米，并有不小于0.1％的排水坡度；电缆敷设过程中，电缆之间应按序列排列固定，不宜交叉，强、弱电缆敷设在同一线槽内时要有隔板；电缆接头的制作应在密封环境中进行，避免不清洁或潮湿的环境，而且应一次性完成；电缆终端头与接头附近留出备用长度。

（5）开关和插座的安装。开关、插座的安装要以施工图纸为依据，并严格遵守施工定位的基本要求：同一室内的成排的开关盒的高度、间距应一致，中心偏差不应大于5厘米，开关盒一般距离门框15-20厘米；设置吊扇钩时应先用10圆钢弯成内径35-40毫米的圆圈，并与钢筋折成直角，插入接线盒底部中间位置，再根据现浇板的厚度将剩余的钢筋折成直角，最后搭在钢筋板上焊合。

（6）防雷接地。建筑物的金属构件、金属管道、干线以及绝缘破坏时可能会带电的电缆外皮、支架等都应进行必要的接地处理，在防雷接地施工中，镀锌扁钢不应小于其宽度的二倍，进行三面焊接处理，镀锌圆钢的焊接长度应为其直径的六倍，进行双面焊接处理，焊缝要有足够的机械强度；另外，还要考虑到建筑物高度、间距以及气候环境等因素，确保接地装置发挥作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、进度管理

电气工程施工中的进度控制是一个动态管理的过程，也是随着项目的进展不断调整进度计划的过程。保证工期施工管理措施有以下方面：

⑴强化项目管理，推行项目法施工，实行项目经理负责制，做到全面计划，统一组织、协调劳动力、物资、设备的调配。

⑵编制切实可行的工程总进度网络计划，并做好相应的月、周、日施工作业计划，使生产上、下协调，长、短计划衔接。坚持日平衡、周调度，狠抓形象进度的完成，保证计划实施。

⑶建立工程进度的工作日志，检查计划进度与实际进度的差异，每天召开工段长现场会，研究分析影响进度的因素，确定解决方案，重新调整进度计划。

⑷认真做好施工前的准备工作，及时组织人员、材料、机具进场，搞好各项临建设施，保证工程顺利进行。

⑸根据气候情况编制切实可行的季节性施工技术措施，最大限度地减少因气候因素造成的停工。

⑹加强施工生产调度，合理组织，分段组织流水施工，立体交叉作业，充分利用作业面，切实安排好工序之间的穿插施工。

⑺使用先进的机具，加快施工进度。同时加强施工机具的管理，保证机具运转良好，充分发挥其效能，确保施工正常进行。

⑻协调好管理层与劳务作业层的关系，制订严明的奖罚措施，充分调动各方面积极性，最大限度地提高劳动生产率。

⑼定期召开管理层与劳务人员会议，及时了解劳务人员思想动向，解决其困难，使其全身心地投入工作，加快施工进度。

⑽协调好各种外部关系，特别要密切搞好与建设单位、监理单位的关系，在工作中互相理解、互相支持，为本工程按期优质完成共同努力。

3、成本管理

电气工程项目的施工过程中所发生的全部费用即施工成本，施工成本管理就是要在质量满足要求及保证工期的情况下，采取相应管理措施，包括组织措施、技术措施、合同措施把成本控制在计划范围内，并进一步寻求最大程度的成本节约。施工成本管理的任务和环节主要包括：

⑴成本预测：根据成本信息和施工项目的具体情况，运用一定的专门方法，对未来的成本水平及其可能发展趋势作出科学的估计；

⑵施工成本计划：以货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用、成本水平、成本降低率以及为降低成本所采取的主要措施和规划的书面方案；

⑶成本控制：在施工过程中对影响成本的各种因素加强管理，并采取各种有效措施，将施工中实际发生的各种消耗的支出严格控制在成本计划范围内。随时揭示并及时反馈，计算实际成本与计划成本之间的差异并进行分析，进而采取多种措施，消除施工中的损失浪费现象。

⑷成本核算：计算出施工费用的实际发生额、总成本和单位成本。

⑸成本分析：在成本核算的基础上，对影响成本的各种因素进行分析，以寻求进一步降低成本的途径。

⑹成本考核：将成本的实际指标与计划、定额、预算进行对比和考核，给予相应的奖励和惩罚。

4、安全管理

电气工程施工过程中必须时刻做好安全管理，安全管理的目的是防止和减少生产安全事故、保护产品生产者的健康和安全、保障人民群众的生命财产免受损失。施工现场安全管理具有控制面广、动态性、交叉性、严谨性的特点。施工现场安全管理可概括为安全组织管理、场地与设施管理（文明施工）、行为控制和安全技术管理。常用的安全管理制度有：安全生产责任制度、安全教育制度、安全检查制度、安全措施计划制度。施工安全控制技术措施要求施工安全技术必须在工程开工前制定，技术措施要全面性、有针对性、具体、可靠、有可行性和可操作性。

结束语

电气安装作为建筑工程中一项重要的工程，电气安装工程施工质量是建筑工程取得综合效益的重要保障。在电气安装工程施工中，为了确保工程施工质量，确保施工安全，就必须采取有效地工程施工方法及施工技术，确保电气安装质量，进而为建筑工程企业的经济效益提供技术保障。

参考文献：

[1]黄宇.电气安装工程施工方法和技术措施分析[J].四川水泥，2014，11：39.

[2]李满生.论建筑电气安装工程施工方法及技术措施[J].门窗，2014，7：102.

[3]张晓波，白少琼.建筑电气安装工程施工方法及技术措施研究[J].企业技术开发，2013，12：154-155.

[4]刘吉芬.建筑电气安装工程施工方法及技术措施研究[J].科学中国人，2014，14：14.

论文作者:陈治检

论文发表刊物:《基层建设》2016年6期

论文发表时间:2016/7/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c9614e32c370eb305ac6810e.html