# 现场检查电能计量装置应注意的问题论文_丁伟汉

（苍梧县水利电业有限公司 广西梧州 543100）

摘要：随着经济的快速发展，中国的电力工业发展迅速，电能计量装置是电力供应和结算的主要计量工具。因此，电能计量装置的运行管理是电力企业部门的一项重要任务，在电能计量装置的运行和管理中可能会出现一些问题。

关键词：用电计量装置；管理；问题；运行

引言

作为配电网与客户设备之间配电边界的电能计量装置，是与用户进行贸易结算的依据，其在降低电网线损和提高电网设施供电能力方面发挥着积极作用。因此，电能计量管理人员应不断完善法治理念，确保公平公正的电能计量。常见电能计量装置的问题包括：电表或互感器故障、误差超出最大允许误差，接线错误，计量变比配置不合理，倍率错误，用户窃电等。

1电能计量装置的管理目标

管理目标是通过管理程序和专业技术监督，提高电能计量装置的计量性能，提高电能计量装置运行的可靠性，提高计量装置的精度，降低线损率，避免掉电。防止电力盗窃的发生并应考虑企业自身的运营成本，不得无限制地增加设备和人工成本。

2电力计量装置在运行管理中的安全状况

当安装和使用能量计量装置时，还有更多的问题。原因在于，在计量装置的安装期间，大部分电能计量装置和用电设备安装位置的不规范，以及档案录入的错误。这导致一些用户利用漏洞窃电。为了防止和减少电力盗窃的发生，供电企业投入了大量的人力物力来打击盗窃。与此同时，政府也非常重视这个问题，并且也针对这种情况出台了相应的法律法规，但取得的成果并不十分理想。由于难以获得窃电证据，人为干预特别大。电力盗窃对供电企业造成的经济损失非常大。一些工作人员责任心差，技术水平低。如果不按照规定的要求进行布线，则仅基于经验布线，这有时会导致布线错误，最终导致计量错误的发生。电能表和互感器具有较大的负误差。当然，所使用的计量柜或计量箱的安全性能也很差，只考虑其自身的功能，并没有对整体计量进行合理的考虑，因此经常会有一些电表丢失，电力盗窃，电线老化，接触不良。发生火灾等现象。

根据有关规定，电能表和互感器应按一定时期进行现场轮换和对比试验。如果测量数据有任何问题，工作人员将进行现场检查。与低压电能计量装置的检测相比，高压计量有专用的计量柜，电压互感器，电流互感器，接线盒等。相对标准化，操作设备的旋转，校准和检查相对较好。更安全，但低压电力计量装置存在许多隐患。工作人员使用电压和电流公共线和当前的次级负值来共享返回线。在指定的接线方法中，可能会发生短路事故，导致现场人员受伤并损坏设备。使用电压和电流共用线路布线，电流电路线和电压互感器二次线封装绝缘要求非常高，很容易造成短路或接地事故。当使用三个单相电子式电能表代替三相四线电能表的功耗时，接线不规范，将产生严重后果。另外，二次回路中的接线错误或故障也会影响企业的经济利益。通过一些数据，次级电路上出现错误的接线，接地问题和短路事故是最常见的。因此，电能计量装置的正常运行也与电气装置的二次电路密不可分。此外，二次回路暴露在外，这给工作人员的校准和检查带来了不安全的因素。

3电能计量装置运行误差分析

3.1电能计量装置的自身问题

电能计量装置存在的问题主要包括以下几个方面：一是自身质量问题，因为不同厂家选用的电能表材料差别很大，所用的制造工艺也不一样，加工厂也是如此。和采购。质量检验不够严格，导致电能表质量不符合标准要求，影响电能表的性能，造成误差;二是电能表的安装问题。选择电能表和互感器时，不考虑用户的实际负荷。合成错误导致所选电能表安装后不合理，使用过程中会出现符加误差。第三是使用电能表。当使用电能表测量电能时，需要整个装置的状态。检查参数以确保连接和安装位置的正确性，并且在运行一段时间后需要定期检查电能表，主要是检查质量，运行状态和二次负载的变化，以及电气能源表中列出了接线和容量的变化，并且上述检查不按照规定进行。

3.2计量装置的综合误差

如上所述，在选择电能表时应综合考虑互感器的综合误差。所谓互感器的综合误差是指电流互感器和电压互感器的误差合成。在使用电能表进行计量的过程中，应采用。相应的方法用于减少该合成误差并确保两个装置的合成方法满足规定的要求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3用户负载影响

不同类型的用户因其用电设备不同则负荷的类型不同，有时是容性负荷，有时是感性负荷，有时是线性负荷，有时是非线性负荷；不同时段的功耗也不同，有时会出现低负荷或过负荷．这些情况会影响计量装置的准确度，产生符加误差，特别是过负荷或由于非线性负荷产生的谐波对计量装置的影响，轻则计量失准、重则烧坏计量装置和其它电气设备。

4相应措施

4.1扎实开展电能计量装置的质量监督

根据“广西水利电业集团有限公司网络智能表质量监督管理办法”，“广西水利电业集团有限公司电能表质量控制措施”，“广西水利电业集团有限公司集线终端质量监督管理办法”， “广西水利电业集团有限公司计量箱质量监督管理办法” ，“广西水利电业集团有限公司网络通信单位质量监督管理办法”，“ 广西水利电业集团有限公司计量器具集中采购管理办法”“ 广西水利电业集团有限公司计量设备订货及验收技术条件”，“ 广西水利电业集团有限公司电能计量运营管理办法”等管理文件和技术规范，依托集团公司计量实验室，完成网络接入前计量装置的质量控制工作，货物到货后的质量检验，货物到货后的比较，严格的监督和管理标准。

4.2实际进行电能表故障的识别

制定“广西水利电业集团公司故障电能表管理办法”，对全区故障电能表进行集中故障识别，编制“故障电能表识别指导手册”。“为区内的故障识别工作提供技术培训，并为全区的故障提供技术指导。同时，还注重批量隐患，负责对批次隐患的深入技术分析，并提供区内故障预警，为现场计量装置的稳定运行提供技术支持。作为改善营销服务形象的基石，也是全区的计量装置正常运行的保障。

4.3大力开展电能表质量分析和供应商评估工作

每月收集全区内计量设备和采集设备的故障，统计分析全区计量装置的质量监督情况，每月发布智能电能表，采集终端和通信模块故障报告，监测省内计量装置的故障实时。防止和消除大规模故障的发生;定期收集供应商设备质量和服务资料，完成营销供应商合同执行，售后服务和质量监督评分，完成广西水利电业集团公司供应商的绩效考核;定期组织供应商研讨会将告知测量仪器的质量，宣传电能计量仪器供应商的质量评估方法，并对故障电能表的处理提出明确的要求。严格要求每个供应商根据故障技术鉴定结果更正智能电能表和其他设备。

4.4大力推动新技术的推广和应用

坚持以问题为导向，以技术支持为导向，积极开展质量控制，智能微断，互联网+测量，新一代采集技术，测量大数据应用，中压载波等新型测量技术研究，加强质量控制，解决一线现场营销生产问题，研究新的技术方案。同时，通过推广和应用创新成果。我们将做好“面向对象协议”，现场移动运营终端，4G/北斗通信系统，宽带载波通信等新技术的推广和应用，解决测量中存在的实际问题。以科技手段专业，推动科技成果转化和科技产业发展。

结语

在电力系统中，由于电能计量装置的质量问题，电能表的安装问题和使用问题等，以及计量装置的综合误差和用户负荷的影响等，从而影响它的正常使用和计量。因此，为了提高电能计量装置的操作检查的准确性，需要根据状态量的差异和对其测量精度的影响程度来划分和评估操作状态，从而可以更有针对性检查和优化计量装置，并提高计量精度。

参考文献

[1]张又文,马春艳.电能计量装置运行误差分析及状态评价方法[J].信息记录材料,2017（10）.

[2]程瑛颖,杨华潇,肖冀,等.电能计量装置运行误差分析及状态评价方法研究[J].电工电能新技术,2014（5）.

[3]付婷,朱碧钦,林海平,李金湖,林海玉.智能防窃电综合解决方案研究[J].电气时代,2017(12):109-112.

论文作者:丁伟汉

论文发表刊物:《电力设备》2018年第21期

论文发表时间:2018/12/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c9645484112c4b899f377ab4.html