# 混凝土施工技术在房建施工过程中存在的问题杨黎明论文_杨黎明

摘要：在房建工程项目开展的过程中，混凝土施工是其中的重点内容，必须使用正确的施工技术，这样才能起到应有的施工效果。但是当前许多施工企业在混凝土施工的环节都存在许多的问题，对工程项目造成了非常不良的影响。为了避免这种现象的发生，施工企业在混凝土施工的时候，一定要使用合理的施工技术，加强后期的养护工作，通过这样的方式来提升工程项目的品质，为人们提供一个稳定的生活环境。文章对混凝土施工技术在房建施工过程中存在的问题进行了分析，并且探讨了混凝土施工技术质量控制要点。

关键词：混凝土；施工技术；房建；问题

1混凝土施工技术在房建工程使用过程中存在的问题

1.1蜂窝麻面

及时排除或施工操作不到位等问题，促使混凝土表面质量存有严重缺陷，一般出现的现状是大小不均坑凹类似蜂窝状，这就是施工人员场所的“蜂窝麻面”，此类现象的出现会让混凝土表面不光滑，不仅对房建工程的整体美观造成了影响，更是对建筑外部造成了施工影响，是目前房建工程混凝土施工中常见的问题之一。

1.2露筋现象

在房建工程施工时，施工人员会在混凝土中掺入一些钢筋材料，其目的是为了能提高混凝土的抗拉力和载荷能力，以及整个房建工程结构的质量和强度。若是在实际施工过程中，施工企业没能针对工程施工环节加大控制，就会导致混凝土钢筋外露等现象频繁出现，进而对工程质量和安全性能造成影响。除此之外，钢筋外漏现象的出现，还会受到人为因素的影响。

1.3开裂现象

若是混凝土在使用期间出现开裂问题，不仅和房建工程的内外部环境因素有着直接影响，同时还和混凝土的材料质量和施工技术有着密切联系。基于此，可把混凝土开裂问题划分成为以下三点：①因遭受温度变化和高强度压力等，会让混凝土出现形体裂变现象；②若是在房建工程施工中，存有施工方法操作不当或操作执行不规范等，也会让混凝土出现开裂现象；③由于混凝土内的某些建筑材料存有不达标问题，如水泥、沙石或钢筋等，也会对整个房建工程项目质量造成影响，严重的话还会引发建筑事故[1]。

2房建工程混凝土施工的技术控制要点

2.1施工准备

房建工程混凝土施工内容较多，整个流程也具有着一定的复杂性，为保证各项施工措施都能够顺利完成，通常都需要在正式施工之前做好相应的施工准备工作。首先在材料方面，混凝土材料以砂石、水泥为主，要根据实际施工要求来确定材料质量性能要求，并在材料采购、进场阶段对材料质量严格把关。其次，则是要组织现场试验员、质量检查员等相关技术人员在混凝土搅拌站试验室进行配合比试验，根据混凝土申请单上的设计标准强度、选用的水泥品种、砂石最大粒径和外加剂、掺合料等进行混凝土预配，将最优化配合比确定下来。最后，由于在很多工程中，砂石、水泥等混凝土材料在进场后不会立即使用，因此还需做好材料的分类存放管理工作，不仅要按规定对存放环境进行控制，避免材料质量因受潮等问题而受到影响，同时还要定期对材料进行抽检，查看骨料含水率、杂质含量等质量性能是否符合要求[2]。

2.2混凝土运输施工

混凝土运输可分为车辆运输与泵送两部分，其中车辆运输混凝土是指由搅拌站到施工现场采用混凝土罐车运输，在运输之前，需要根据现场泵送作业情况及混凝土初凝时间要求来对运输车辆数量进行控制，并对混凝土罐车进行严格检查，避免因罐车堵塞等问题而导致车内混凝土离析、初凝或是坍落度变化，如已经发生此类问题，则要及时与现场进行沟通，对施工计划加以调整。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆而在泵送阶段，则是指通过现场泵车泵送水平来完成混凝土的水平或垂直运输，在进行泵送之前，施工人员需要先按规定对泵车及输送管进行布置，检查输送管各处是否存在不正常弯曲、必要转弯处转弯幅度是否过大、输送管接头处是否严密等，以免因输送管布置不规范而影响混凝土泵送效率，同时为防止输送管中因混入空气而出现阻塞，还要将输送管口尽量向下倾斜。在将混凝土输送管布置完毕后，还要结合混凝土泵的使用说明书展开布置检查，确定各处安装无误后再进行整个泵送系统的空运转与试运转，试运转通常需要先泵送适量的水，以使混凝土泵料斗、活塞及输送管等部件均能够保持湿润，不会在输送时出现堵塞现象，并起到良好的内部清理作用[3]。在将混凝土泵及输送管中的异物清理干净后，还要采用与泵送混凝土强度等级、配合比相同的水泥砂浆来对泵管进行润滑，润滑完毕后方可开始正式浇筑。

2.3混凝土浇筑施工

混凝土的浇筑需要与泵送同时进行，在时间控制上应与混凝土运输的时间共同进行考虑，保证在混凝土初凝之前完成所有浇筑工作，对于同一施工段的混凝土，还要尽量保证连续浇筑，以免导致施工裂缝等缺陷。在浇筑施工中，需要先对模板、钢筋等进行检查，并将模板内杂物清理干净，安放保护层垫块、马道跳板，以用于钢筋骨架的保护。在正式浇筑开始后，需要根据实际情况采取相应的浇筑方法，例如浇筑竖向结构混凝土前，应先在底部铺不大于3厘米厚与混凝土内砂浆成分相同的水泥砂浆，倾倒入模时，还要控制倾倒速度，避免集中下料对模板、钢筋骨架造成过度冲击。柱、墙模板内的混凝土浇筑时，为确保混凝土不产生离析，自由倾漏高度必须必须严格控制，如粗骨料料径大于25毫米时，不宜超过3米，粗骨料料径小于25毫米时，不宜超过6米，当现场施工不能满足这些条件时，应加设串筒、溜管、溜槽等装置，确保混凝土的浇筑质量。

2.4混凝土振捣施工

在混凝土浇筑过程中，合理的振捣操作时非常重要，由于混凝土振捣方法较多，不同振捣方法的具体操作由存在一定差异，因此在施工过程中必须要对混凝土振捣的操作细节进行准确把握，以免因操作不到位或是操作方法混淆而影响混凝土施工质量。以插入式振捣为例，在采用这一方法进行混凝土振捣操作时，施工人员需要对振捣移动距离及振捣范围进行严格控制，通常情况下，振捣移动距离都应在振捣半径的1.5倍以内。同时在进行表面振捣时，为保证振捣的连续性，每次振捣都必须要从上次振捣的边缘开始[4]。

2.5混凝土养护施工

混凝土浇筑结束后，还需对浇筑好的混凝土进行养护，为避免混凝土出现水分不足的情况，养护施工必须要在浇筑结束后8~12h内进行，养护周期则通常在7-14天左右，具体浇筑时间应根据实际施工情况而定。混凝土养护的具体方法有自然养护法、加热养护法等很多种，南方地区施工基本都是以自然养护法为主，自然养护又分为覆盖浇水养护、薄膜布养护和养生液养护等，施工人员应根据实际需求进行选择，并以混凝土表面始终保持湿润为标准。另外，房建工程中不同位置的混凝土养护在具体方法上也会存在一定差异，例如对梁、板类结构，常温情况下应采用覆盖浇水养护，而对于墙柱结构养护，则需要通过涂刷养护剂的方法代替常规浇水养护。

结束语

在现如今这个先进的社会当中，人们生活质量的提升，使得其对于房建工程的质量问题越发重视。对于房建工程而言，混凝土是其中不可缺少的一部分，混凝土质量控制的好坏更是对房建工程有着直接性的影响。基于此，相关人员需要加大对混凝土质量的研究，从而促使房屋建筑的质量得到一定的提升。

参考文献

[1]陈贺.房建混凝土施工质量通病及防治措施探讨[J].城市建设理论研究：电子版，2018（9）：133.

[2]王爱仙.建筑施工中混凝土工程的质量通病及防治措施[J].建材与装饰，2018（1）：40.

[3]潘军云.房建施工中混凝土质量通病与预防措施的分析[J].住宅与房地产，2017（33）：182.

[4]赵俊勇.建筑工程大体积混凝土浇筑施工技术分析[J].工程技术研究,2019,4(5):48-49.

论文作者:杨黎明

论文发表刊物:《建筑实践》2020年01期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c983243a86d5d40dbebcb0dd.html