# 浅谈给排水施工项目的施工过程控制和管理论文_龙康

深圳市建工集团股份有限公司 518048

摘要：随着社会的发展与进步，人们的生活水平在不断提高，同时对生活质量要求也越来越高。给排水工程在满足使用要求的同时，必须提高其美观性和舒适度，这对给排水工程的施工要求提出了更高的要求。目前,我国给排水工程的设计、技术规范、施工工艺不断在完善,施工水平和质量也在不断提高。但是,总是会有一些缺陷和问题存在,这就要求我们必须对给排水工程施工进行全面有效的管理。本文总结给排水施工过程中的质量要点，并提供给排水工程施工者提供必要参考。

关键词:给排水工程；施工过程；控制

前言

在建筑工程施工中，工程质量是最为重要的。而给排水施工对于工程质量、工程结构有着很大的影响。因此，在以后的给排水施工中，施工单位需要进一步研究施工流程的质量控制，制定规范化的施工管理制度，及时探讨并解决施工中存在的问题，以确保工程施工能够按照标准进行，有效提升工程质量。

一、施工过程控制

（一）预留孔洞及预埋套管施工过程控制

在工程施工中，如果没有对工期提出特别高的标准，那么，在结构施工作业阶段以及封顶施工作业阶段，一般是不被允许进行管道施工的。这是由于在这两个施工阶段内实施如管道安装等相关施工作业，会很容易造成对管道的破坏，而且管道中还很可能会进入一些如砂浆等施工现场杂物，给管道带来质量安全危险。因此，在结构作业以及封顶作业的这一段施工时间内，主要做的工作就是预留孔洞以及预埋套管。这里所说的预留孔洞是为了防备后期楼板开洞威胁建筑结构而设置的，主要是浇筑楼板混凝土作业时实施的预留孔洞。但是，在施工过程中，会有管道穿过外墙的作业，这对保证建筑物地下室的结构稳定性是较为不利的。所以，除了要预留孔洞之外，还需要为预防在施工中发生外墙渗漏做好预埋套管的准备。

在这一阶段的施工中，主要掌握以下四方面要点：一是位置设定要点。在何处预留孔洞以及要在哪里预埋套管，必须要有准确的位置设定，确保牢靠，避免出现任何的失误。二是施工进度控制要点。在施工过程中，为了做好对施工进度的有效控制，需要加强和土建施工单位的沟通和联系，二者通力合作。三是浇筑混凝土要点。在实施这一施工作业时，需要安排专人从旁监督，以便及时发现浇筑过程中出现的问题，及时解决。四是套管制作要点。在这一施工作业中，需要严格按照施工图集的相关标准进行，遵守施工规范。

（二）干管和立管施工过程控制

经过了建筑结构的封顶施工后，接下来要做到的工作一是粉刷墙面，二是找平地面。在此期间，土建单位需要和安装公司做到有效的沟通和合作，共同完成干管和立管的施工作业，做好相应的管道制作和安装工作。

在这一阶段的施工中，主要掌握以下四方面要点：一是管道制作要点。在这一作业中，要确保接口的严密性，做好质量控制，使管道稳定连接。特别是对于镀锌钢管，一定要保证良好的质量。二是立管安装要点。为了确保管道能够有较强的垂直度，在安装作业开始前，需要进行吊垂线操作；如果在安装过程中出现意外中断的情况，需要做好防止杂物进入的准备，对上端管口进行掩盖；按照施工规范，还需要在排水立管上进行相应检查口的设置。三是支吊架安装要点。在这一工作中，必须按照相关规范标准进行。四是隐蔽验收。在管道井内，对于一些隐蔽管道，需要通过相应的隐蔽验收才能施行隐蔽操作。如果有给水立管，还需要通过试压实验才能施行隐蔽操作。

（三）支管和附件施工过程控制

在支管安装中，可以采用两种办法，一种是明装，一种是暗装。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆就暗装办法来讲，一般需要开凿管沟，实施位置在砖墙或者是地面。安装完成后通过质量验收，还需要用砂浆对管道进行掩盖。与明装相比，暗装的办法更符合建筑设计的美观性，然而安装中开凿管沟等操作会造成对建筑实体的破坏，影响建筑质量，同时，也不利于后期的管道检修工作。因此，对于毛坯房建设，通常会有墙面管卡的安装，较少情况下会沿着墙面进行支管的明装铺设。

在这一阶段的施工中，主要掌握以下四方面要点：一是支吊架及接口的施工控制要点。在安装支吊架时，必须按照相关规范标准进行。对于接口的插入，既要确保标准的插入深度，也要确保接口的较高严密性。二是支管的安装要点。对于支管的安装，最重要的是保证牢固。对于支管标高的设置，一定要按照建筑施工的标准进行，在正确的排、用水点位置安装支管。同时，对于排水支管，还要根据实际规范合理设置顺水流方向的坡度。三是阀门安装施工要点。在进行阀门安装作业时，首先要做的就是关闭阀门，这是为了保证阀门的严密性，防止有杂物进入。对于单项阀门的安装作业，要确保正确的进出口方向，使其与水流方向相同。

二、施工过程质量管理

（一）管道渗漏的施工质量管理

第一，解决管道渗漏。如果管道发生渗漏，首先要找到漏水点，明确渗漏发生的原因，然后再通过相应办法加以解决。常见的解决办法有三种：一是材料更换。对质量不符合标准的管件进行更换。二是安装返工。对于施工中不符合标准的管道，重新制作安装。三是对于热胀冷反应导致的PPR管材，可以先将管道的一段截去，然后再执行常见的解决办法。

第二，预防管道渗漏。一是做好管材采购质量控制，确保进入施工现场的管材符合施工标准。二是保证施工沟通。完成管道安装后，有必要和不同工种的施工人员保持联系，及时标明管道位置，防止其他施工作业造成对管道的破坏。三是定期检查。施工人员应做好管道的定期检查工作，以便能够及时处理有问题的管道。

（二）管道堵塞的施工质量管理

第一，解决管道堵塞。一是对于建筑垃圾堆积导致的管道堵塞，采取的解决办法是截去管道并再次安装。二是对于管道使用时间过长造成的堵塞，采取的解决办法是通过专业机械对其进行疏通。三是对于系统的管道堵塞，首先要找到堵塞点，然后根据具体的堵塞情况进行解决。

第二，预防管道堵塞。一是在立管安装中，如果出现意外中断情况，需要做好防止杂物进入的准备，对上端管口用厚木板进行掩盖。二是在排水管道安装作业中，既要符合设计图施工要求，还要结合管道的现实使用需要及时变更相关设计，如管径设计等。三是在施工中，做好施工质量管理。

（三）楼板和墙面渗漏的施工质量管理

第一，解决渗漏。对这一方面发生的渗漏，大多需要执行返工操作。通常情况下，对于管道施工现场的孔洞填塞工作本应由土建施工单位完成，但结果却是由排水施工单位解决的，这样不仅影响了施工质量，也无法落实施工责任。因此，为了解决渗漏后的返工问题，需要各施工单位在施工前就将施工质量责任加以明确。

第二，预防渗漏。一是在预留孔洞作业阶段以及预埋套管作业阶段，注意施工过程中的要点控制。二是对于施工中需要填塞的缝隙、孔洞等，必须根据相关的标准进行作业。三是做好渗漏检查。填塞作业完成后，还要通过地面存水实验对是否存在渗漏加以验证。主要做法是，将砂浆倒入水围绕在空洞外围，静置一天一夜，观察是否出现渗漏。如果没有，则表示通过渗漏实验，如果发生了渗漏，还需要再一次的施工作业。

三、结束语

给排水工程是一项非常复杂的分项工程，工程施工受到诸多因素的影响，从而导致施工过程中出现各种质量问题。为了避免这些问题，需要及时采取有效措施进行防范，合理安装消防给水系统和排水系统，从而不断提升给排水工程施工质量。

参考文献：

[1] 吕国周.浅析建筑给排水施工各阶段的质量管理[J]. 广东利技，2009 (16):46-49.

[2] 邹俊刚.浅析建筑给排水工程施工管理[J].科技资讯.2009(30):79-80.

[3] 晏钢,周巧玲.试论高层民用建筑工程给排水设计施工中存在的缺陷和问题[J].广东科技, 2009.(22):46-47.

论文作者:龙康

论文发表刊物:《基层建设》2015年17期

论文发表时间:2015/10/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c998b58d868a6958695b50d2.html