# 浅谈房屋建筑工程中的预应力施工技术论文_李赵荣

江苏省建筑工程集团有限公司 江苏南京 210000

摘要：预应力施工技术在建筑工程施工中使用非常广泛，其优越的性能使建筑的结构得到完善。同时，使企业得到较好的投资效益。但是，在使用预应力施工技术的时候如果对于技术措施的操作或者处理不当，会带来较大的危险。

关键词：房屋建筑；预应力；施工技术

为了确保市民的住房保障的安全性，中央及政府大力的实施住房保障安全政策，改变单一传统的梁房构造，在原有的基础上增加更加牢靠的设备，对于一般的民房而言，采用粘结预应力混凝土结构，采用预应力平板结构，房屋建筑上每层的面积很大，大幅度的采用预应力结构，可以在一定程度上减少建筑弊端。据有关专家介绍说，预应力筋是分项工程中最为重要的原材料之一，厂家在生产的过程中除了提供产品合格证外，还需要针对其性能提供合格的检验报告，材料在进口的时候依据相关部门进行严格把控进行抽样复查之后，方可进使用。这是从产品保障方面谈起。

一、 预应力的施工技术

1.1预应力筋要选择正确的位置

首先要将预应力筋具体放线图标示在梁非预应力钢筋表面，每1.0m～1.5m 间隔就设置一个控制点，以控制点来控制曲线的最高点、最低点以及反弯点的位置，这些都是按照一定的规划图纸来进行，所以要以图纸预定的曲线为标准，并且要设专人进行检查和复核，保证曲线布置的合理性。

1.2 焊接固定架

固定架的建造主要是为了支撑位于控制点的预应力筋。预应力筋的绑扎使用的材料是普通的钢筋，将其绑扎成型以后，固定架采用波纹管进行标高，并将其焊接在梁箍筋上，固定架的标高和控制点的标高要有所距离，一般是lO00mm为宜。在焊接的过程中，放线人员和焊接的人员相互合作，观察在焊接的过程中是否会出现位移，如果出现位移，要采取一定的处理措施进行纠正。另外，固定支架的材料直径要尽量粗大一点，直径不要小于10mm。

1.3安置波纹管

预应力筋通过使用普通的钢筋绑扎成型和焊接好固定架之后，紧接着要进行波纹管的铺设。在铺设波纹管之前，要安装好固定端地方的锚垫板，安装好锚垫板之后，就要将波纹管缓慢地套入，套好并密封起来，密封的材料使用胶带的效果最好，有利于防止空气的腐蚀和其它物质造成的损坏。在选择波纹管时，要选择大一号的波纹管进行两个波纹管之间的连接，长度为400mm比较好，两端旋入的长度各为150mm，这样既保持了波纹管的稳定，又充分利用了材料。波纹管最好要选择顺直，不能选择弯曲或者严重弯折变形的波纹管，水平偏差过大会造成预应力张拉的阻碍。

1.4 预应力筋穿束

波纹管铺设完成之后，就要进行预应力筋的穿束。预应力筋的穿束就是在铺设好的波纹管内放入预应力筋，并且将波纹管牢牢地绑扎在固定架上。在此过程中，预应力筋的穿束前端要使用胶布或者棉布等软的物体进行包缠，以减少在穿束的过程中波纹管受到损坏的程度，对于损坏程度比较深的波纹管，要使用防水胶带进行包缠，使波纹管保持密封的状态，有利于后面施工作业的进行。值得注意的是，在穿束的时候要不能冒进，要使用单束的方式进行穿束，保证能顺利通过波纹管，不会对波纹管造成较大的影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.5 锚垫板的安置及固定

将锚垫板由波纹管端部位套入，并在柱筋上将其固定，固定端锚具进入锚固构件必须要超过其厚度的一半。固定端的垫板和张拉端的垫板为了要使预应力筋保持一个平衡的张力和拉力，布置的时候固定端和张拉端的垫板一定要和预应力筋相互垂直，并放进相应的构件中进行固定。

1.6预应力筋张拉技术

这一个阶段是最重要的，所以要做好相应的准备和安排。①要对已经完工的固定手脚架进行检查和加固，根据现场的实际情况，将张拉平台布置好，并按照一定的张拉技术标准进行张拉。②张拉的过程，张拉要准备好相应的工具，如千斤顶等，要设计好张拉的控制力和张拉的步骤，并在张拉的过程中做好过程的控制。张拉一般都是从一侧开始，一侧完成之后再进行另外一侧的张拉，直到进行锚固。在此过程中，开始时要先进行测试张拉，并检测张拉的数据，如摩擦值等，检查是否出现滑线现象，如果出现滑线的现象，要采用千斤顶等工具进行补救措施的实施，使用单根钢线张拉处理。张拉时应采取双控管理，也就是围绕着应力控制，并同时结合测量伸长值的方式实施控制。

1.7 预应力孔道灌浆

张拉结束后，要尽快对预应力孔道实施灌浆，这样才能使预应力孔道实现密封的状态，预应力筋能受到较好的保护。如果在张拉技术后的当天不能完成灌浆的，就要对预应力筋进行相关的保护。特别是锚装置和钢绞线，过长时间地暴露在空气中会很容易生锈和腐蚀的现象，如果钢绞线出现生锈的现象，会导致滑线的结果，这样采取补救措施就增加的工程的不确定性，有较大的风险。灌浆时要保证灌浆的质量：①要检查压浆机；②要将压浆机的清水灌注到预应力孔道中进行清洗，保持预应力孔道的干净和湿润，这样才能进行下一步的压浆。在灌注的过程中，要通过灰浆泵往预应力孔道中灌注水。

二、预应力施工技术的注意事项

任何一项技术在使用过程中或者是试用之前都有一些注意事项，房屋建筑预应力技术也不例外，下面我们就一起来看看，预应力的注意事项有哪些?

（1）自使用过程中一定要确保固定端位应该保证波纹管的顺利通过，张拉端的定位应该能够安装垫板。

（2）在安装的过程中各个环节一定要确保无误，底部、梁面、低筋一定程度上要与垫铺的位置相一致。保证波纹管能够顺利的通过。根据本工程的经验，施工交底时，一定要位置相一致，或者是波纹管的位置一定程度上错开，并及时进行调整，以免不合理的钢筋交错造成交叉冲突影响施工。

（3）在进行预应力穿束完毕之后，要及时的检查调整各种管线的位置，规格和产品的数量，检查和修补漏洞或者是对破损的波纹管进行及时的验收，方可浇灌混凝土。还有在混凝土的浇灌过程中还要注意震动棒千万不要直接触碰波纹管。这样一定程度上可避免造成张拉事故的发生，以免出现更多的蜂窝，在进行混净土浇筑完之后，一定程度上还要对垫板下的混凝土进行及时的清理，以确保接下来的设备能够顺利且畅通无阻的进行下去。以上就是预应力技术在安装过程中及安装前后需要注意的事项，相信房屋建设者已经有一定的了解，希望在安装过程中引起注意，对盲区及不规整的地方进行调整，积极的最好准备工作，避免不合理的情况发生。

综上所述，现代房屋建设中还存在一定的弊端，还有许多不完善的地方，莫非不是这样一定程度上就不会出现豆腐渣工程，房屋倒塌甚至是年轻的朋友被瓦砾所掩埋。房屋建设的不完善是房屋建设的通病，同时也是建筑工程中的顽症，我们需要在实践中不断的发现问题，解决问题，不断的提高房屋建设的能力，促进建筑工程发展。

参考文献：

[1]俞林军．预应力施工技术在房屋建筑工程中质量控制[J]．华章，2012（10）

[2]宋继伟．建筑工程建设中预应力的施工技术[J]．科技向导，2012（24）．

论文作者:李赵荣

论文发表刊物:《基层建设》2016年23期

论文发表时间:2016/12/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c998d14ea206ab65b12607f8.html