# 市政工程有限空间作业有毒气体防治探讨论文_张智勇,张冬梅

（中国水利水电第七工程局有限公司 四川 成都 610000）

【摘 要】市政工程有限空间作业普遍存在于市政给排水（污水井、雨水井、提升井、闸井、格栅间、集水池）施工、园林施工、孔桩施工、电力设施管道等有限空间内,由于有限空间受到排污物、空气环境和污水等的影响，除存在易燃易爆气体外，易产生中毒、窒息等有毒有害气体造成人身伤害事故.本文着重对市政工程有限空间作业中存在的有毒气体这一危害因素,进行了分析,提出针对有毒气体防治的探讨,对确保有限空间作业中毒事故的预防和减少人员财产损失有一定参考意义。

【关键词】市政工程；有限空间；有毒气体；防治；探讨

【中图分类号】TU998.1 【文献标识码】A 【文章编号】1002-8544（2016）22-0185-03

1.引言

有限空间作业顾名思义就是指作业人员进入各种作业活动受到限制的密闭或半密闭以及各类储罐、密闭设备、构筑物、管道、地坑等实施检查、维护、清理等作业活动。有毒气体则是指在有限空间中既有或意外聚集在有限空间空气、污水中的对人的健康和生命带来严重危害的不良物质。

近年来，工程建设过程中有限空间造成的事故比例呈高发、群伤、群亡趋势，仅2015年10月国家安监总局发布的《有限空间典型事故教训分析》中，海南3.18较大中毒事故、湖北10.14窒息事故、云南1.14较大中毒事故、湖南8.28中毒事故、江苏10.19中毒事故即造成了20人死亡，10人受伤，其中大部分事故都是由于有毒气体散发或溢出导致作业人员和施救人员悉数死亡。这些事故的发生与安全意识淡薄、安全知识匮乏、危险因素辨识、受限空间管理缺位、安全措施不到位分别有着紧密关联，所有事故都有一个共同致害物质——有毒有害气体。

通过对历年典型有限空间作业中毒事故进行分析，有毒气体具有隐蔽性、突发性和难以通过常规手段提前发现的特点，且有的有毒气体小剂量短时溢出即可致人死亡或受伤，故对有限空间有毒气体的防范和治理的探讨愈发重要，本文从市政工程有限空间易发有毒气体的性质分析着手，对有毒气体防治提出具体的思路，最终形成初步的市政工程有限空间有毒气体防治举措。

2.市政工程有限空间有毒气体危害简述

2.1 常见有毒气体

在市政工程有限空间作业系统中，存在着易燃易爆、有毒有害两类高危害气体，其中有一些气体在不同的环境和浓度比下可从有毒气体转化成易燃气体，比如一氧化碳与空气的混合比例达到了12.5％～74.2％即可在一定条件下产生燃烧爆炸；硫化氢自燃点246℃，爆炸极限范围为4.3％～46％；在有限空间作业中较为常见的有毒气体还有甲烷等。这些气体一旦溢出轻则造成人员受伤，重则导致施工人员及施救人员急性中毒、窒息死亡，是有限空间作业特别突出的职业健康安全危害。

2.2 市政工程有限空间有毒气体毒理和危害后果

市政工程有限空间内可能会存在很多的有毒气体，既可以是在有限空间内已经存在的，也可能是在工作过程中产生的。聚积于有限空间的常见有害气体有硫化氢、一氧化碳、甲烷等，这些都对作业人员构成中毒威胁，对其毒理和作用机制的充分了解有利于制定相应的防范措施，从安全技术方面加以控制和消除，促进市政工程有限空间作业生产安全。

（1）硫化氢（H2S）是无色气体，有特殊的臭味（臭鸡蛋味），易溶于水；比重比空气大，易积聚在通风不良的城市污水管道、窨井、化粪池、污水池、纸浆池以及其他各类发酵池和蔬菜腌制池等低洼处。硫化氢属窒息性气体，是一种强烈的神经毒物。硫化氢在空气中各浓度比对人体致害反应如表一。

（2）一氧化碳（CO）是无色无臭气体，微溶于水，溶于乙醇、苯等多数有机溶剂；属于易燃易爆有毒气体，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。一氧化碳在血中易与血红蛋白结合（相对于氧气）而造成组织缺氧。轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力，血液碳氧血红蛋白浓度可高于10%；中度中毒者除上述症状外，还有皮肤粘膜呈樱红色、脉快、烦躁、步态不稳、浅至中度昏迷，血液碳氧血红蛋白浓度可高于30%；重度患者深度昏迷、瞳孔缩小、肌张力增强、频繁抽搐、大小便失禁、休克、肺水肿、严重心肌损害等。

（3）甲烷，（CH4）。在标准状态下甲烷是一无色无味气体。一些有机物在缺氧情况下分解时所产生的沼气其实就是甲烷。甲烷在浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时远离，可致窒息死亡。

3.市政工程有限空间作业有毒气体溢出形态分析

就国家安监总局公布的有限空间典型中毒窒息事故来看，市政工程有限空间作业中毒事故与未判明情况、未按照规定通风、未经检测、无可靠的安全防护、盲目施救的行为有着极大的关联，其实质也就是对有毒气体扰动溢出的机理处于盲知状态。在市政工程有限空间作业中由于人的作业行为无法避免对空间内的空气、水流进行扰动导致有毒气体溢出，特别是在市政工程既有管网、化粪池、污水井等项目的改建作业极有可能在系统中存在着融于空气、污水的有毒有害气体，比如化粪池中的沼气、排污管道污水中的硫化氢、密闭空间空气中混杂的一氧化碳等等，有的会在打开密闭空间的瞬间溢发出，有的会在人员作业过程中经扰动溢出，其溢出的有毒气体超过容许浓度会造成作业人员中毒或窒息的危害后果。为切实保障作业人员的生命安全，极有必要对有限空间有毒气体溢出防治进行进一步的探讨。

4.市政工程有限空间有毒气体溢出防治探讨

市政工程有限空间有毒气体防治是确保作业安全的根本，在无法预测或作业前检测未发现有毒气体的有限空间作业极易使人产生麻痹思想，可致行为简化（检测不跟进、装备不配齐、通风不达标、监控不到位等）疏漏危害因素，造成意外伤害事故。有限空间有毒气体要从防止人员思想麻痹、行为简化起至系统内有毒气体治理这一系列来落实好防治工作。

4.1 有限空间作业首先是要严格把关

有限空间作业中毒事故的发生大多与盲目作业有关，要解决盲目作业就要从对有限空间、有毒气体的认知开始，从上至下清醒的认识到有限空间作业有毒气体的高危害，从作业人员到监护人员至审批人员要严格把关，作业人员一定要坚持现场未检测、无监护、无通风、无防护不作业的关口，监护人员必须做到对人员防护的检查、作业环境有毒有害气体检测和通风的有效实施、气体超标不安排作业等；审批人员要深入现场查勘、检测，督促作业活动按照国家安监总局《有限空间作业安全五条规定》实施。

与有限空间作业相关的各层级人员要牢固树立“有毒气体充斥在作业过程的各个环节”这一假想判断，从作业流程、作业行为上杜绝盲知和盲目。

4.2 制定规定动作，规范作业行为

要根据有限空间的实际情况制定相应的规定动作，即做什么，怎么做，针对市政工程有限空间有毒气体这一危害特质需要制定每一个岗位、每一个实施者的基本行为。

操作者要完成参加专项安全培训教育并合格，自我检查个体防护的完好和可靠性，自觉佩戴好安全带、安全绳、过滤式防毒装置，观察通风、检测是否到位。

监护者要完成现场作业危害因素辨识，有毒气体检测，通风设施及通风活动安排，监督和检查操作者个体防护装置的正确使用，随时与进入有限空间作业的操作者保持联系，熟知现场应急处置方案流程和措施等等。

4.3 抓住关键运用可靠方法防治有毒气体

市政工程有限空间安全作业的关键在于防治有毒气体，根据有毒气体的特性可以得知有些有毒气体比重比空气重，在静止状态下沉于空气下部易在有限空间底部形成聚集；有些气体可溶于水，但在有扰动的情况下会溢出在空气中，在有水的有限空间作业尤其需要注意。有毒气体的特性决定了它易随空气流动并在空气中稀释，那么防治的关键就是要实施有效的方法将有毒气体从有限空间中排出并置换，以确保有限空间内无有毒气体，满足正常氧气浓度。

4.3.1 排出法及适用情况

排出法是指在有限空间作业前将密闭空间中的有害气体或污水排出。一个是利用自然空气对流的作用将有限空间内的空气释放在大气中；一个是利用水泵等设备将有限空间内的污水排出。这两种排出法各自适用不同的有限空间，比如大面积空气散发排出只适用于能满足自然排风的部位，比如化粪池、构筑物等，或各类管道打开盖子以利于检测、通风、排污期间，在市政给排水设施、各类管道施工中不得作为主要的排放方法，还必须以强制性通风、抽排水为主来实施有限空间作业。

4.3.2 置换法及适用情况

置换法就是在有限空间强制性的压入新鲜空气将原有的空气挤压出来。这一方法可以适用于所有的有限空间作业，要根据有限空间的大小、深度选择不同功率和直径的通风机。需要注意的是要根据有限空间的深度来匹配风管，风管一定要延伸到有限空间的底部，确保空气置换有效。

4.3.3 注重隔绝

大部分的市政工程有限空间都不是独立存在的，或通过管道、设备系统形成纵横相交的空间，故在有限空间有毒气体防治中一定要注重对有限空间的隔绝，特别是在新建污水管道与原有污水管道、设备与管道之间尽量不要形成连通，以防止有毒气体随空气、水流携带进正在作业的有限空间内，成为作业过程突发中毒事故的致害因素。

4.3.4 安全操作要领

在有限空间作业过程中有可能在实施排出法或置换法的过程中遭遇大量溢出的有毒有害气体，故在实施过程中必须掌握必要的安全操作方法，防止发生中毒窒息事故。

操作人员在操作打开密闭空间时要根据空气对流的原理站立在有限空间上风方向，尽量利用工具来开启密闭空间，同时也应该佩戴好必要的有毒气体防护装备；需要搅动水流使有毒气体溢出利用强制排风将其置换出有限空间时不得进入有限空间内部，要利用竹竿、木棍等工具深入到水中搅动，以利于置换；需要排出污水安装排水设备时要利用绳索将水泵等设备吊入有限空间底部，避免人员进入发生意外。

在实施有限空间作业活动中一定要严格执行和落实好培训、审批、检测、防护、监护及有完备的应急救援设备，掌握好有毒气体排出、置换的防治方法才能确保作业安全。

5.结语

市政工程有限空间作业防范治理有毒气体对于保障操作者生命健康安全有着重要的作用，本文对有毒气体的致害机理、存在的形态和防治方法进行了探讨，对市政工程有限空间作业有毒气体的防治工作提出了安全操作的行为指导，并初步解决了有毒气体排出置换问题，可促进市政工程有限空间安全施工。

参考文献

[1]高建军，魏利军，有限空间危害辨识与风险控制研究[J].工业安全与环保，2005(6):53-54.

[2]黄郑华，李建华，边成等，有限空间作业危险因素分析与安全措施[A].中国公共安全：学术版，2009(4):63-67.

[3]国家安监总局，有限空间安全作业五条规定.《中国安全生产科学技术》,2014(10):40-40.

论文作者:张智勇,张冬梅

论文发表刊物:《建筑知识》2016年22期

论文发表时间:2017/6/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c9c62298e4d95edcdc0912e1.html