# 绿色建筑给排水节水节能新技术的应用论文_史娟

身份证号：13062219840110XXXX

摘要：随着国家对节能环保工作的重视程度不断提升，社会大众也认识到了节能环保的必要性，同时节能环保工作也在各行各业当中得到了深入开展。对于建筑行业来说，节能环保工作的开展也是非常重要的，而且随着科学技术的持续发展，建筑行业也出现了很多节能环保新技术，其中与绿色建筑给排水相关的节水节能新技术发展迅速，这些新技术的应用有效提升了绿色建筑节能环保的效果。基于此，本文对绿色建筑给排水节水节能新技术的应用情况进行了探究。

关键词：绿色建筑；给排水；节水节能

引言

近几年来，可持续发展理念的提出，更进一步的促进了我国各行各业当中的节能减排。而建筑领域作为一项较大能耗的产业，给排水系统的建设包含了通气管系统、排水管、给水管道等多个设备。如果在设备的设计以及施工过程中没有真正应用节水节能技术，就会在后续的给排水系统应用过程中浪费大量的水资源。因此，通过在建筑给排水系统施工过程中应用节水节能技术，不仅能够节省更多的水资源，也能更进一步的促进建筑领域快速发展。

1绿色建筑给排水节水节能新技术应用的重要性

绿色建筑给排水节水节能新技术的应用具有非常重要的意义。建筑行业在快速发展的过程中已经成为当前我国的支柱性产业，而给排水设计是建筑工程当中的一个重要环节，在现代化建设理念的指引下，给排水设计应当注意节能环保效果的提升，尤其在当前绿色建筑发展的黄金时期，相关人员更应当重视给排水设计对于提升绿色建筑节能节水效果的重要作用。应用相关的给排水新技术来达到节能节水的目标，主要是通过节约水资源、资源再利用、提升能源利用效率等方式来开展的，而且相关技术的应用还有助于降低建筑施工成本，保护和节约水资源，这同时也与当前绿色建筑发展过程中的可持续发展理念相符。为了进一步促进绿色建筑节能环保效果的提升，国家对给排水新技术的推广和应用非常重视，而相关新技术的推广和应用同时也有利于建筑行业的可持续发展，这也是相关新技术应用的意义所在。

2绿色建筑给排水节水节能新技术的具体应用

2.1消防池节水节能新技术

消防池几乎是所有建筑工程中都必须拥有的重要组成部分，同时也是建筑给排水工程当中非常重要的一个环节，因此将节水节能新技术应用于消防池也是非常重要的。但是，从我国当前的实际情况来看，部分居民小区的消防池建设存在一定的问题，比如规划不合理，这一问题在那些老小区尤为严重，同时还存在管材和阀门等设施设备陈旧的问题。这些问题使得相应的消防池在具体使用过程中非常不方便，同时还会造成水资源的严重浪费，甚至我国部分小区的消防池基本处于形同虚设的状态。为了解决上述问题，在消防池建设过程中应当应用先进的给排水技术，对于一些老旧小区不符合要求的消防池应当应用节水节能新技术对其进行改造，提升其节能环保效果。

2.2超压出流限制技术的应用

建筑当中超压出流现象指的是建筑给水配件所产生的净水压力明显大于流出水头，从而导致水实际流量超出额定标准流量范围之外。这种额定水流量不会为建筑带来正常的经济效益，同时还会造成严重的水资源浪费。现阶段，现代化绿色建筑当中仍然有三分之一的普通水龙头存在超压出流的问题，一些水龙头实际流量最大时甚至在额定流量的两倍以上，对建筑的节能性造成严重的影响，还会引发各种各样的供水问题。鉴于这种情况，相关工作人员可以采取如下措施：

2.2.1综合限制配水点的实际水压

超压出流所造成的水资源浪费经常会被人忽视，人们在使用过程中往往难以察觉。目前，相关部门虽然在现行规范方面对最大供水压力予以一定限制，但是这个最大供水压力仅仅是从供水设施保护角度出发的，并没有对超压出流现象所造成的水资源浪费现象进行全面的约束。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在这种情况下，相关部门需要结合绿色建筑的具体功能，参考多方标准，依照给水系统的运转状态，对供水压力进行针对性限制，如果超出既定供水压力要予以一定的处罚，将其与惩罚机制挂钩，这样才能够从根源上避免超压出流所造成的水资源浪费现象。

2.2.2合理运用减压技术

通过在给水系统当中增设减压装置，可以从技术角度对水压进行全面控制，使其始终保持在既定范围之内。给水减压装置主要有三种，分别是减压阀、减压孔板和节流塞。减压阀安装在入户支管当中，从而减少建筑当中每一楼层的实际出水量，并且还能够保证建筑当中每一个出水点的流量和水压保持在标准范围内。通过减压阀的安装可以在很大程度上提升建筑给水系统的减压性能，在满足基本供水需求的状况下降低流量。减压孔板的安装相对来说更加简单，能够有效减少给水系统建设成本，同时便于维护。在实际使用过程中，减压孔板虽然能够带来非常明显的节水效果，但是其只能化解动压，对于静压没有任何缓解作用。同时在使用过程中，下游压力会随着上游压力的变化而发生变化，整个构件缺乏必要的稳定性，在一些水质较硬的地区经常会出现堵塞现象，因此相关工作人员要酌情使用减压孔板，结合实际情况明确相关需求。

2.2.3节水龙头的安装

在压力保持一致的情况下，通过节水龙头的设置能够明显提升节水的效果。现阶段比较常用的节水龙头为感应式节水龙头。感应式节水龙头的最大节水比例可以达到50%，平均比例在35%左右，尤其在给水系统当中静压非常高的情况才，普通水龙头在开关打开瞬间的出水量非常大，同时持续水流量也会明显上涨，在这种情况下应用感应式节水龙头的话，将会给建筑物带来非常大的节水量。

2.3过量无效冷水防控技术的应用

热水可以说是现代化绿色建筑当中的标配能源，相关工作人员在给排水系统设计过程中要充分考量热水这一关键因素，对给水系统进行全面的优化和整合。从目前现状看，大多数建筑当中热水供应都存在一定程度的水量浪费情况，热水供应装置在启动之后，往往需要等很长时间才有热水流出，在此期间内浪费了大量的无效冷水，造成水资源的严重浪费。在这种情况下，相关工作人员需要通过支管和立管循环的方式，进行热水循环系统的设计。目前所使用的相关设计规范曾明确指出，热水循环设计时，需要结合实际情况，在干管、立管以及支管三种方式中选择最适合的设计方案，从而满足热水供应要求[3]。因此，不同的建筑类型、用水特性应选择不同的循环方式。例如：公共浴室淋浴器的配水管道宜布置成环形；对于酒店、医院住院部等这类热水用水量较大、用水要求较高的建筑宜采用支管循环，节水效果较明显，使用体验感也更舒适；对于办公、商业等热水用水量较小，且热水支管不太长的建筑，可采用干管、立管循环的方式，这样可减少初期投资和后期热水循环系统的耗能。此外，对于一些没有循环管的热水系统，相关工作人员要对其进行全面的改造，优化布管结构，避免过于追求布管简单性而忽视了节能的作用。

结束语

综上所述，相关工作人员在建筑给排水系统设计时需要迎合当前的发展趋势，采用绿色建筑给排水节水节能新技术，在保证建筑设计规范和使用功能的基础上，使用新的技术和设备最大程度的利用好水资源，同时还要加大对其他绿色能源的利用，通过综合的设计方案，实现绿色建筑经济效益和社会效益的统一。

参考文献：

[1]叶伟香.绿色建筑办公楼给排水节水节能设计[J].住宅与房地产，2019（06）：99.

[2]沈宏伟.给排水节能新技术在绿色建筑中的应用[J].居业，2019（02）：67+69.

[3]乔彦.绿色建筑给排水节水节能新技术应用探究[J].城市建筑，2019，16（03）：132-133.

[4]常枭珏.绿色建筑给排水节水节能新技术应用[J].四川水泥，2018（12）：114.

[5]薛广雷，吕德龙.绿色建筑给排水技术及具体应用研究[J].居舍，2018（34）：49.

论文作者:史娟

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c9c826ad37578dbebdaad981.html