# 浅谈工业化建筑PC外墙施工技术与经济效益的研究论文_毛秋伟,叶洪均,王红兵

浙江省二建建设集团有限公司 浙江宁波市 315000

摘要：目前我国正处于城市化建设的重要发展时期，城市人口急剧增加，这种情况下城市住房问题开始成为一个重要问题，对于低收入人群来说，住房问题很难得到解决，将会对群众的安居乐业造成严重的不利影响，为了对这种问题进行解决，我国政府决定试试建筑工业化进一步推进施工生产，促进建筑业的快速发展。基于此，文章针对工业化建筑PC外墙施工技术与经济效益展开分析和研究。

关键词：工业化建筑；PC外墙；施工技术；经济效益

随着当前我国社会经济的快速发展，住房建设成了城镇化进程中国一项非常重要的任务。人们生活水平的提升对住房建筑及工业建筑提出了更高的要求，同时在这一方面也促进了建筑业整体施工水平的提升。虽然建筑工业化的概念已经被提出多年，然而当前我国工业化建设始终非常少，其主要原因在于没有与其相匹配的结构体系及施工技术。为了能够为我国工业化建筑工程建设提供理论上的基础，本文基于工业化建筑PC外墙施工技术与经济效益展开分析和研究。

1 工业化建筑PC外墙施工技术

曾有日本学者将工业化建筑概括成“像制造汽车一样来建造房子”，通过工业化建筑的建造，可以有效提升劳动生产率，促进投资成本的降低。笔者按照自己对工业化建筑的理解，认为可以利用现代化的方法和技术，用工业化生产方式对建筑行业进行改造，这样可以加快向集约型生产转型的转变。如果可以将工业化建筑理念融入到建筑施工的每个环节中，那么其获得的经济效益将会是不能估量的。下面以PC外墙施工为研究对象，针对工业化建筑取得的经济效益进行深入探析。

1.1PC墙板结构

PC结构是成品混凝土建筑构件，它是专门为了建筑施工而生产的，其关键的节点是对现浇工艺的利用，这样就可以将建筑结构性能以及其结构内部的给排水系统、电气系统以及消防系统有效结合起来，从而共同发挥作用。PC墙板为预制混凝土墙板，这种墙板在实际应用过程中可以起到非常好的保温隔热作用，还能避免外墙渗漏的问题，作为一种成品混凝土构件，这种墙板在装修装饰过程中非常方便，施工进度也非常快，加上其厚度较小，可以使建筑有效使用面积得到进一步增大。然而这种墙板也存在一定的局限性，例如在施工过程中如果不能在外侧贴面上利用相应的加固措施，那么很容易会出现外鼓的现象，因此在抗震区建筑外墙施工中不宜使用。

1.2工业化建筑PC外墙施工技术

在安装PC外墙时，可以先利用螺栓连接墙板与钢管斜支撑，然后对其与现浇混凝土构件进行固定。完成临时固定工作以后，利用不同长度钢管斜支撑，从水平位置和垂直位置两方面进行调节，值得注意的是，这项操作必须利用小型千斤顶才能精确的达到设计要求。

1.3PC外墙与主体结构的连接

1.3.1PC外墙与梁板的连接

PC外墙顶端预留出U型钢筋，然后利用混凝土浇筑和梁板钢筋绑扎在一起，很明显这种施工方法非常浪费时间和人工，因此作出了适当的改进，采取固定的线作为支撑，墙板上部内侧预留U型钢筋，将钢筋插入梁内，然后利用混凝土现浇的方式进行连接固定，这种施工方法不仅连接方便，完成连接以后整体结构性能也比较好。PC外墙和梁板底部的连接利用高强度灌浆料将楼板与梁板底部连接在一起，并进行焊接。这种方法可以达到施工质量要求。

1.3.2PC外墙与外墙暗柱的连接

PC墙板两侧可以预留U型箍筋，将暗柱设置在PC墙板和楼板之间利用现浇混凝土的方式将暗柱和外墙连接起来，在连接之前，应该通过钢筋连接PC墙板和暗柱，应充分重视焊接质量，注意不能损坏内侧保温板。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆连接PC外墙板和附近框架时，可以和侧面留置钢筋进行整体浇筑，利用高强度灌浆料结合焊接的方式连接PC外墙下端，外墙暗柱和PC外墙的连接应利用现浇技术进行连接。

2 工业化建筑经济效益的提升

2.1从材料着手降低施工成本

任何建筑工程都离不开施工原材料，材料为建筑施工提供了重要的基础与保障，因此原材料质量是否过关之间关系到建筑工程的整体质量，所以原材料质量绝对不能马虎。有条件的建筑企业应该选择最优的原材料，以保证工程施工的整体质量。首先，建筑企业应对房屋建筑工程展开详细分析，并对原材料的要求标准进行确定，与实际情况相结合制定出科学的选材计划，将材料质量关把好。其次，在原材料采购过程中，建筑企业应该选择专业采购人员，展开市场调研，货比三家，选择物美价廉的材料。

2.2做好施工前的准备工作

要想达到良好的成本控制目标，首先应该将成本预测工作做好，这样可以为成本控制最优化提供非常重要的助力。通常情况下成本预测需要结合施工项目的实际情况进行编制，综合考虑施工条件、材料费用及机械设备等多方面内容，其中包括的费用主要有材料费用、人工费用以及机械设备费用等方面。才采购原材料的过程中，必须将材料的数量和价格控制好，减少其中不必要的成本，保证采购到最物美价廉的材料。对于施工过程中需要的材料，可以实行定额领取的制度，如果超额领取需要提交申请，通过这种方式来实现对原材料使用成本的控制。人工费用可以利用底薪+绩效的方式进行计算，以激发施工人员的工作积极性，促进其施工效率的提升。对于机械设备的使用，应该对施工工序进行合理安排，将机械本身的能动力充分发挥出来，保证机械设备的正常运转。不仅要针对每道施工程序进行严格的成本控制，同时还要预测出施工成本，然后在施工过程中按照预测数额进行施工，最终保证施工成本与施工方案之间的一致性。

2.3加强对施工过程的管理

要想保证施工的正常进行，加强对施工过程的管理是非常必要的。为了对施工过程进行更好的管理，就必须保证施工管理的科学性，具体来说可以从以下几方面开始着手：首先，应基于施工工程实际情况制定计划，针对施工进度给出先决性的评估，其次，应对工程过程中的工艺流程进行分析，并结合这些工艺流程详细的确定出工程作业指导准则，最后，在相关准备性工作做好以后，还要注意针对工程施工过程中需要的人员、材料及设备展开严格监控，将施工管理工作落实好。

结语：

总之，从当前的建筑行业现状来看，工业化建筑是比较先进的生产方式，工业化建筑的实施不仅可以完善施工人员的作业环境，有效节约资源，同时还能从最大程度上提升经济效益，我国建筑行业要想实现可持续发展，必然要走上工业化建筑的道路。但是当前我国工业化建筑还没有得到发展，很多技术尚未成熟，还需要大家在未来的工作中进一步探索和研究，这样才能促进工业化建筑在我国的发展。本文主要对PC外墙施工技术及其经济效益进行了分析，总结了工业化建筑将会对经济效益带来的影响，以期为我国工业化建筑发展提供方向。

参考文献：

[1]夏百松,刘家铭,侯兴宝,黄鹤敏. 基于价值工程的装配式建筑与现浇建筑比较分析[J]. 建筑施工,2015,（6）:764-766.

[2]潘雨红,张珊,孙起,曾艺文,林军伟,张晰明. 预制混凝土外墙板与传统砌块外墙的直接成本对比分析[J]. 施工技术,2014,（3）:30-34.

[3]宋毅. 深圳市龙华保障性住房龙悦居三期——深圳首个采用工业化技术建造的保障性住房项目[J]. 住宅产业,2013,（10）:55-57.

[4]刘东卫,范雪,朱茜,曹彬,樊则森,任明,刘西戈,闫英俊,秦桁,王晞慧,徐勇刚,曹祎杰,范悦,周静敏,孙志坚. 工业化建造与住宅的“品质时代”——“生产方式转型下的住宅工业化建造与实践”座谈会[J]. 建筑学报,2012,（4）:1-9.

论文作者:毛秋伟,叶洪均,王红兵

论文发表刊物:《基层建设》2016年5期

论文发表时间:2016/6/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c9d69d59ebc5de7e901f855a.html