# 线路故障率的策略探索论文_孔献辉

摘要：现当今，随着我国科技不断进步，我国的电力行业也得到了很大程度的发展。为了满足人们日益增长的电能需求，电力企业必须加大电力系统的建设规模。而在电力系统建设过程中，配网线路是必不可少的组成部分，只有保证配网线路运行的安全性及稳定性，才能保证整个电力系统运行稳定，才能为人们提供源源不断的可靠电能。

关键词：配网线路；故障率；策略

引言

基于我国经济处于不断发展的状态，产业结构也随之优化，综合实力也相应强化，这也意味着供电量不断上升。而随着供电量的持续上升，社会各界对配网线路安全性、可靠性有了更高的要求。一旦线路以及设备产生故障，必然会为供电企业产生危害，同时也对居民日常生活以及生产产生负面影响。故而，作为供电企业应采用合适的排查方式及时明确故障原因并予以处理，同时采取合适的方案预防故障的再次产生，对保证供电网运行的安全性具有积极意义。

1造成配网线路故障的原因

1.1雷击方面

我国有些地区的雷雨天气众多，比如:热带地区、亚热带地区，同时有众多农村以及城市的配电线路的方式都是使用架空方式进行，若这些设备在相对空旷的地方放置，那么很容易会产生线路故障的情况；若这些设备承受的电压超出了最大耐受值，则会造成更加严重的事故，如直接停电。在雷击或者过压电的作用下，会出现闪络放电的情况，在出现这种状况之后，短时间内则会出现空气绝缘，这样原本导电的通道会在这种情况下转变为绝缘介质，在重合闸时都会成功。然而，在雷击的作用下也会破坏绝缘介质，导致导电线路出现故障，且这种故障是永久性的，产生停电情况。我们能够看出，雷击对配网的运行产生的影响是直接性的，因此,对于线路和设备来说，防雷措施的强化具有很大的必要性。

1.2配电设备缺陷故障

配网线路运行过程中，由配电设备引起的故障主要表现在以下几方面。第一，配电自身的问题。例如，设备老化严重或设备在安装时未能严格按照要求操作，从而引起配电线路故障。第二，配电线路绝缘子损坏，可能导致线路接地故障以及短路故障。第三，绝缘子被污染，导致配网线路电阻降低，引起跳线烧坏电路等问题。

1.3外力破坏方面

外力破坏中大约有80%左右的故障因素都是外部施工，发展地区的线路运行一般情况下会由于外力的影响导致线路故障。从我国当前城市化进程不断加快的背景下分析，施工项目会越来越多。在进行施工的过程中，若没有积极保护配电设备，那么毫无疑问会破坏配电线路，导致电网故障的严重后果。城市化建设也造成城市楼房呈现逐年增多，原本在空旷位置的线路则会被建筑物包围，在这些建筑物下，无法对线路进行有效的控制，使得线路运行过程中隐患不断提升，导致配电线路运行的不规范、不安全。

2降低配网线路故障率的对策

2.1防范雷击损害

配网线路之中以高度精密设备为主，其工作期间需要不同类型的复杂电路同时启动，所以在实际工作期间不可遭受严重的干扰。而雷击属于一种无法预估且影响极大的自然灾害，其可以直接损害配网线路各类设备，进而令配网线路系统陷入瘫痪，中止运行。故而，为了确保配网线路的正常运行，供电企业需要针对配网线路建立雷击防护措施，而其中最为常用的方式便是接地保护，相较于其他防护方式，该方法更为简便，也无需供电公司投入过多的成本，且雷击防护效果也确实较为优秀。另外，通常情况下，配网线路之中也采用避雷设备，包括避雷针或是避雷线，亦或是两者联合运用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆一般情况下，供电企业把避雷设备安设于变电站的出口以及入口处，安设期间还需针对避雷设备效果予以合理的检验，并定期对避雷设备进行维护，以确保避雷设备的价值能够得到充分发挥，最大程度减弱雷击对配网线路的损害。

2.2保护电缆与电气设备安全

对于在配网线路中出现的跳闸状况，重点要从冷缩电缆中间头入手，控制头部发生故障，减少外力的破坏，控制电气设备故障等。具体的操作方法有：采取一定的技术手段，优化其性能，如将冷缩电缆的中间头换成热缩头，提升其防水性能等；在配网线缆施工前做好技术交底工作，施工过程中，加强其施工质量的监管力度；采取一定的保护措施，减少对电缆头的破坏；制定科学的配网线路的巡视、巡查工作制度，同时对于电气设备的安全保护工作也要加强。

2.3针对外力破坏的对策

外力施工产生的破坏是配电线路中最为困难的问题，主要的施工有城市建设、治安监控设置、园林绿化等。需要及时构建外部施工隐患检查团队，向市级安检部门发送安全隐患防范措施文件，并将各个相关单位的工作做好沟通以及协调，明确盲目开发对社会生活产生影响的同时，会导致施工进程和质量的不良影响。统计容易受到外力破坏的线路区段，同时记录杆塔架空线，对容易受到外力破坏的区域安排专人进行定期检查，同时对于重要的线路和容易出现危险的位置设置警示牌，标注好及时抢修的电话。自使用电力电缆已经有很长一段时间，之前对电缆通常是采用套管埋地敷设，直至近期才出现了电缆沟敷，同时设置标志。但是以往的埋地敷设和当前城市容貌的改善，都造成了电缆线路的丢失。因此可使用地下电缆路径仪，将埋地的电缆走向和深度进行准确探测，并设置有效的指标，防止在施工过程中由于不知情对线缆造成挖断情况，出现线缆故障。

2.4加强配网线路的日常管理与维护

为了从根本上提升配网线路的稳定性，日常管理与维护工作至关重要。具体来说，首先应加大人员的投入量，相关工作人员应当对变压器、绝缘子等设备展开深度的检查，除了定期检查外，随即抽检的方式也具有高度的必要性，以所得到的设备实际运行情况为基准，在此基础上采取针对性措施，由此提升配网线路的稳定性。其次，电网工作人员应当做好对配网的全过程管理工作，应全面覆盖到各个参数之中，这种全周期管理的方式是确保配网线路安全运行的必要基础。最后，当配网线路投入运营后，后续的优化工作必不可少，应以现有线路的布局与结构为基础，由此采取针对性的措施，对其中的不足做出改进，这种持续优化的方式可以提升10kV配网线路与当前用电需求之间的适应性，由此杜绝不协调现象。

结语

在城乡电力以及电能的输送与分配工程中，配网线路是重要的组成部分，在城乡居民的日常生产、生活的保障上发挥了重要的作用，为了确保配网的运行质量，需要对配网线路的安全管理工作进一步加强，同时还要对故障的高效排查、定位与隔离工作给予高度重视，积极引进先进的科学技术和方法，努力发展配网线路故障定位与隔离的自动化技术，减少人力和时间的投入，减少故障的出现对用户所造成的不良影响，确保配网的运行安全，进而全面地提高供电服务的质量水平。

参考文献

[1]何浪.探讨配电线路故障率的影响因素及防范对策[J].建材与装饰,2018,No.530(21):235-236.

[2]邹安杰,周欣.电力系统配电线路安全运行维护措施分析[J].科技风,2019,383(15):187.

[3]李华佳,徐汉松.迎难而上做好电力供应——平南供电公司寺面供电所供电质量提升侧记[J].广西电业,2019(11).

[4]周志豪.简析配电网自动化技术在线路故障处理中的应用[J].科技创新与应用,2019(35):185-185.

[5]付加顺，范海龙，金成日，等．10kV配电线路单相接地故障分析[J]．山东工业技术，2018（4）：195-198．

论文作者:孔献辉

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年22期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c9daa8995c19c3f6cc2cc725.html