# 浅谈建筑结构鉴定与加固改造技术应用论文_唐怀忠

安徽诚固建筑科技有限公司

摘要：建筑的安全性与全民的人身和财产紧密相关，当建筑使用过一定年限或者受到外力的伤害后，需要进行建筑结构质量等问题的鉴定工作，必要时还要将之加固。特别是针对有特殊使用途径的建筑，尤其要加强结构质量。本文针对建筑结构的鉴定和加固工作的应用情况进行分析并探讨应对措施。

关键词：建筑结构；检测；鉴定；加固改造技术\

当工程建设进行到一定阶段后，工程结构的维修改造将成为主要的建设方式。我国的工程结构，特别是建筑物则因为特殊的历史和发展方式，在许多方面更需要对既有建筑物进行加固与维修改造。而建筑物加固与维修改造的前提是对其进行鉴定，然后根据鉴定结果采取相应的加固处理措施。

1.我国工程建设面临的现状和存在的问题

1.1 先天性缺陷（勘察设计、施工缺陷）、使用不当及环境劣化

1）勘察引起的缺陷。

结构的先天不足首先表现在地质勘察不能准确反映地基土、地下水的真实情况，如勘察布点过稀、钻孔深度不够等，造成建筑物施工中、竣工后出现地基沉降等。

2）设计引起的缺陷。

设计人员在设计建筑物时，虽然尽量考虑了影响建筑结构安全和使用的各种各样的因素，然而在建筑物竣工使用后，每个结构实际上都有自己的特性，它不可能完全被设计时采用的数学模型所描述。原先的设计构思总是与实际使用中发生的情况有一定距离。尽管建筑技术有了很大的进步和发展，但结构仍有可能由于先天不足而出现各种缺陷。同时，我国建筑结构设计冗余度较低，为其安全使用留下隐患。

3）施工造成的缺陷。

结构的先天不足还来源于施工。造成这类隐患的原因虽然很多，但当前最引起人们关注的是低素质队伍施工所造成的建筑物低质量的现状。众所周知，随着建筑队伍的迅速发展，特别是农村建筑队伍的迅猛扩大，建筑队伍的技术和管理素质普遍下降。据有关部门统计，建筑队伍中受过专业训练的专业人员在全民企业中只占职工总数的8%，在集体企业中只占职工总数的1%，二级工以下的工人占工人总数的60%以上。兼之，在管理方面存在的种种混乱和违纪问题，因此，不少建筑工程质量明显偏低，正在施工或刚竣工就出现质量事故的现象在全国屡见不鲜。所有这些都给建筑物正常使用留下大量隐患。

4）使用不当及环境劣化。

建筑物的缺陷还来自恶劣的使用环境，如高温、重载、腐蚀、粉尘、疲劳、潮湿……，以及由于缺乏对建筑物正确的管理、检查、鉴定、维修、保护和加固的常识所造成的对建筑物管理和使用不当，致使不少建筑物出现不应有的早衰。如建筑物使用过程中，未经鉴定而增加荷载，装修时增加荷载，增设设备等，未经相关单位鉴定或加固即拆除承重构件，造成周围或上部构件承载力不足等。

1.2遭遇灾害

我国又是一个多自然灾害的国家。不仅有2/3的大城市处于地震区，历次地震都在不同程度上对建筑物造成了损坏，而且风灾、水灾年年不断，仅风灾平均每年损坏房屋30万间，经济损失十多亿元，每年水灾损失更难准确统计。安徽灾区仅倒塌房屋一项近10年就多达110余万间。我国平均每年发生火灾6万余起，其中建筑物火灾就占火灾总数的60%左右，这些意外的灾害，使不少建筑物提前夭折，使更多的建筑物受到严重损伤。

1.3其他问题

随着经济、社会和科技的发展，越来越多的建筑物会出现变更用途，改变业主，工业建筑的更新改造等。

2 建筑结构的鉴定

2.1 建筑结构鉴定的概念

所谓的建筑物结构鉴定就是对其可靠性的鉴定。即建筑在50年内能正常使用并能完成设计时的预期功能。可靠性又可以分为耐久性、适用性和安全性这三种。耐久性是指建筑物在一基准期内能满足使用要求；适用性是指建筑物在一基准期不会产生重大形变；安全性则是指建筑物在突发情况下能保持其整体稳定性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2 建筑结构的安全鉴定

随着房屋建设的发展，出现了对建筑结构进行鉴定分析与加固改造技术。以下几种情况是建筑物需要进行安全鉴定：

1）当需要在建筑上，放置一些高耸物例如广告牌、led广告屏等一系列会加重房屋荷载的东西。这时候就必须经过鉴定机构鉴定，其加装这些广告牌等大型东西能符合安全条件后才能进行加装。

2）对于一些损坏十分严重的房屋一般不能直接进行装修。应对房屋先进行鉴定之后，按照要求采取一些改造加固的措施，使其能够达到安全使用的标准之后方可进行装修。

3）对于一些不是住宅房屋进行装修改造，会使其荷载加重的。只有经过房屋质量鉴定机构鉴定改造后依旧符合安全条件后，才能施工。

4）因发生自然灾害等一些不可抗力的突发事件等，需要对房屋进行安全鉴定后方可居住。

2.3 鉴定与检测技术

概率鉴定法、传统经验法与概率极限状态鉴定法是我国建筑结构鉴定常用的三种方法。由于概率鉴定法的准确性不强，使得这种方法使用性不高；传统经验鉴定法的科学性不高，因此对其鉴定结果存在疑虑；所以一般鉴定建筑结构时，大部分都采用概率极限状态鉴定法，因为这个方法是目前为止比较准确的方法。它又可以根据检测时的具体方法而分为两种，分别是统一回弹检测，混凝土钻心取样检测。

3 加固改造手段

3.1 加固手段

3.1.1 混凝土加固

建设房屋时我们常用混凝土浇灌在绑有钢筋的屋面或者地基，是因为这种方法可以有限的提高房屋的抗压能力与荷载能力，从根本上提高其抗震能力。虽然这种方法操作简单，但是该方法施工作业时间长，且混凝土浇灌硬化后可能会产生干缩现象。采取外包钢筋混凝土加固法来进行加固构筑物能够大幅度增加构筑物的荷载能力，通过实验发现外包钢筋混凝土加固法可以提高砌体构筑物强度1～1.5倍。

3.1.2 钢结构加固

使用钢结构对建筑物进行加固最常见的方法有三种：改变结构计算图形加固法、加大构件截面的加固法、连接的加固。第一种方法是通过改变荷载分布，增加支撑的方式对构筑物进行加固；第二种方法是增大钢结构构件的厚度来增加其承载能力。第三种通过焊接增长焊缝长度与厚度来对构筑物进行加固。

3.2 混凝土改造方法

建筑结构改造方法有两种，分别是粘贴纤维织物（布）复合材加固法、置换混凝土加固法。前者不仅具有耐潮湿、耐腐蚀、耐用、维护费用较低的特点，还具有与粘贴钢板加固法（在钢筋混凝土受弯、大偏心受压和受拉构件等的表面通过粘贴钢板进行加固的一种加固方法）相似的优点。使用这种材料进行建设产生的结构自重可以忽略，但是需要进行防火处理。后者已经具备成熟的施工经验，且施工工艺简单。一般使用于建筑物中房梁、地板、构造柱的混凝土加固，加固后对构筑物的净空没有影响。

4 结 论

建筑行业经过多年发展，结构鉴定和加固改造技术取得了阶段性的进展。现阶段我国采用校准法作为选择结构的可靠指标。同时，投入大量人力、物力加强加固计算与研发各种实用的绘图软件，有效的降低了加固设计的工作量。同时，希望我国可以进一步的加强对建筑物质量的监管，要求各类建筑物设计要规范，对建筑物维修加固与改造要事先经过鉴定，减少因建筑物的质量问题造成的无法估计的重大损失。

参考文献：

[1]卓越.建筑结构鉴定与加固改造技术分析[J].城市建设理论研究（电子版），2018（01）：52.

[2]郑福根.建筑结构鉴定与加固改造技术的应用现状及应对措施[J].江西建材，2018（14）：5-6.

[3]付孟知.建筑结构鉴定与加固改造技术的进展[J].低碳世界，2017（35）：213-214.

论文作者:唐怀忠

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c9ec28929c224d9756a72d95.html