# 关于电气工程施工质量通病控制要点分析论文_刘长兵

深圳市鹏城建筑集团有限公司 广东深圳 518040

摘要：电气工程施工是整个施工项目的重要环节，而电气工程在实际的施工过程当中，施工企业应该对国家的相关法律规定以及设计文件进行严格的遵守，相关的专业间也应该存在密切的配合以及合作，这会有效保证工程的整体质量水平，对施工过程当中存在的问题进行充分重视并采取有效的防治措施，保证电气工程有着更加完善的施工质量水平。文章从建筑电气工程施工影响入手，针对建筑电气工程施工质量通病进行简单分析并且提出相应的防治策略。

关键词：建筑电气工程；通病；管理；策略

当今，随着建筑行业的快速发展，在现代的建筑工程建设过程中，为了满足人们对现代建筑的要求就必须要做好建筑工程建设中的各个环节，从而才能够提高建筑的质量和性能，才能够满足人们对现代建筑的新要求。建筑电气工程是现代建筑的重要部分，因此在建筑电气工程施工过程中就必须要严格的按照设计要求和相关规定进行电气工程施工，并且采取科学合理的防治措施，从而才能够提高建筑电气工程施工的水平。

1、建筑电气工程施工质量的影响

近年来，人民生活水准提高，对建筑质量的要求有所提升，同时随着近些年电气工程施工技术水平的提高，也给建筑质量的提高提供了有利条件，我国建筑的质量也有一定的提升。所以电气工程施工质量对整个建筑施工有着十分重要的意义。

1.1电气施工质量对整体建筑的影响

电气工程施工质量和整体建筑的质量息息相关，对建筑物的安全可靠性起着重要的作用，所以在建筑施工过程中对电气工程施工这方面的要求十分严格，同时电气工程施工的专业性比较强，对从业人员的专业技术要求也比较高。如果在电气工程施工过程中存在瑕疵或疏忽，就可能对整体建筑带来影响。例如，在安装一些电器设备时可能会破坏建筑物的建筑结构，给建筑工程主体带来危害，造成建筑质量的隐患，可能会导致楼梯出现裂纹等严重的质量问题。

1.2电气施工质量对对人身安全的影响

如果电气工程施工质量不过关，就会对居民的生活带来安全隐患，更严重的会带来人身安全的隐患。例如，配电箱体不接地，则居民居住时就会有触电的危险，室内室外接线时如果有裸露的线头也会有触电的危险。建筑电气工程施工中用户进线设计不合理，在电器配件的选择上不能符合建筑的实际要求，则可能导致电器配件不能符合用户的需求，这些违规的操作都可能带来火灾或者是其他隐患。

由此可见，电气工程施工质量对建筑的整体构架，居民的人身安全，建筑的功能实施，建筑设计的最佳展示等等方面都有着极其重要的意义。所以，我们有必要研究电气工程施工中存在的通病，并且进行预防和控制。

2、建筑电气工程施工质量的通病

2.1母线的安装

首先是母线的质量问题，母线的材质不合格，外表存在有划痕等问题，内芯有不平直的现象，不符合接线要求，在母线的接线和焊接的过程中会不符合技术规范要求。其次是安装人员的技术水平问题，有些技术人员没有足够的技术和经验，在母线的安装中会出现不符合建筑实际要求的情况出现。

2.2建筑的防雷接地

目前社会上对建筑质量的要求越来越高，每年都会有一些雷击时间的发生，对居民的人身安全造成了巨大的威胁，同时对建筑物的影响也是很大的，造成了巨大的经济损失。在建筑物防雷接地方面进行有效的设计和实施，对建筑物和人身安全有着很重要的意义，有助于避免灾害。根据防雷接地的基本理念，建筑物的防雷装置的位置设置要合理，质量要好，电阻要尽可能小，符合建筑的实际设计要求。

2.3照明器具、开关等方面

首先是器件的质量问题，照明开关器具包括灯具，接线盒，开关等等，这些器件可能存在质量不合格的问题，配件不全。产品在设计方面上也有瑕疵，尺寸不能与建筑物符合，不能与建筑物匹配。其次是人员安装的问题，在器具安装时冗余线路过多，或者是串入一个回路的器具太多。在器具安装时也会有安装不当造成器具偏移，不能在预定的位置安装器具。也有对建筑环境预估不足，导致安装的器件并不能投入使用，有时甚至可能造成隐患，例如卫生间或厨房的开关，应该具有防溅水的功能，不能使用普通的开关，不然很有可能会造成触电事故。

2.4配电箱安装通病

配电箱的安装基本标准就是箱体和墙面不能留有缝隙，要保障施工的安全进行，就要对配电箱进行合理的安装，出现的问题有可能在许多方面，比如箱体内不够整洁有杂物，对配电箱的运行有安全隐患，没有采取防腐措施，导致配电箱在运行了一段时间之后很有可能出现被腐蚀的现象，箱体内部的布线混乱，没有明确的标号，在维修或者运行时不能区分出各种线的作用，导致混乱的发生，箱体没有接地，有可能导致箱体外部带电，造成人身安全隐患，在安装完成后没有做总体的检查就投入运营，会导致安全隐患。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.5电气预埋和电气穿线工程脱节

现阶段，在建筑电气工程施工过程中，电气管线的预埋工作有施工单位的民工完成，而管线穿线工作则有电工完成。由于两者之间的信息不对称性，因此给后期建筑电气管线的穿线工作带来了较大困难。由于电气工程施工所涉及的内容较为宽泛，包括预埋管线的走向、线盒分布、预留洞位置，而电工无法找到详细的位置，就很有可能采取剔槽、拆板等方式进行电气施工，破坏了原有建筑的美观程度，不利于建筑施工质量的提高。

3、建筑电气工程施工质量的防治策略

3.1母线安装方面

由于母线安装的环境经常是有水或者是淤泥，安装之前应该先检查母线的质量，有没有裸露的部分，安装前应该保证母线的平直，这样才能保证安装的质量。

3.2防雷接地方面

加强防雷设施的建设，在防雷器具的制造中一定要严把质量关，对焊接工艺一定要严格把握，保证设备的质量是保证建筑质量的首要。

3.3照明器具方面

首先要保证器具的质量，其次在安装照明器具时，应该严格遵守技术规范，并能选择正确的器具，保证安装的可靠。

3.4配电箱安装方面

要按照技术规范进行操作，对配电箱的内在零件要有了解，做到有条理，有规范的安装。

4、特别要注意的几个问题

4.1 配电装置。配电装置是整个电气工程的核心，它就像人的心脏，一旦出现问题，电气设备就不能正常运行，使得建筑工程没有安全感。为此，对于配电装置必须从最开始的设备进货到安装后的调试，都不能放松质量检查，施工中必须严格按照图纸来进行。建筑工程中变压器，高压开关柜、低压开关柜等设备都是比较先进的，其生产厂家都是具备了很强的技术能力，按道理来说，一般是不会出现什么技术问题的。但是，在实际工程中，经我们认真检查经常发现低压开关柜内回路开关的动作整定电流与设计不相符合、供货的开关大小尺寸达不到设计要求等现象。在配电装置中特别要注意配电箱。配电箱是用来接受电能并分配电能的表量，也是电力负荷的现场直接控制器。要使工程中电气设备的正常工作，配电箱工作性能是否达标就显得非常重要。工程中配电箱的型号比较多。且结构复杂。不同电气系统都有各自的使用特点，在设计时候，如果各方干扰比较多，设计修改通知也会增加不少，相关的配电箱内设备以及回路修改就多了。

4.2 电力电缆和防雷接地问题。电缆是输送电能的载体，如果质量不达标，就很容易引发火灾等事故。建筑工程中通常使用的电缆大多数是沿竖井来进行铺设的，电缆规格数量较多，规格不尽相同，工程中如果不分门别类管理，严格审查，很容易引发施工的混乱，以至于造成电缆过热、发生火灾的现象。为防止雷击事故的发生，必须要了解防雷接地装置可能出现的最大电位，在施工中采取相应的措施。但在实际安装过程中，因设计人员对彩钢板施工不熟悉，施工人员责任心不强，焊接技术不熟练，现场施工管理员没有按国家相关标准执行等原因。容易造成避雷接地极测试点说明不妥，焊接不达标，接地极电阻测试点设置不符合要求等问题。

5、电气工程施工的安全管理

5.1对施工人员开展安全宣传

“安全第一”是所有生产工作的核心，电气工程施工不仅关系到施工人员的安全，还直接关系到使用者的人生安全，兹事体大，因此，施工单位需及时编制针对本工程的安全技术措施及安全组织措施，实行安全生产，并要求所相关施工人员持证上岗，在员工中进行安全宣传，对员工讲解国家出台的各项安全施工措施和法律法规，让大家心中有法可依，有法必依，这是对员工进行安全教育的第一步，也是必要步骤，必须从国家规定的角度出发，才能约束自己的行为，从而提高安全意识。在进行安全培训的过程中，对一些常发生安全事故的项目，或者已经发生安全事故的项目要重点检查，让大家引以为戒，杜绝再次发生同样的问题。

5.2技术交底是实现质量管控的咽喉

施工单位在施工前，会将拟定好的技术方案交给各施工管理部门进行技术交底，大家对技术文件和方案中的相关内容互相了解后，相关部门还需要交底文件中签字，只有这样，大家对整个施工项目有了了解，才能监督各部门都按照施工要求去完成任务。再者就是施工安全项目的落实，严格按照技术规范施工，以及国家规定的技术要求和施工注意事项进行，这有这样，才能发挥技术交底的作用，提高工作效率和质量水平。

6、结束语

综上所述，随着我国经济的发展，居民的生活水平日益提高，建筑质量的要求也有所提升，所以，在这个大环境下，我们更要严把质量关，给居民的生活创造出一个安全的环境，努力提升电气工程施工水平，为建筑整体的质量增添色彩。

参考文献：

[1]袁志兵.建筑电气工程施工过程中存在的质量通病及防治策略探讨[J].企业导报，2015，（24）：149，164.

[2]梁茜.电气工程施工质量通病的防治[J].企业技术开发（下半月），2014，（17）：92-92，94.

[3]谭浩良.论电气工程施工质量通病的防治及预控[J].电子制作，2015，（2）：236-236.

[4]李朝辉.浅谈建筑施工中的电气工程监理[J].中国房地产业.2015.9.

[5]傅勇.《论建筑电气工程施工阶段质量有效控制》，《科技资讯》，2011年12期.

论文作者:刘长兵

论文发表刊物:《基层建设》2016年20期

论文发表时间:2016/12/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c9f930905bc5d98d370d9412.html