# 电气安装中防雷接地工程的技术研究论文_李晓明

中石化节能环保工程科技有限公司 湖北省武汉市 430000

摘要：现阶段，在经济快速发展的背景下，城市用电量不断增大，电气系统的重要性也逐渐显现出来。变电站电气安装中，防雷接地工程的安装技术也受到了相关企业的重视。如果没有对变电站防雷接地工程的安装技术进行研究与分析，很可能会造成用电安全问题的发生。

关键词：电气安装；防雷接地工程；技术

1电气安装中防雷接地工程安装技术的重要性

1.1降低雷电损害的影响

在当今社会经济水平不断提升的背景下，我国居民的用电量不断提升，而随着变电站工程项目的逐渐增多，变电站工程项目的复杂性也在逐渐增大。通过防雷接地工程安装技术，可以降低雷电对变电站电气设备的影响。变电站电气工程受到雷电的影响和威胁比较大，不仅会造成变电站电气工程中各类设备的损伤，还会对相关工作人员的工作造成威胁。因此，利用防雷接地系统可以有效解决此类问题，防雷接地系统的应用可以提升变电站工程对于雷电损害的防控效果，将所存在的雷电威胁及时导入地下，进而对变电站电气工程发挥较强的保护作用，从而可以保证变电站电气设备的安全运行。

1.2?提高电气工程项目运行的可靠性

变电站电气工程中逐渐开始运用各类电气设备，而在科学技术的不断推动下，我国建筑电气设备的种类也越来越复杂，这也就造成电气工程项目的内容更为复杂。而通过电气安装中防雷接地工程安装技术的运用，可以在很大程度上保护电气设备不受到损害，并在一定程度上综合提升变电站电气设备的运行可靠性，从而保证变电站电气工程的顺利运行，为后续的电力运行奠定良好的基础。与此同时，电气安装中防雷接地工程安装技术的运用，还在一定程度上提升了电力单位的整体质量与水平，推动着电力行业的可持续性发展。

2建筑物进行防雷接地的目的

2.1原理及重要性

在发生雷雨天气时，雷击产生的巨大电流进入到建筑物当中，如果不能及时的排出，不仅会给一些电气设备带来巨大的破坏，而且还会严重威胁着建筑物中居民的生命安全。因此，必须对建筑物进行接地装置的安装施工，将雷击产生的电流有效的导入到大地当中，减少雷电等自然灾害对建筑物和其相关电气设备的影响。防雷接地工程的施工原理是：在建筑物容易遭受雷击的位置，设置接闪器装置，将接收到的雷电电流，通过建筑物体内的接地装置的引下线，引流到大地当中。近年来，随着城市人口数量的暴增，为了缓解城市用地不足的问题，很多高层建筑在城市中拔地而起，无形当中增加了建筑物遭受雷电灾害的几率。

2.2防雷装置的主要构成

组成建筑电气设施的防雷装置主要包含以下几个方面：（1）雷电接收装置：大多是金属性质的雷电接收装置，常见的雷电接收装置有避雷针、避雷网等。（2）接地线：实现雷电接收装置和接地装置装置相互连接的导线，通过它实现了雷电的导入大地。（3）接地装置：是整个防雷接地工程的核心装置，通过接地装置的有效设置，实现了雷电电流的导入大地。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3电气安装中防雷接地工程安装技术的研究

3.1变电站的防雷措施

电气安装中，所运用的防雷接地工程安装技术对变电站的后期稳定运行有着很大的作用，基于此，必须加强变电站的防雷工作，采取合理的防雷措施来提高变电站的稳定性，为后续的输电等工作奠定良好的基础。由于变电站自身的特殊性，其在遭受雷击时会遇到直接雷击和间接雷击这两种情况，针对这一情况，在变电站采取合理的防雷措施时也需要从两方面入手。针对直接雷击的情况，变电站要利用保护装置，例如避雷器等来避免雷电波的进入，并利用装置将雷电波引入接地网，从而达到有效规避雷击的效果。其次，在变电站的雷击装置的设置过程中，相应的设置人员要根据变电站的实际规模情况来安装合理的避雷装置，在大型的变电站中，要在其构架上安装避雷线和避雷针，而针对规模较小的变电站，则可以安装独立式避雷针。在变电站中，通过避雷器、浪涌抑制器以及接地线的安装，可以有效保护变电站设施，进而规避雷击天气对变电站的影响，从而确保变电站的正常运行。

3.2接地安装

在变电站防雷接地工程安装技术中，首先进行接地安装，相应的工作人员以及安装技术人员必须对具体的施工情况进行合理分析，在此基础上科学进行安装工作。首先，要将变电站的基础接地连接在一起，在此所利用到的主要是独立桩基内主筋和地下室底板主筋。可以将桩帽应用到桩基内部，后续焊通插筋与桩内钢筋，在焊接工作完成后，可以根据图纸的设计来进行人工接地装置的设置，根据相应的设计要求来进行后续的装置安装，并对接地装置的接地电阻值进行相应的测试，在

此过程中，要保证电子值与实际的要求相符。

3.3施工防雷引下线

在变电站防雷接地工程安装技术的运用过程中，还需要注意施工防雷引下线的环节，其与系统的后续运行有着很大的联系。对此，相应的施工人员必须在增强施工防雷引下线环节意识的同时，采取合理的措施来提高其工作的水平与质量。首先，相应的施工人员要对具体的施工环境进行深刻的分析，在此基础上结合图纸设计，根据完整的图纸来进行后组的安装工作。一般情况下，都会将防雷引下点在防雷引下线的设计图纸中进行标记，以此为后续的施工安装工作提供一定的理论依据，从而保证连接工作的有效性，进而保证防雷的效果。在此环节中，最重要的一个因素即图纸，对此，相应的施工人员以及具体的工作人员必须对图纸进行认真的审查，在掌握图纸信息的基础上进行安装工作，提高安装工作的效率，降低施工成本。

3.4连接钢筋以及接地极的技术

防雷接地工程安装技术中的注意事项还包括连接钢筋和接地极的技术，在实际的安装过程中，要注意相应的施工问题，只有把这些问题处理得及时，才可以保证防雷接地安装技术作用的发挥。在连接钢筋以及接地极的技术中，首先需要分析接地极的组成内容，其主要是由混凝土钢筋组成，在实际的施工过程中，要注意禁止直接用电焊和地板钢筋连接，如果在这个环节中出现了失误，会对地板钢筋造成很大的破坏。另外，还需要对连接件与钢筋的规格进行设置，后续采取合理的连接方法进行实际施工。

3.5工作接地

变电站接地方式不仅包含了保护接地，也包含了工作接地，运用各种接地方式主要是为了保证变电站电网以及各种电力设备的稳定运行，从而确保系统测量和控制信息的精度。而工作接地主要包括了机器逻辑接地、屏蔽接地、信号回路接地等。在工程实践中，需要针对实际的情况来采取合理的接地方式，一般情况下，机器逻辑接地主要是通过6V等低压电源的电流输出地。而屏蔽接地则包含了模拟信号屏蔽层面的接地。最后，信号回路接地即开关量的信号负端接地。不同的接地方式需要在实际分析上进行有效应用，以此才能够为变电站系统的稳定运行奠定良好的基础。

4结论

综上所述，在建筑工程电气安装施工过程中，采取有效的安装技术，保障防雷接地工程的安装质量，可以有效的避免建筑工程遭受雷击等自然灾害的影响。相关工作者应当积极提升自身专业能力，提高防雷接地工程安装技术，保障人们的生命财产安全，推动建筑行业的可持续发展。

参考文献：

[1]化文杰.建筑电气安装中防雷接地工程安装技术研究[J].建材与装饰，2017（34）：210-211.

[2]石金旭.建筑电气安装中防雷接地工程关键技术研究[J].住宅与房地产，2017（21）：219.

[3]林德榕.高层建筑电气安装工程防雷接地施工要点探析[J].福建建材，2017（07）：96-97+87.

[4]姚连明.防雷接地技术措施在建筑电气安装中得到的应用[J].城市建设理论研究（电子版），2017（14）：111.

论文作者:李晓明

论文发表刊物:《防护工程》2018年第35期

论文发表时间:2019/3/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ca21712b419496ea722efc73.html