# 水利工程施工中边坡防护技术的应用王言庆论文_王言庆

摘要:水利工程是国民经济发展的基础，但水利工程的很多方面和其他国家相比还存在很多问题，需要我们继续去研究和重视，例如水利工程边坡防护施工。为了推动我国的水利工程事业的发展，水利工程技术人员应当按照实际情况，妥善采取措施，改善水利工程施工过程中的边坡防护技术的问题，从而提升水利工程施工的水平和质量。

关键词：工程施工；防护技术；

前言:边坡施工不仅能够为整体水利工程的防护工作提供更好的支持，降低水利工程施工问题的发生频次，边坡防护技术的有效应用也能够极大程度的提高水利工程的施工质量水平。

1边坡防护技术在水利工程中的重要性

在水利工程施工过程中，边坡防护工作是其关键和基础，强化水利工程的边坡防护工作对水利工程整个项目的建设是至关重要的。因为水利工程边坡防护工程有其自身特别的性质，在施工过程中一定要实地考察边坡开挖后的地质变化，监测边坡结构的稳定性。利用水利工程各环节的施工情况来进行项目的反馈，能够获得较为完整的施工信息，这些施工信息的获知可以极大的推动水利工程施工边坡防护工作的提升，提升后的边坡防护技术和施工能够避免边坡层段坍塌的情况，让水利工程建设更加安全可靠。

2边坡防护技术在水利施工中的注意事项

水利工程的边坡支护工程与传统的水利工程存在较大的差别与不同，尤其是施工期间会不定期受到诸多因素与环节的影响，例如当地的地质环境、天气情况等，需要明确的是，在边坡防护的作业上必须从设计伊始就紧密连接工程，一旦出现某个环节或某道工序的变化，会在较大程度上影响整个工程的推进与使用。首先，就设计放线环节，必须杜绝任何施工人员的经验主义，始终根据设计图纸与方案有序推进，确保边坡符合整个工程的使用。同时，在进行施工操作的过程之中要时刻关注周边地质的实际情况，一旦发现问题与异常，需要第一时间暂停作业保证工程的安全性。同时，为了积极响应国家绿色可持续化发展的要求，施工中还要适度做好边坡绿化作业。由于边坡防护工作在进行的时候有一定的安全隐患与风险，施工时还需要配备有专门的监测点进行积极巡查，并且布控多个监测点展开检修，确保整个结构的稳定性，做到有效防护潜在的隐患和问题，以求最大程度上找寻最佳的边坡支护效果。

3 水利工程边坡支护施工技术

3.1 边坡开挖方式

边坡开挖前需选择合适的开挖方式，常见的开挖方式有质边坡开挖方式、岩质边坡开挖方式、槽挖方法方式、钻爆方式等。这几种开挖方式各有其使用范围，开挖方式的选择需以实际的施工环境为依据，选择合适的开挖方式。质边坡开挖时需遵循自上而下的原则，对削坡层的厚度进行严格控制，尽量避免削坡层过厚或者过薄，从而影响到整体开挖质量。采用该开挖方式进行减退削坡处理时需合理利用反铲挖掘机，确保边坡开挖施工能够更加高效完成。岩质边坡开挖方式与土质边坡开挖施工有所不同，该挖掘方式在挖掘的过程中会遇到岩石材质的边层，开挖前进行爆破时需根据岩石的硬度选择合适的爆破方式，爆破点的选择应以岩层的角度和高度为依据。进行爆破时可选择台阶式分层爆破法，该爆破法可对爆破范围进行有效控制，避免爆破对周围边坡产生不良影响。槽挖式开挖方式需考虑周边环境对施工质量的影响，在实际开挖过程中将边坡工程划分为多个小工程，进行层层开挖，既确保施工符合设计要求，又确保开挖的质量和效率。钻爆法在水利工程边坡开挖中也经常被运用，设计出科学合理的钻爆设计方案，使爆破效率、爆破质量等均得到提高，缩短施工进度，降低施工难度。

3.2 边坡支护

3.2.1浅层支护

浅层支护中所需运用的设备包括喷混凝土、排水管、锚杆书等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在排加相完成孔之后需对安装孔进行清理，确保排水孔设置的科学合理。在浅层支护的后期施工中，排水孔需进行长期的排水，确保边坡内水体的压力得到有效缓解。

3.2.2深层支护

进行深层支护时需防止下道时发生意外情况，以免对坡道造成破坏。进行灌浆时需采用高压灌浆泵，确保灌浆可达到施工锚墩混凝土的强度。灌注完成后需对循环的张拉力进行检验，使用锚索进行拉账，确保其合格。

4边坡防护技术分析

水利工程边坡防护的应用非常广泛，在边坡防护方面其形式比较丰富，有护面墙、挡土墙、框格锚索等形式。根据水文条件以及基坑的深浅，以及基坑周围环境等因素的差异，还可以分为不同的防护结构。边坡防护技术能够有效地提高边坡的稳定性，从而防止出现水利工程岩质坍塌等问题。水利工程边坡环境的不同，所需要的边坡防护技术存在着一定的差异。在土质边坡防护的过程中，应当先从上到下进行开挖，在施工的过程中需要控制好削坡层的厚度；在岩质边坡的开挖防护过程中，所接触到的材料主要是岩石，为了提高施工的效率，应当检测岩石的硬度，可以根据岩石的硬度来选择适应的施工方式。

5水利工程施工中边坡防护技术的应用

5.1.排水孔施工技术

由于水利工程排水时间过长，因此合理地设计排水孔是很重要的。对排水孔进行设计的时候，要严格遵循施工图纸要求，借助PVC以及空压机等设备来开展施工工作，以此将水利工程的排水效果有效的发挥出来。

5.2安全辅助钢筋网和喷混凝土

在进行施工期间，铺设钢筋网的实质性目的是为了避免塌陷情况的发生。从以往边坡防护工程开展中可以看出，施工过程中，经常使用喷混凝土的方式来封闭基建面层，这一技术具备良好的性能，是施工中应用最为广泛的一种技术，其可以有效避免建筑遭到大面积暴晒或者雨淋，从一定程度上保证了水利工程的质量。此种方式比较适合引进到高边坡开挖以及石坝开挖过程中。

5.3.坡面修整和砂石垫层铺筑

在坡面施工时，应当确保砼预制块砌筑坡面的整洁性，对坡面进行修整的时候，可以使用人工拉线的方式来增强修整的效果。在这一阶段中，如果坡面涂料较少的话，那么要及时填充。进行人工填筑的时候，要明确注意洒水工作，使其可以顺利的实施，以此保证边坡工程可以和工程后期验收标准相符合。最后，及时进行砂石混合料的垫层铺筑工作，对于砂石混合料而言，其垫层厚度要控制在合理范围内，10cm最佳，然后实施人工拌合工作，搅拌期间，要严格遵循和落实配合比要求，将其铺平和压实。

5.4.深层防护

在进行水利工程边坡施工时，主要包含两个方面的防护，分别为浅层防护和深层防护。所谓深层防护，在对其进行选择的时候，一般都是位于地质较为松软的区域内，实施深层防护工作的时候，要做好监督工作，防止对坡道产生损坏。实施灌浆工作的时候，为了提升灌浆的质量，可以使用高压灌浆泵，这一方法可以增强灌浆性能，使其满足施工要求。待完成灌浆工作之后，要实施循环张拉力试验，保证其符合标准。

5.5.锚杆支护技术

锚固技术主要包括三类，其中有混凝土喷射技术、预应力技术以及锚固洞技术。一般情况下，对于土层锚杆防护技术而言，经常将其引入到地下室以及开挖的基坑土层内。锚固防护施工、地下连续墙防护以及排桩防护自身具备相同性特点，合理使用锚杆支护技术，不仅可以提升防护体的性能，同时还可以在多种施工环境下使用，有效预防了问题的产生。

结语

我国地大物博，地形地貌复杂，水利工程建设难度较大，为使水利工程质量得到保障，务必加强边坡工程施工质量，边坡施工中运用边坡防护技术，能够有效提升水利工程施工的可靠性、安全性和稳定性，减少各类安全隐患的发生概率，从而为水利工程的发展建设奠定可靠基础。

参考文献

[1]王林波.水利工程施工中边坡开挖支护技术的应用研究[J].智能城市,2017,3(07):271.

[2]焦贤艮.水利工程施工过程中的主要问题分析[J].科技创新与应用,2017(14):200.

[3]郭红伟.水利工程施工中边坡防护技术的应用[J].住宅与房地产,2017(12):244-245.

论文作者:王言庆

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年1期

论文发表时间:2020/3/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ca2232872da61e5e560314a1.html