# 有关建筑电气安装工程施工方法及技术措施研究吕长亮论文_吕长亮

摘要：随着社会的快速发展,城市化进程加快,建筑物的质量问题成为了当前的热点。电气安装技术的质量和建筑工程质量密切相关,然而目前我国建筑电气安装工程中存在一些问题严重影响了工程质量,致使建筑工程成本增加,安全问题层出不穷,严重威胁到人们的生命和财产安全。本文分析了当前建筑电气安装工程施工中出现的问题和建筑电气安装工程施工方法以及技术措施。

关键词：建筑电气；施工方法；技术措施

引言

电气安装工程施工质量是工程建设质量的保障，是保证机电设备正常运行的关键，是企业管理工作的重点。在竞争激烈的社会环境下，工程只有保障质量，才能取得良好的经济效益及社会效益。

一、建筑电气安装工程

电气安装工程主要包括电气系统调试、防雷接地安装、设备接线、管内穿线、电缆敷设、照明灯具安装配电箱的安装以及线盒、线管的预留预埋等工作，项目众多，内容庞杂，而且电力设施对广大人民群众的日常生活和生产具有非常重要的影响。工作人员在施工过程中必须确保施工方法的正确性和合理性，以免遗留安全隐患给广大用户的生命健康和安全造成威胁。

二、建筑电气安装工程施工方法和技术措施

2.1电气安装

安装电气是进行电气安装工程的施工过程中最重要的步骤，想要很好地完成这项工作，就需要施工的工作人员拥有好的技术水平，施工人员需要了解安装电气工作的整体流程，知道每一个操作步骤的具体方法，并根据项目图纸，对电气项目安装工程进行具体的施工。在进行安装电气工作时：第一，需要做的是预埋，在进行预埋时，如果是土木建筑工程的建筑施工，需要对土木建设的建筑从地面或建筑物的一点到选定基准水平面的垂直距离进行测量，还需要测量装饰材料的厚度、抹灰装饰的厚度等，并利用这些测量出的数据信息对应地设置出预先埋藏在隐蔽的工程内的构建的高度和深度；第二，对混凝土进行敷线管的焊接，在这个过程中一定要牢固的进行焊接和绑扎工作。在对接模版的地方要固定一个暗配箱，并利用防锈漆把暗箱画出来；第三，在施工时必须垂直整齐地排列放在混凝土墙和地面上的管子，并把不同的使用方法的管子在项目图纸上面的划分出来，以方便工作人员进行检测和维修。

2.2配电设备的安装施工

在安装电气时，还有一个重要的部分就是配电设备的质量要达到标准，因为配电设备的安装质量和项目工程的质量之间有很大的联系，所以在安装配电设备的时候一定要注意其安全问题。工作人员要检查配电设备的质量、规格数量等等，保证这些数据能够能够达到设计图纸的标准，同时，对于配件等的质量问题也要进行检查。检查确认配件的质量达到标准之后，就可以对配电设备进行安装施工。施工人员在进行安装配电设备的施工时，需要详细分析项目图纸和配件等说明书，除此之外，建筑团队还可以邀请专业的人员来施工现场指导施工人员进行工作。施工人员在进行施工时要保证施工的步骤完全按照项目的图纸进行，对于安装好的步骤也要也要进行检查，确认设备能不能正常运行，并且对于施工过程中出现的问题要及时进行改正。

2.3建筑电气安装中和PVC相关的电线管的暗配技术

PVC指的是聚氯乙烯，虽然用它作为电线很容易老化，强度也不够，但是它的耐腐蚀的性能非常好，所以在一些pH值高或者是pH值低的地方可以采用PVC的电线管，但是PVC电线不能使用在一些温度很高或者是容易出现机械损伤的地方。另外，施工人员还要注意在安装PVC电线管道的时候要采用就近原则，以减少线头的使用量，方便施工人员进行安装。最后，还需要格外注意PVC电线管道的弯曲的程度必须低于电线管外面半径的六倍。

2.4暗配PVC线管作业

在安装电气项目的过程中，需要用到的配电工具就是电线。因此，配电项目工作的进程受到电线质量的影响，在安装电气项目的过程中，如果想要顺利完成这个工作，就需要选择质量好的电线来进行施工。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆现在安装电气的项目工程施工中使用次数最多的就是暗配PVC电线管技能，由于其耐腐蚀性能比较好，所以在含酸和碱的室内也能够更好地应用，但是在温度很高和容易损坏的机器附近不能采用这个技术。另外，在对这个技术进行施工的时候，要采用就近原则，选择一个最近的地方，以减少线头的使用量。此外，施工人员还可以在电线管的外面安装一层保护膜，以保护电线管道受外界的影响较小，但需要注意的是，施工人员需要选择质量高、品质优的水泥砂浆，并且保护膜的厚度应该控制在10～15mm。

2.5防雷接地作业

在安装电气的施工过程中最主要的干扰技术就是雷电，它具有一定的危险性，所以在施工的过程中要做好防雷接地的工作。首先，施工的工作人员要以工程项目的计划为基础，把带金属的设施准确地接地和接零，把变压器的中性点和开关以及金属操作阀等都准确安装，以保证项目工程具有安全性并且质量达到标准；其次，对于防雷接地的工作需要邀请专业的人员来对工作进行指导。

2.6电缆的铺置埋放

首先，在准备安装电缆的时候施工人员要对电缆的型号、质量等进行检测，并且要保证电缆的外面是安全的，绝缘功能效果好。另外，要测量大功率电缆的耐压和泄露工作，以电缆的质量和电压的强弱测试结果为基础，选择合适的设备和接头，并且保证电缆放电的清洁程度。其次，要把调压器调到零档的位置，并将电流继电器调节到相应的位置。最后，对于电缆的漏电情况也要进行检测，以防止触电情况的发生。

三、电气安装工程施工控制措施

3.1科学合理进行电气调试，保障电气系统正常运行

安装调试电气是在施工过程中很重要的一个步骤，要保证其符合项目标准，可以先把电气系统进行分层，分为照明系统调试和东西系统调试两个层次，然后再对电气系统进行调试，以保证系统能够安全可靠的运行。

3.2采用过程管理等管理工具，确保工程质量

在过程管理工具的帮助下，分析和研究在施工之前施工人员和监理人员的步骤，发现施工的过程中可能出现的问题，并对这个问题进行研究分析，找出解决方法，从而提高项目工程的质量品质。

3.3积极采用现代化信息技术，提升建筑电气安装施工质量水平

随着我国社会的发展，在生产生活中经常会使用到现代信息技术，在建筑施工过程中也不例外，这样可以在一定程度上提高工程的质量和品质，同时也能使施工技术的管理更具有科学性。

3.4管理人员和现场，保证工程顺利进行

对于施工人员和施工现场要加强管理，保证施工人员注意施工过程中安装的电气的质量。同时，还要提高施工人员的安全意识，对施工人员的安全保护习惯进行培训。除此之外，还要定期组织培训来提高和锻炼提高施工人员专业技能的水平和综合能力。

3.5严格检查建筑电气安装工程的设计和验收

作为项目工程的工作人员，要了解建筑部门的配电系统和变电方案，检查建筑里面的用电设备。在工程即将完成前，要进行严格的检查，保证项目工程的质量高、品质优，达到国家的标准。

四、结束语

随着我国综合国力的不断增强和城市化水平的不断提高，广大人民群众对于各类建筑的需求量仍会不断增长，因此，为了优化和改善人民群众的居住质量和环境，必须不断提高建筑工程的建设质量。建筑电气安装是建筑工程建设的重要组成部分，对建筑工程的质量具有非常重要的影响，因此施工人员必须对其施工方法和施工措施引起足够的重视，保证电气安装过程的顺利进行，确保电气安装质量。

参考文献：

[1]张龙芝.分析建筑电气安装工程施工方法及技术措施[J].现代物业(中旬刊),2018(03):43.

[2]靳永彪.建筑电气安装工程施工方法及技术措施研究[J].中国高新区,2018(01):150.

论文作者:吕长亮

论文发表刊物:《建筑实践》2020年01期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ca3af7832d5db130194a4768.html