# 探析做好建筑工程地基基础检测工作的方法论文_陶远波

绍兴市柯桥区地基基础测试技术研究所 浙江绍兴 312030

摘要：地基基础是建筑工程施工的重要组成部分，是建筑结构的基础工程，其质量直接决定了上部结构的使用安全。如地基基础出现重大质量问题，对于整个建筑物而言将会出现重大的安全质量事故，因此地基基础检测是整个建设施工过程中要求最为重要的环节，对检测全过程进行管理，对检测结果进行多次校核，以确保检测数据的正确性、可靠性、权威性和法律性。

关键词：建筑工程；地基基础；低应变法；检测方法

0、引言

建筑工程地基基础是建设主体的前期基础工程，其质量在很大程度上关系着整个建筑物的质量和安全性。因此科学有效的地基基础检测，是验收是否达到设计要求和安全标准的重要依据。因此，在建筑法规要求下，建筑工程地基基础检测方法显得尤为重要。

一、基基础检测的检测方法选择

地基基础分天然地基基础和人工处理地基基础以及桩基础等，我们依据地基基础本身的施工工艺和现场环境选择相应的检测方法。（1）天然地基土可采用标准贯入试验，平板荷载试验，基岩采用钻芯法等；（2）人工处理地基依据不同的方法，采用不同的检测方法，桩身完整性采用低应变法，承载力采用荷载试验，复合地基采用平板荷载、轻便触探等；（3）对于桩身的质量检测，采用低应变法、声波投射法等。随着建筑行业的发展，更加先进科学的地基基础检测技术和设备相继问世（如孔中摄像法、旁孔透射法），采用更加先进可靠的检测方法进行检测，能更好的反映建筑工程质量是否满足设计和规范要求；同时进一步提高了检测人员进行地基检测的正确性和工作效率。

二、地基基础检测中沟通的重要性

作为一个独立的第三方检测机构，能及时和委托方、施工方、监理方进行良好的沟通显得尤为重要；在前期准备工作中必须有详细准确的第一手资料，才能确定检测方法的选择，才能确定后续的检测流程安排，从而保障委托方施工进度按节点完成；因此在做检测方案前，需要委托方出具检测需要的桩位图，相应的地勘资料，以及设计单位需要的其他书面文件，需要实施检测工序前，施工方需要提供相应检测内容的记录表；为确保资料的准确性需要各方代表进行签字认可。同时由于现场施工条件限制，实际情况会千变万化，那么检测人员就需要及时和三方沟通协调，同时要求委托方对变更的部位出具书面报告，并进行准确判断选择更优的检测方法。

三、地基基础检测人员素质

地基基础检测工作，除了先进设备仪器关键因素在于人；因此相关检测人员的素质是检测机构要素的第一位；因此在日常工作中要不断努力学习新技术新知识，不断的实践从而能更有效的去判读检测数据差异的原因；了解每一个地区地层断面的结构，了解复杂地层条件下施工工艺，了解施工现场条件的限制因素。在检测现场要有极强的安全防范意识，检测人员要加强对施工现场的安全巡查，发现问题及时处理。同时积极参加省市主管部门的比对活动，通过比对来了解自己的问题解决问题，进一步的提高检测人员的技术水平。也通过比对，互相吸取先进经验，先进知识技术，不断提升技术水平。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

四、地基基础仪器设备的质量控制

优质的检测仪器是检测工作中的基础和必备条件，只有检测仪器科学规范，才能确保检测数据的准确性、科学性。所以要加强对仪器设备的管理和使用人员的素质提升，对仪器设备要定期进行计量检定（校核），并有专人保管建档，使用仪器的进出库单要填写完整；在使用过程中，发现仪器问题及时上报维修，同时更换合格的仪器进行检测工作，对于修复后的仪器设备一定要进行重新检定（校核）证明各项功能恢复可使用。

五、建筑工程地基基础检测工作改进措施

（一）加强检测单位动态管理，对检测人员进行培训和教育

政府中的质量监督部门要高度重视地基基础检测工作，加强对检测机构的管理，建立全面规范的管理制度首先要形成系统的管理体系，根据不同检测机构的类型规定相应的检测内容和具体方法，对检测过程要有规范的程序约束，严格按照程序操作同时要加强监督力度，采取不定期检查，对检测机构的实际操作能力做评估在规范整体检测单位活动的基础上，要提高检测人员的综合素质各检测单位要经常性的对每个人员进行法律法规的专题教育，提高他们对检测工作的重视性而且要随着时代的发展不断灌输新的技术性专业知识，提高员工的实际操作能力，并且阶段性对每一位检测人员进行严格的绩效考核。

（二）加强地基基础检测工作安全防护

1、制定完善的安全检测制度，完善相应的检测责任制度，将检测工作、安全防护工作责任落实到个人，形成一个统一的安全检测体系，从根本上杜绝地基基础检测工作的安全隐患。

2、加强检测人员安全培训工作，提升检测人员的安全防范意识。

3、在进行地基基础检测前，做好相应的场地检查工作，并安排现场监察员，对地基检测工作区域是否存在安全隐患、检测人员是否严格按照规范操作要求检测、作业环境的安全性进行实时检查，及时排除安全隐患，保证地基基础检测工作顺利完成。

六、总结

综上所述，地基基础检测工作是建筑工程中不可缺少的重要工作，必须提供可靠数据确保建筑工程的安全和质量，必须提高检测工作的科学性、准确性确保其权威性和法律性。

参考文献

[1]梁国斌.建筑工程地基基础检测的重要性和关键技术[J].智能城市，2018，（9）：77-78.

[2]王光烈.刍议如何做好建筑工程地基基础检测工作[J].装饰装修天地，2018，（4）：91

[3]戴悦，陈佳宁.论述如何做好建筑工程地基基础检测工作[J].建筑工程技术与设计，2018，（11）：1234.

[4]金鸿亮.做好建筑工程地基基础检测工作的策略[J].黑龙江科学，2018，（12）：126-127.

[5]薛凌云.如何做好建筑工程地基基础检测工作[J].建筑工程技术与设计，2017，（26）：2147-2147.

[6]戴悦，陈佳宁.论述如何做好建筑工程地基基础检测工作[J].建筑工程技术与设计，2018，（3）：2432.

[7]卓志飞.浅述如何做好建筑工程地基基础检测工作[J].建筑工程，2012.25，（7）：452-453.

论文作者:陶远波

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第25期

论文发表时间:2018/12/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ca640f6e63e733246538c20b.html