# 房屋建筑土木工程施工中的注浆技术分析论文_张勇

广西华祺建设有限公司 广西玉林 537000

摘要：房屋建筑是居民生活工作的基础环境，房屋建筑的质量会直接影响居民的生活质量。在建筑施工过程中，有时会因为技术或年久失修等原因，导致墙体和地面出现裂缝或渗漏，严重危害了居住者的生命健康安全，对施工单位也会造成经济和名誉上的损失。许多专家通过研究发现，注浆技术能够对建筑体实现有效的修补维护，通过细小的浆液颗粒填充墙体缝隙，增加墙体的承重力，延长建筑体的使用寿命。本文就对此展开了研究分析。

关键词：房屋建筑；土木工程；土建施工；注浆技术

1注浆技术概述

1.1房屋建筑土木工程施工中应用注浆技术的重要性

使用常见的操作方法把浆液注入到相应位置中，通过融合浆液材料和位置材料进行紧密贴合后修复，使病变部位能在密封状态下得到有效恢复，在材料有效作用的时间周期内不再经受性能变化危害。注浆技术在使用后能促使病变部位中的材料性能恢复，使其能承载比原有环境中有更强作用力的物品和材料。在有效修补工程病变的同时也需要将其技术水平进行要求，使进行中的材料混合程度和修复功能力度能被控制，提升材料在应用时的处理渗漏能力和结构稳固性能，将部分很难处理的修补部位进行合理技术使用。通过注浆技术的使用能在修补工程上将不够坚固的功能条件进行稳定，如果其技术水平不能使建筑本身结构得到牢固和强化，必然会使原本出现病变情况产生更加恶劣的影响，也会破坏使用中的结构强度和表层结构。

1.2注浆技术使用中的具体优势

通过专业的设备进行浆液配置和比例检验，能对浆液存在的粘稠情况、混合状态进行充分把握，对所要应用的道路情况能进行了解后施工确认，巧妙结合地理位置中的优势针对填补需求对象进行应用犄角确认。通过施加的工艺对施工涉及到环节内容进行结合对象的确认，提升复杂环境下的技术使用发挥作用水平。通过要求工艺步骤来将技术使用材料和设备进行需求满足，对某些适用的浆液调和比例和地质中材料所占比例进行模拟，将使用中浆液效果结合防水效果进行检验，使注浆技术能将工程整体建设道路进行完善。

1.3注浆技术的施工方法

常见的注浆技术是高压喷射法、静压注浆法和复合法三种。高压喷射法是指通过高压的方式向墙面或地面喷射浆体，由于气压作用，这种喷涂方式更加均匀细致，使用的浆液多为超细的水泥浆，对墙体修补的效果极好，主要应用于加固与防渗漏工作。静压注浆法是指通过压力将浆液灌注到土体中，当浆液渗入并凝固后能够增强土壤的承重能力，一般在施工地的土质较松软时使用，能够提升地基的负载能力与稳定性。复合注浆法是结合前两种注浆技术的优点形成的，其应用的范围更加广泛，对房屋的修补与建筑施工都有重要影响。

2房屋建筑土木工程施工中注浆技术的应用

2.1墙体注浆施工技术的应用

建筑中的墙体制造技术需要通过材料应用将整体面积中内容作业完成，普遍存在的细节情况在二次填补中进行检验后的注浆处理，对于竣工前所要保证质量的建设环境进行有效保护。施工中出现的墙体损害情况在填补中需要结合其应用结构进行处理，注浆技术在不损害其结构构件和专业特色基础上，进行部位中的缝隙情况或破裂内容实际处理，以技术手段将所能覆盖的建筑墙体细节进行修复处置。在发现墙体问题时就要就修复位置进行预处理，通过明确注浆中需求的面积和距离来进行相应浆液调制，测试好浆液的颗粒与墙体颗粒是否比例接近后，将能适应其内容的浆液进行多次注入和少量涂抹，保证应用中的墙体内容能结合建筑水平进行巧妙的融合。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2承重结构部位的加固

建筑体的承重部位是建筑施工中最需关注的结构，当发现承重体的施工出现问题时需要对其严重性进行判断，如果可以通过修补与加固技术使其恢复承重能力，则需要及时进行处理，防止对建筑体的其他部分产生影响，或对居住者的生命健康造成威胁。在利用注浆技术对建筑体承重结构部位进行加固时，要有科学合理的方案，并严格按照计划进行施工[1]。首先，要对注孔位置进行合理排布，包括开孔深度、孔洞直径与间隔等，通过仔细测算保证通过不同注孔进行注浆时浆体能够充分填满结构内的空隙。孔洞的位置可以沿着承重墙的裂缝进行开槽，但应该注意开槽的力度与长度，不能过度扩大裂缝，防止对墙体产生不必要的损伤。其次，在注浆过程中应注意不能使浆体完全填满空隙，浆体在凝固的过程中体积会发生变化，如果填充过满很容易因为膨胀产生应力，使脆弱的墙面产生更多裂缝。在注浆完成后需要使用环氧胶将注孔进行封填，防止因为注浆过多浆体外溢。在封填时应该注意观察注孔的开孔方向，将孔洞填满。

2.3混凝土结构部位注浆施工技术的应用

将混凝土中存在问题的结构进行部位中填补，需要在保障其技术情况不会被破坏前提下进行，部分问题的诱发是由于稳固情况和建设构造出现异常，一定要将发现的异常进行修补过后再进行填补[2]。注浆技术能在施工中对填补中细节进行严格要求，对于进行渗透的材料进行严格操作把控，使材料在接触要点部位时能以适宜的深度和距离进行填补。注浆技术对于结构中存在的修复作用前提要求很高，一旦技术没能应用于真正需要作用的内容中，将会使问题反复出现于工程中，影响进行中的结构建设整体进展。

2.4室内注浆施工技术的应用

室内施工通常是要对建筑房屋中的使用情况进行改善，通过装修来让整体格局、实用空间有着更为直观的应用体验。部分装修可能会进行墙体的移位和结构的整改，使房屋出现大量不能抗压情况导致的破碎情况[3]。通过注浆工艺的实行可暂时将危险因素进行把控，将破碎面积中大量缝隙进行填补。及时停止不恰当的施工建设作业，将安全作为建设中需要保证的方面，在完成注浆工艺后进行安全的施工协商。

2.5地面渗漏的补救

房屋内部发生渗漏也是常见的问题之一，渗漏部位主要有厨房、卫生间及地下室。在卫生间与厨房内有许多供排水管线，由于管道破裂等原因而产生地面渗漏。在进行修复时，工作人员首先应该核查供排水管线的漏水位置，并对其进行更换，之后在进行地面渗漏的补救。在修补时，应该从砖墙的缝隙处挖开注浆的入口，并确定内部裂缝情况，选择合适的注浆材料。渗漏修补常用的注浆材料主要是水泥与水玻璃的混合液，这种混合液浆体的细密性好、强度高、修补效果明显，能够有效防止液体渗漏[4]。地下室渗漏一般不容易发现。因此，渗漏后需要及时对积水进行清理并转移存储物品。在对地下室的结构体进行渗漏补救时主要使用高压灌浆的方式，这种注浆修补的强度大，能够有效改善地下室渗漏的现象。在修补完成后的48h内如果还存在渗水点，应该继续进行补浆处理，并做好监测工作，一般在7d后浆体能够完全干燥，若不再渗漏则说明修补到位。

结语：

总之，建设中的工程情况需要根据具体问题来进行适当分析，使用中技术要以解决某问题或某现状的基础来进行选用，面对建筑中影响建设的缝隙产生，进行注浆技术的应用使混凝土结构、墙体构件工艺、室内建设部位等缝隙出现内容，得到技术应用后的填补修复和建造加固，使工程整体不再因为技术故障产生无法挽回的损失。

参考文献：

[1]黄义荀.注浆技术在建筑土木工程中的应用和施工工艺[J].科技风,2019(04):105.

[2]王冰.注浆技术在建筑土木工程施工中的应用标准探究[J].中国标准化,2016(15):161+163.

[3]陈润坤.浅谈房屋建筑土木工程施工中的注浆技术分析[J].智能城市,2016,2(08):241-242.

[4]张建文.浅谈房屋建筑土木工程施工中的注浆技术分析[J].江西建材,2016(05):70-71.

论文作者:张勇

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ca94adf2f4de7a02c541516f.html