# 关于水工结构建筑裂缝成因与防治对策分析论文_陈志仙

陈志仙

深圳市市政设计研究院 广东深圳 518000

摘要：建筑作为我国经济发展必不可缺的行业，其质量问题是社会及大众所关注的重点，本文将重点以水工结构建筑作为问题探讨的重点，针对水工结构建筑较容易出现的裂缝问题进行探讨，并对裂缝成因进行深入研究，提出裂缝问题的防治对策，提高水工结构建筑使用年限及质量，促进社会经济的和谐发展。

关键词：水工结构建筑；裂缝成因；防治对策

裂缝作为水工结构建筑经常出现的质量问题，其原因包含多种所以较为复杂，且水工结构建筑一旦出现裂缝问题，便会以起始裂缝为点成片的出现较大的、难以修复的裂缝质量问题，尤其是薄壁为细长类型的水工结构建筑。外界环境及气候也会对水工结构建筑产生些许不良影响，从而出现裂缝质量问题，导致裂缝出现不同走向及损坏程度的裂缝差异。水工结构一旦出现裂缝，结构内部钢筋则必然会出现锈蚀现象，该种现象的产生对于建筑物使用年限影响极大，裂缝是导致水工结构建筑使用年限降低的最大问题，因此裂缝的防治手段必不可少，接下了便开始介绍水工混凝土结构共有几种类型的裂缝，以及裂缝产生的原因及防止对策。

一、水工结构建筑裂缝种类

（一）表面裂缝

水工建筑表面裂缝较为常见，多为竖向及水平类型的裂缝，其出现的位置多在混凝土浇筑面的顶层，或者是水平施工本来便存在的施工缝隙上，表面裂缝对于水工结构建筑影响较小。虽然表面裂缝的长度和深度无法对建筑造成实质性质量问题，但是对于水工结构建筑的外部美观性却有着极为恶劣的影响。水工结构建筑表面裂缝的出现原因为地区气温的明显变化，如果裂缝的位置处于基础抗滑区域、上游挡水面板，便需要采用防治施工策略，待坝体温度下降速度较慢后，施工人员需立即采用撒冰水的养护方式减少坝体表面的水热化，避免表面裂缝继续深入发展，引起深层缝隙，导致整个水工结构建筑出现问题。

（二）基础贯穿裂缝

水工结构建筑中基础贯穿裂缝多见于坝体大块位置，坝体大块位置处于基础部位比普通位置要宽，其裂缝的深度大致为一个多多个仓面面积，引起基础贯穿裂缝的原因是由于混凝土浇筑之后的降温过程出现问题，大面积混凝土浇筑时相隔的时间太长；气温出现较大变化；混凝土浇筑完成之后的内部降温不及时等都是出现深度基础贯穿裂缝的主要原因。基础贯穿裂缝出现对于水工结构建筑的影响是最大的，如果不及时修理便会直接对整个坝体的安全带来一定程度的危害。基础贯穿裂缝出现在坝体纵断面，下闸蓄水时便会出现严重漏水现象；基础贯穿裂缝出现在横断面便会直接破坏坝体应力，坝体被呈块状的切割开来，无整体性的坝体较为出现严重安全事故；基础贯穿裂缝出现在上游位置，整个坝体应力被破坏，对于坝体安全也具有极大影响。

（三）深层裂缝

水工结构建筑中深层裂缝质量问题一般位于坝块表层，其深度与长度可能为直接贯穿坝块的浇筑层位置及仓面位置。坝块表层出现深层裂缝的原因是由于坝块的表面裂缝没有及时修复，出现的后续问题，因此深层裂缝也被称之为表面深层裂缝。

二、水工结构建筑产生裂缝的原因

（一）温度裂缝

1、混凝土内外部温度差异性较大，导致混凝土质量发生改变所产生的裂缝。大体积混凝土浇筑的温度裂缝较为常见，且该裂缝的分布并不均匀。

2、混凝土完成浇筑后地区外部环境发生变化，尤其是较为寒冷的天气，气温不稳定便会引起上一种裂缝问题。天气寒冷是混凝土龄期过短，并没有有较大的抗拉强扶，所以外部气温出现下降变化，其表面抗拉应力过大，导致混凝土抗拉强度到达极限，便会直接引起混凝土表面裂缝。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（二）干缩裂缝

水工结构建筑出现干缩裂缝的原因在于水工结构建筑本身的特点，坝体面积大、结构复杂且施工过程中的施工环境过于简陋，经常出现浇筑失误后的再浇筑以及联系现浇，加之浇筑完成之后并未及时对其进行洒水养护工作，以至于当坝体投入使用之后常年遭受外界环境的侵蚀，混凝土表面水分的快速蒸发，导致混凝土坝体出现收缩现象，其内部温湿度没有变化之后，混凝土坝体便没有了收缩能力，对内部混凝土结构出现直接的影响，引起的拉应力是直接导致混凝土表面出现裂缝的原因，出现体积收缩之后的地基约束，便会出现因混凝土干缩而出现的裂缝。

（三）钢筋锈蚀裂缝

钢筋混凝土结构中钢筋强度较大，但混凝土的抗拉强度却无法与钢筋相比拟，混凝土无法承受较大的抗拉强度便会在荷载作用下出现微小的裂缝，出现轻微渗水现象，但长期不维护便会直接引起钢筋锈蚀，直接缩短了钢筋的使用年限。且钢筋一旦出现锈蚀先便会导致所有构件的强度发生变化，导致结构无法承受较大重力之后出现变形情况，以至于最终水工结构建筑功能尽失，需要进行重现建筑。

（四）碱骨料反应裂缝

混凝土碱骨料反应条件的发生与混凝土配制相关，在混凝土配制过程中碱和反应性骨料相互融合之后产生的反应，会逐渐对混凝土浇筑过程产生影响，该影响直接会引发混凝土内应力的变化，导致混凝土结构出现裂缝。碱骨料反应引起的混凝土裂缝会随着碱骨料的反应而持续不断的发展，最终导致深度裂缝的出现，引起大坝质量安全问题。

三、水工结构建筑裂缝的预防措施

（一）水工结构建筑工程设计探讨

水工结构建筑设计需要对裂缝产生部位进行研究，根据以往经验找出裂缝出现的原因，在设计中避免出现之前的裂缝施工错误，同时根据分析找出新的裂缝出现情况。比如：地基不均匀、施工技术落后等原因都会引起新的裂缝，针对施工团队薄弱之处进行重视，进行规避设计工作，降低裂缝出现的可能性。选择构建需要根据施工环境选择较小钢筋直径的配件，减少配件与配筋之间的距离相隔，避免在施工中出现各种的裂缝。

（二）选择合理的施工方案

确定施工方案之前需要确定建筑浇筑工程量及时间位置，施工缝隙需要进行明确，确定在分割施工过程中的剪应力是处于变截面单位位置。温度较高季节下施工需要确保建筑材料的温度变化，对其进行适当的降低工作，降低因温度变化出现裂缝的情况。

（三）控制施工质量

水工结构建筑建设过程中使用的技术必须要规范化进行，施工监管团队需要对规范化施工加强检查力度，避免因施工不到位出现各种施工问题。首先对于混凝土的配比需要根据施工环境的变化进行调整；模板位置需要在安装之前明确；材料的表面要保证一定洁净度，确保建筑外观质量；混凝土浇筑及振捣工作需要规范化操作。

四、水工建筑物混凝土裂缝处理措施

水工结构建筑出现裂缝之后进行修护工作，需要在建筑周边没有水，或者水位较低的情况下进行修护工作，处理过程中需要先确认温度，温度对于修护材料的凝固有极大的帮助，必须要保证温度的适宜性；水下与陆地环境条件不同，修补裂缝所使用的材料及技术也有有差别，需要根据水下建筑物特点选择合适的材料与技术进行修护工作；受到温度的影响出现的水工结构建筑裂缝修护需要从裂缝出现开始进行修护，或者是当温度较低时也可以进行修护，修护过程中采用的材料需要具有一定的膨胀作用，避免裂缝出现收缩后的大小变化。不受温度影响的裂缝修护情况也要在温度和裂缝较为稳定的情况下进行；死缝的修补可使用一次性的刚性材料进行充填，活缝则需要查找引起裂缝的原因，根据根源进行根治，填充裂缝时需要采用弹性材料。其原因是由于刚性材料会引起活缝周围其他裂缝，没有任何的修补作用。

结语

水工结构建筑颇为复杂，且容易出现质量问题，必须要在建设前期找到水工结构建筑出现质量问题的原因，并对其进行预防控制，出现裂缝后需要进行及时的修补工作，避免裂缝的持续加大，提升水工结构建筑质量。

参考文献：

[1]赵玉珍.水工结构大体积混凝土裂缝成因及控制处理[J].中国水运，2016（04）：48-49.

[2]杨晓燕，卢奇奇.水工建筑混凝土裂缝的成因与预防研究[J].建材与装饰，2018（46）：278-279.

[3]王贺.浅谈水工建筑裂缝成因分析及加固研究[J].工程建设与设计，2018（06）：135-136.

论文作者:陈志仙

论文发表刊物:《建筑细部》2019年第5期

论文发表时间:2019/9/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cab08b0e43fab05bd980d7a9.html