# 土建施工中地下连续墙技术的运用分析论文_唐晨

上海沪港建设咨询有限公司

摘要：针对土建施工中地下连续墙技术的运用，采取实例分析的方法，做了简单的论述，总结了技术应用质控措施，共享给相关人员参考。从土建工程施工作业实际来说，做好泥浆制作和浇筑等环节的严格把控，对保证建筑施工的质量和效益，有着重要的意义。现结合具体研究进行如下分析。

关键词：地下连续墙技术；土建工程；技术要点

现阶段，土建工程建设中深基坑施工较为常见，带动着地下连续墙技术的广泛应用。施工技术的应用，受到多种因素的影响，极易引发各类问题，不利于建筑施工质量的严格把控。基于此，深度分析此课题，提出地下连续墙技术质量保障策略，有着重要的意义。

1 案例概述

以某土建工程为例，总建筑面积大约17.93万m2，为1座主体地下两层结构的地下空间，建筑结构主体高度大约为16m。此深基坑工程采用了地下连续墙技术，采取系列技术应用质控措施，获得了不错的成效。现进行技术应用的具体分析。

2 土建工程中地下连续墙技术的具体应用

2.1 挖槽和施工平台施工

地下连续墙施工作业成槽为关键内容，作业设备型号的选择，要做好严格的把控。选择设备时要根据底层特性和开挖深度等，做好综合分析优选。此工程开挖槽段以粘土和粉土以及粉砂等为主，地面之下30m-60m内为粉砂层和洗砂层。墙体厚度和机械设备选择情况如表1所示。因为挖槽作业的开展，采取机械化作业，极易产生强力振动，因此要求地面地基承载力要达标。对于机械设备行走路段，建设混凝土施工作业平台，满足施工作业开展的要求。

表1 墙体厚度和机械设备的选择

2.2 钢筋笼工程施工

组织钢筋笼施工作业前，利用专业模具，进行钢筋笼桁架加工作业，保证桁架的平直度和高度达标。除此之外，保证钢筋笼厚度达标。桁架采用机械制作方法，制作为直径相同的超长钢筋，将其作为钢筋笼的主筋。严格按照制作的要求作业，保证钢筋笼的质量。需要注意的是，吊盘和吊点等位置，采取满焊方案；主筋位置和水平筋位置采取点焊的方法连接；钢筋笼附近与吊点上下1m内采取点焊方案，其余位置可减少50%的点焊，不过必须要保证焊接位置。完成后组织开展吊装作业，保证作业的安全性。

2.3 混凝土浇筑施工

此工程使用的混凝土，按照流态砼进行设计，设计强度把控为C40；坍落度控制为20±2cm。实施混凝土浇筑作业时，选择浇注机架开展。将机架跨在导墙上沿着轨道运行，保证作业有序开展。根据规定安装混凝土导管，选择法兰盘连接式导管；对于导管的连接位置，使用橡胶垫圈密封防水。需要注意的是，使用导管之前，要进行水密压力测试。浇筑作业的开展，选择砼车直接浇筑作业法。在初期浇筑作业开展时，要确保每根导管有6方砼的备用数量。开展浇筑作业时，要做好施工速度的把控和导管埋设深度控制等，做好全面记录和把控，实现对浇筑作业质量的严格把控。

3 土建工程中地下连续墙技术的应用策略

3.1 做好前期准备

地下连续墙技术的应用，若想保证技术应用的效果和质量，要做好前期准备工作。工程施工技术人员要深入到土建工程施工现场，组织开展调查和测量工作，为后续施工的开展提供依据和保障。结合技术应用的实际需求，比如材料和机械设备等，按照施工作业计划，做好充足的准备，保证地下连续墙建设的质量达标[1]。若基层比较软，难以承载大型机械，那么需要组织开展基层加固处理，保证施工有序开展。除此之外，要预备水电，做好全面准备。

3.2 做好技术应用要点的把控

从地下连续墙技术的应用实际来说，要做好以下要点的控制：1）挖槽和泥浆作业的要点。对挖掘的泥土及时清理，杜绝堆积在深基坑的周围，避免引发边际陷落问题，影响着施工作业的安全性。将钢筋固定，同时做好方位检查，保证符合设计方案的基本要求。准备混凝土材料开展浇筑作业，随着挖掘深度的增加，及时浇筑混凝土材料，避免发生塌陷事故，保证边缘构造整体的安全性[2]。

2）导墙施工。组织地下墙挖槽作业前，建设的用于挡土的临时设施就是导墙。设置的导墙，能够为后续检查工作的开展提供帮助。导墙施工作业中，完成导墙立模作业和混凝土浇筑作业，要做好导墙放样的复查，保证施工质量达标。做好积水的控制，避免导墙内部出现积水，影响着成型效果。结束浇筑和拆模作业后，将水平间距大约2m的是上下两档对撑，安装到导墙沟内部，并且组织开展回填作业，将其放入到导墙沟内部，保证导向位置固定，避免产生位移。将墙趾伸入到原状土内，同时将靠近或者横穿导墙沟的废弃管道，要及时做好封闭处理，避免形成漏浆通道。若想保证导墙施工作业的质量，必须合理选择混凝土，使用强度等级大小为C25的材料。除此之外，墙体高度控制为1500mm；墙体厚度控制为200mm；静距离控制为1060mm。采取分段浇筑作业法，开展钢筋混凝土的浇筑作业，做好施工段长度的把控。

3）做好成槽和清槽工作的把控。开展此部分施工作业时，要注重施工安全的把控，保证成槽的效果[3]。严格按照成槽施工图纸作业，选择适宜的机械设备作业，最大程度上保证平面位置和垂直度等技术指标达标。若发现施工偏差时，要及时组织纠偏工作，保证施工质量。后期进行清槽时，要选择混凝土浇筑作业前，保证沉渣的厚度小于100mm。对于后浇槽段进行开孔作业时，选择方锤操作，保证施工的效果。严格做好各要点的把控，保证地下连续墙技术应用的质量。

4 结束语

综上所述，土建工程施工作业中，运用地下连续墙技术，能够保证工程建设的整体质量和效益。若想发挥地下连续墙技术的应用作用，要结合技术特点和常见问题，制定完善的技术方案，最大程度上保证技术应用的质量和效益，推动土建工程持续发展。

参考文献：

[1]王艳.土建施工中地下连续墙技术的有效运用[J].山西建筑，2017，43（18）：90+217.

[2]叶大峰.土建施工中地下连续墙技术的运用试析[J].江西建材，2017（02）：115+118.

[3]郭冬.土建施工中地下连续墙技术的有效运用[J].农村经济与科技，2017，28（02）：152+154.

论文作者:唐晨

论文发表刊物:《房地产世界》2019年2期

论文发表时间:2019/7/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cab809364cbe57498fe7f847.html