# 水利工程中护坡工程的施工技术分析论文_林凤伟

林凤伟

东平县水利建筑安装公司 山东

摘要：水利工程是国家经济建设的重点项目，水利工程在交通运输、水力发电、调节气候、农业工业发展等诸多方面有重大作用，因此水利工程的设计、施工和维护工作必须认真对待。在水利工程的设计施工中，护坡工程的建设是至关重要的一部分，它关系到施工进展的安全系数和坡体的生态质量，更加决定着水利工程设施的稳固安全性能。护坡工程在施工时必须要加进技术投入，妥善做好生态防护措施，确保水利工程基础设施可靠稳定并能较好的实现其综合效益。本文就水利工程施工中的护坡工程施工做了详细的分析与研究，旨在为水利工程的护坡施工提供一定的帮助。

关键词：水利工程；护坡工程；施工技术；分析研究

引言

通过考察以往水利工程建设中护坡工程的实施不难发现坡体因大量冲刷而导致的水土流失是威胁水利工程安全影响其工作效率的首要因素。另外还有坡体的风化，同样也是重要的影响因素。因此，在加强护坡工程时应主要针对水土流失和坡体风化这两个不良状况。不断地改进和加强护坡工程的建设，加固坡体，防止水土流失和风化，能有效地排除水利工程存在的安全隐患，促进水利工程发挥其最大功效。

1施工方法研究

1.1齿槽土方混凝土浇筑和开挖

按照测量放样点进行人工开挖和休整成型。依据依据设计，将齿槽混凝土按30m分段，在堤顶用JZ-350 移动式拌合机进行拌制，并将滑槽下料入仓，将振捣器插入振实，并进行连续浇筑，采用人工抹面压光的方式进行，并做以下要求：①齿槽土方不准欠挖和超挖，开挖要准确成型；②施工放样进行齿槽测量时，应该依照坡脚地形，与堤顶外边线平行的走向，并保持齿槽的顺直和平顺；③依据相关设计要求和水工混凝土施工技术规范进行齿槽混凝土施工。

1.2砂石铺筑垫层及坡面修整

为了使混凝土预制块砌筑的坡面平整度和规定要求相符，应采用人工拉线进行坡面的休整。用人工填筑补充坡面土料不足的部分，同时洒水进行夯实，在和验收条件相符之后，铺筑采用砂石混合料垫层，并达到10cm 的垫层厚度.依据设计配合比要求，进行人工挑运和拌合，铺平采用自下而上的方式，并进行压实。应达到以下要求：①在修坡时对坡比应严格进行控制，坡面平整度应与规范要求相吻合；②对砂石垫层的厚度应严格进行控制，不准欠填或超填。

1.3生产和铺设混凝土预制块并勾缝

依照施工工期和工程量的要求，预制块的生产应在 2 个预制场进行，将 30 套钢模配给每个预制场，并对干硬性混凝土进行配制，对预制块的生产采用随浇随拆模的方式进行。在达到10d的混凝土龄期后将其运至工作面进行砌筑，并依放样桩对坡比进行纵向拉线控制，对平整度进行横向拉线控制，以达到设计要求。砌筑完预制块，经历一场降雨之后，落实混凝土块并对其平整度进行调整，采用M10 砂浆缝，先洒水再勾缝，润湿预制块，将缝隙用钢丝勾掏干净，并用水泥砂浆填充。勾缝要求美观整齐、抹平表面，并及时洒水进行养护。应高于一周的养护期，并保持缝线的统一和整齐，并达到以下要求：①预制块外观：应保持表面的平整和清洁，棱角分明、统一整齐、尺寸准确。②预制板规格：预制块为正六边形，混凝土标号150，厚100mm，300mm。③混凝土预制场管理人员应对钢模的尺寸和形状进行定期检测，若没有达到规格标准，则不允许使用没有经过校正的钢模。配料时依据混凝土施工配料单进行，并振捣密实混凝土预制块，保持无蜂窝麻面。

2护坡工程施工质量监控的分析与研究

2.1工程竣工前质量监控

在水利工程的护坡工程施工中，要通过科学合理的质量检测管理方法来确保工程优质高效地完成。施工单位要成立施工质量检测小组，小组成员中有一部分科技人员，也有一部分管理人员。时常开展安全质量教育，进一步完善劳动合同中的有关工作质量的规定。从工程的设计到实施建造都要严密地监控技术人员和工人们的工作活动。建立起工程人员工作质量考核制度和违规惩罚制度。在施工现场要严格执行施工后续工作的检查。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在实施中出现违反质量要求的地段要找出主要责任人，在责令其停止违规操作的同时，给予一定处罚。对于已完成的工程阶段要反复地进行安全检查，看是否存在安全质量问题，若存在问题则要按照正确的标准和方式整改，再进行最终的检验。

2.2 工程竣工后质量监控

这一阶段的质量检测检测时间是很宽泛的。主要方式是在水利工程正式运行后定期对护坡工程设施做全面的检查。可根据护坡工程设施的具体特点来决定检查周期。对检查出的安全质量问题要及时提交，水利工程设计施工部门考察出现问题的原因，然后采取整改维护的方式对护坡工程进行修整，确保它能恢复正常状态，以消除安全隐患。

3护坡绿化问题分析与研究

3.1 人工种草护坡

人工种草护坡是一种比较传统的边坡防护措施，这一方法主要是通过人工的方法在边坡坡面进行草种的简单播撒，这种方法在边坡高度不高和坡度较缓的土质路堑比较适合，在护坡工程的施工中，通过人工种草护坡的方法，能够充分发挥其施工简单和造价低廉的优势，但是在草籽的播撒过程中，还存在撒播不均匀的问题，如果遇到雨水草籽还可能被冲走，这使得种草的成活率比较低等，往往不能实现很理想的边坡防护效果。由于这种方法会造成坡面冲沟现象，加之表土的流失会加害边坡出现病害，给边坡病害的整治和修复工作带来了难点，为此实践中这一技术的应用比较少。

3.2 平铺草皮护坡

平铺草皮护坡就是指通过人工在边坡面铺设天然草皮的防护措施，这也是比较传统的边坡植物防护措施。这一护坡技术比较适合那些边坡高度较低，坡度较缓的各种土质，对那些发生风化的岩层也非常适用。由于平铺草皮护坡具有施工简单和造价较低的特点，其在实践中的应用也相对较多。但是这一技术的应用中国也有一定的缺点，主要是后期的养护工作进展困难，草皮的平铺使其比较容易被水冲走，成活率也不高，所以一般不能实现很好的边坡防护效果。近年来，由于草皮的来源变得紧张，这也使得平铺草皮护坡的作用逐渐受到了限制。

3.3 土工网植草护坡

土工网植草护坡是一种复合型的边坡防护措施。这是一种新开发的技术，能够实现坡面加固和植物防护的一体化。这种防护技术能够通过新材料的运用通过特殊的工艺，实现三维立体网的生产，不仅能够实现边坡的加固工作，在播种的初期还能起到一定的防止冲刷、保持土壤的功能，这能够利用植物的生长作用实现坡面的植物覆盖，这样植物与土工网就共同对边坡起到了长期防护和绿化作用。目前，我国国内土工网植草护坡在公路和堤坝边坡防护工程中使用的比较多。

3.4 行栽香根草护坡

在水利工程的护坡工程实践中，发现了一种长势挺立比较适合护坡的植物，这就是香根草。经过研究发现香根草长势旺盛，能够在短短的三到四个月内就能长成茂密的活篱笆，由于其根系粗壮且比较发达，能够有效的扎根地下，加之根系的抗拉强度比较大，所以这一植物运用到水利工程的边坡防护工程中，能够起到很好的防护效果。香根草还具有极强的耐旱、耐涝及耐火性，能够在比较贫瘠的土壤上生长，适应能力非常强，所以通过行栽香根草护坡，在水利工程的土质边坡上能够起到很好的防护效果。行栽香根草护坡技术能够充分发挥香根草的优良特征，能够实现边坡稳定性的显著增强，是一种比较理想的边坡固土护坡技术。

结语

总而言之，在我国水利工程的施工中，越来越注重生态环境的保护，而通过堤防工程采用生态植物措施，能够有效的实现防冲固土和减少水土流失的作用，为此必须探索出经济可行的堤防生态防护综合技术，以实现水利工程中边坡防护工作的提升，另外在实践中还要通过生态防护措施的推广，来实现水利工程边坡防护工程的生态化建设。

参考文献：

[1]王梅婷，徐得潜，陈 凯.城市河道生态护坡综合评价指标体系研究[J].水土保持通报.2011（01）.

[2]韩冰.水利工程施工中护坡工程施工分析与研究[J].工程科技，2013（05）：236.

[3]张根旺，左凤霞，王腾飞.浅析水利工程大坝护坡施工方法[J].科技向导：水利专论，2010（24）：230 －235.

论文作者:林凤伟

论文发表刊物:《基层建设》2015年15期供稿

论文发表时间:2015/12/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cace22ee4a0e4c0b7b8fa867.html