# 建筑施工中深基坑支护的施工技术与管理论文_刘亚伟

滕州市汇龙房地产综合开发有限公司 山东滕州 277599

摘要：随着城市化进程的逐步加快，近年来我国各个地区的高楼建筑越来越多。对整个建筑工程而言，深基坑支护具有明显的防护作用，是确保建筑高质量的重要组成部分。然而实际调查发现，当前的建筑工程中所利用的深基坑支护技术并不完善。为了促进建筑工程的顺利施工，应明确其技术方面的不足，加强该技术的管理工作。

关键词：建筑施工；深基坑支护；施工技术与管理

引言

随着现代建筑设计建造事业的发展，各种新的施工技术出现并应用于实际工程建设中，使得现代建筑的规模与功能性不断提升。在现代高层建筑数量日益增多的情况下，深基坑支护技术的作用更为凸显，为此，加强对深基坑支护技术的研究具有十分重要的现实意义。

1、建筑工程基坑支护的相关概念

所谓的基坑工程，指的就是在具体的建筑施工建设的过程中，为了确保建筑整体的质量问题以及建筑的安全性问题，需要对建筑四周的环境采取相应的措施进行安全性的保护。在实际的施工过程中，运用基坑支护计划方案的时候应该根据具体的施工环境，选择一个最佳的施工方案采取合理科学的方式进行建设。在运用基坑支护的施工技术时，一定要根据施工环境采取对应科学的施工方式，这在很大程度上能够确保建筑工程的基坑支护的技术可以充分地发挥其价值，同时，也能更好地保障建筑工程的质量。

2、深基坑支护施工的面临的主要问题

2.1支护方式较多

在高层建筑工程的施工中，深基坑支护的结构比较多样化，其施工技术与工艺的使用也会存在区别，所以需要结合深基坑的具体深度、城市施工规划、水文环境等等综合分析，确定对应的施工方案。随着我国科学技术的发展，相关专业技术人员也不断的增加，深基坑支护的质量也在逐渐的提高。我国使用的深基坑支护技术有很多种。为了满足不同深基坑支护项目的质量要求，在深基坑施工的过程中需要结合实际的情况，选择合适的支护技术。

2.2具有临时性

深基坑支护技术并不是建筑的最终支撑结构，而是临时性的，所以在应用时要注意其安全性，避免因大意而引发不必要危险。

2.3深基坑的施工难度较大。

虽然深基坑支护施工活动属于临时性工程，但是其施工难度较大。特别是随着深基坑开挖深度的提升，周边土体的压力及地下水的浮力影响，深基坑的支护强度必须达到预设要求。此外，深基坑开挖阶段所使用的机械设备体量较大、种类较多，也对深基坑底部的施工空间环境提出了严格的要求，这就导致深基坑的施工难度不断增大。

2.4施工技术缺乏完善的管理体制

近年来我国人民经济水平不断提高，建筑工程方面也逐渐增加了更多施工项目。但是由于许多项目的施工技术缺乏完善的管理体制，使得建筑工程的施工质量和施工效率受到极大阻碍。就挡墙支护施工技术来说，当前应用较为广泛，一般的土质都是可以利用的。挡墙支护是将水泥浆和土壤结合，其后利用相关设备进行充分搅拌，使其达到施工要求，用于保护墙体结构。作为深基坑支护中的一项技术，挡墙支护对基坑深度和施工周围的实际环境密切相关。

3、建筑工程中深基坑支护施工技术管理主要内容与方法

3.1做好施工管理工作

建筑工程正式开展之前，需要完成大量前期的管理工作，为后续施工建设良好的前提条件。首先，施工现场的调查。对深基坑的支护施工而言，应先做好现场的调查工作，为后续施工做好准备。做好基本资料的收集，确保深基坑施工环节得以顺利开展。其次，通过现场勘察的结果分析当前支护施工中的重难点问题。施工现场调查完毕之后，技术人员应全面解读数据资料，进而提出施工方案。最后，制定全面合理的施工方案。建筑工程的深基坑支护施工，应提前进行合理设计。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆像支护技术、施工流程、施工材料以及人员安排等，均需要进行有效设计，保障支护施工的高质量、高效率。

3.2依据工程情况选择合适的深基坑支护方案

选择合适的深基坑支护方案有利于提升深基坑边坡的稳定性、提升对边坡土体变形量的控制以及降低支护施工的成本。因此，首先应以建筑工程所在区域的地形地质特点及周边环境特点为主要参考点，如果地下水文地质的条件较好，则可选用柔性支护体系（如土钉墙支护体系、喷锚支护体系等）；如果地下水文地质的条件较为复杂，则可选用刚性支护体系（如土钉墙支护体系、地下连续墙（桩）支护体系等）。柔性支护体系与刚性支护体系的施工周期不同、施工成本不同，可以选择将排桩与工程桩相结合的方式构建深基坑支护体系，进而显著降低施工成本及施工周期。

3.3深基坑支护建设中采取安全防范对策

在开展深基坑开挖的支护工程建设过程中，必须要采取相应的安全防范对策。比如，当进入施工场地之后，有关的施工人员和监督管理工作者都应该佩戴相关的安全护具，并且还要保证所有施工工作者都是持证工作。另外，施工工作者坚决不能在饮酒之后进行工作。对于一些施工的机械设施，应该由专门的工作人员按照相关规定进行检查和修理，以保证机械设施能够正常的使用。

3.4排桩支护技术的应用

排桩支护技术是支护结构种类最多的一种，如人工挖空桩型、混凝土板桩型等都是常用的结构类型。此外，根据排桩方式的不同，排桩结构还可分为柱列式排桩、组合式排桩和连续排桩等。但在实际应用时必须注意不同排桩结构的具体适用范围，例如针对土质松软的基坑一般应采用连续排桩结构；针对土质良好且地下水位较低的基坑应采用柱列式排桩结构；针对土质松软但地下水位较高的基坑则应采用组合式排桩结构，同时还应辅以水泥搅拌等防渗措施。

3.5基坑支护监测技术

为了确保深基坑支护的质量与安全性，建设单位需要委托具有相关资质与施工技术的第三方，负责工程的监督与检查工作，对整个深基坑开挖的过程实施全程的监督分析，如果深基坑开挖的深度越大其发生不良便移的概率就会越高。作为施工人员需要结合实际发生偏移的具体情况与未来的发展情况做好支撑的保护，检测技术在整个施工中起到的监督作用非常关键。能够促进对深基坑中偏移问题的处理与改善，提高深基坑支护结构的稳定性。一般情况下，深基坑支护工程发生偏移以前会有一定的预示，监测工作就要以此为出发点，如果发现了偏移的动向就要及时的增加监测的力度，对监测的结果反复的分析，根据结构判断深基坑开挖可能会给周围建筑与地下管线工程、附近道路等带来影响，然后指定对应的处理方案措施。

3.6开展混凝土的喷射工作

在完成深基坑支护的挖掘工作之后，还需要对其开展坡面的支护施工工作。而坡面的实施支护工作需要借助混凝土喷射来完成，在开展第一次的混凝土喷射任务的过程中，需要把坡面上的杂质以及虚土打理干净，确保表面保持平整没有任何痕迹，这样能够有效的避免出现土质疏松和脱落的情况。

结束语

深基坑支护的顺利施工关系到建筑工程的安全与稳定，实际施工中，应尽可能避免出现技术失误。施工单位应将安全管理的理念贯穿施工的前中后期，加强施工人员的技术培训，保障建筑工程的施工质量

参考文献

[1]潘伟杰.建筑工程中深基坑支护施工技术研究[J].居舍,2019(35):72.

[2]王文生.建筑工程中深基坑支护施工要点探讨[J].科技风,2019(31):99.

[3]李雁峰.建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理研究[J].工程技术研究,2019,4(03):143-144.

[4]侯平.建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理[J].城市建设理论研究(电子版),2018(36):38.

[5]焦隽隽.建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理[J].河南建材,2018(06):28-29.

论文作者:刘亚伟

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cae42f4837963cde48d00d3c.html