# 水利工程的河道堤防施工技术论文_龚全章

枣庄市水利开发有限公司 山东枣庄 277000

摘要：水利工程是我国的基础建设工程，可以将自然界的水资源科学合理利用，有效促进人类社会的发展。堤防施工技术在水利工程中作用巨大，可以有效实现拦截洪水和分流蓄水的功能。本文将从我国水利工程堤防工程的现状进行分析，进而对堤防建设施工技术进行研究，最后提出改进堤防建设施工技术的相关举措，以此与相关人士交流探讨。

关键词：水利工程；河道堤防；施工技术

1 前言

水利工程是重要的基础工程建设，对人们的生产和生活产生多方面的影响。在农业中，能起到灌溉的作用，在工业中，提供储蓄和供水的作用，并起着预防洪涝的作用。长期以来都备受人们的关注，并随着社会的不断进步，将新型材料和新技术应用到水利工程建设中，但是其中的渗水问题，也不能忽视，也应采取应对措施，保证水利工程功能的正常发挥。

2 水利工程常见河道堤防护岸形式

2.1坡式护岸

坡式护岸，材料选择的时候一定要慎重选择抗冲击能力强的材料，按照从上到下的顺序均匀摊铺在岸坡和堤脚，形成覆盖式的保护结构，有效阻挡了水流对河床边界的冲刷破坏。由于坡式护岸施工具有操作简便、抗冲效果良好的特点，因此在一些小型的河堤、湖堤中较为常用。坡式护岸施工技术中最为核心的是护脚施工，尤其是在夏季多雨天气下，河水的流速较快，加上河水中夹杂着大量的泥沙、碎石等杂物，给河堤护脚造成了严重的冲刷破坏。现阶段护脚施工中应用最常见的技术形式有混凝土护岸、浆砌石护岸、铅丝石笼护岸（格宾网护岸）。而铅丝石笼护岸施工，对于水流平缓地段，可将铅丝笼铺设在相应的工作面，利用人工配合机械的施工方法将抛石装入石笼即可，对于水流湍急地段，可将所用石料用铅丝捆扎成大体积的枕体，这样可以避免枕石入水后分散，在护脚处形成沉枕护脚，提高了防护效果。

2.2坝式护岸

坝式护岸是一种通过改变水流方向来避免水流直接冲击河流堤防的护岸方式，因此被称为坝式护岸。坝式护岸通常建设在水面开阔、水流流速缓慢的河道中，需要技术人员和护岸设计人员根据河流水流状况将护岸建设为丁坝、顺坝、潜坝等形状，有效提升护岸对水利工程河道堤防的保护。

2.3墙式护岸

墙式护岸一种陡坡式护岸，结构通常比较紧密，防水效果较好，能够有效为水利工程的河道堤防提供冲击保护。墙式护岸通常被应用于水流较快、水面比较狭窄的河道中，得益于墙式护岸的梯形墙体，能够抵抗的水流冲击力较大，有效对河道堤防提供冲击保护，避免因水流冲击导致堤脚不稳定。

3 水利工程中河道堤防施工的技术要点

3.1材料选择与开采要点

比如在进行土料选择及开采环节，应明确其作为整个河道堤防施工要点，在保障施工质量的前提下，要尽可能地做到降低成本。按照就地取材，判断材料是否满足堤防防渗漏要求的方式，开展进行相应施工作业，此期间可通过机械挖掘置换，来使其土质达到沉降量标准，保障河道堤防施工的顺利进行。利用挖掘机开挖软土地基，到达合理位置后选取砂砾料分层填充，之后进行分层碾压，保障每层砂砾料碾压效果，依次使其土料选择及开采施工环节品质能够充分得以体现。

3.2摊铺碾压要点

在水利工程中河道的堤防施工应当在摊铺时根据严格的要求进行，比如在使用设备对堤坝进行分层压实的过程中就应当确保压实后的平行堤轴线角度不可小于 0.4m，垂直轴线角度保持在 3m 左右，以此来保证堤坝的平整度，在检测符合需求的标准后重新填充土质。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆一般的碾压方式为振动碾压，目前的河道堤防碾压施工常见的碾压方式就是振动碾压，这种振动碾压在施工过程中应当密切注意碾压的连接宽度，需要控制在 9cm 以上，以此保证该摊铺碾压施工后的成果拥有符合施工标准的质量。

4 河道堤防施工过程中的技术工艺

4.1土方开挖技术工艺与防渗透施工技术工艺

土方挖掘工程是整个堤防施工正常进行的重要部分，该工程需要严谨的技术工艺，通常利用人工与机器设备相互结合的方法进行施工，需要对开挖的土方明确标注，制定其具体的工程量并且有效组织施工部门根据开挖土方，土质的质量满足施工质量标准可以作为土方填充建筑材料，其土方可用于防洪堤坝外部堤脚9m 之外弃土。在土方的挖掘过程中应当根据设计施工规章标准来采取挖掘作业，对参与工作的挖掘机质量制定严格的设定，规定挖掘的秩序需要按照河道实际情况从上方往下方挖掘，工作方面从一端到另一端开展，挖掘的边坡需要依次成型，挖掘后的土方使用自卸车运输到填筑地点进行填充或弃土处理。防渗透施工技术工艺性与挖局填筑的施工内容是同步进行，在这过程中需要对河道进行平整修理和夯实处理，可以通过推土机之类的机械进行推平碾压处理，局部地区采用电动夯实的方法，在确保地区平整夯实之后开展防渗层施工。需要对防渗层施工所使用的器械、材料等控制起来，使用多种类型的挖掘机和自卸车，利用其装载土质并且运输，要确保运输路线的合理性。另外应当注意实施碾压技术的工作人员必须具备专业性技能，让碾压试验的过程达到标准，在试验结束后对试验的过程进行记录并且上交给相关部门组织获取审批手续，让试验的环节具备一定程度的安全保障。最后要对灌砂取样的技术工艺给予重视，通过烘干测量黏土的质量、含水比例、压实后的数值分类等，采取科学有效的手段将料场挖掘，运输、压实等环节高效率衔接，防止出现因衔接时间过长致使含水比例变大的问题出现。

4.2砂、石垫层回填施工

对相应河道堤防工程规模、结构等信息进行实时分析，明确其砂、石垫层工程量后，采用相应自卸车经料场施工道路沿堤线处临时施工道路运至填筑点，按进占法卸料来确保碾压后砂、石层完全达到设计要求，明确填筑统一做分层平铺倒料设置，其水平分层有低处开始做逐层填筑，相应铺料方向沿轴线延伸分段作业，按统一铺土、统一碾压的方式，对铺料期间出现铺料厚度不匀处做实时处理。这个过程要注重选取合适型号压路机根据现场取样实验确定碾压参数进行分层碾压，确保其碾压厚度不会超过 30cm，且每层碾压遍数控制在 4 遍左右。

4.3伸缩缝的清扫与填充

进行浆砌石挡土墙、浆砌块石溢流堰施工期间，按照合理距离节点设置伸缩缝，间距及缝宽进行标准划分，正式施工前进行材料、工具准备工作，准备完成后开始清缝作业。在这个过程中限度区域内进行全面打扫，利用小勾等工具对缝中杂物进行掏取清理，采取钢丝差刷或吹风器对缝中尘末做吹净处理；针对潮湿且不干净伸缩缝，注重填料不能与缝壁粘结，填充施工时将制好的砂浆向已清理干净缝中进行填塞，边填边做压实抹光，确保沥青砂浆与缝壁紧密粘结，依次使整个堤防施工质量能够安全达到预期要求。

5 结语

总而言之，河道堤防工程虽然施工内容比较较多，现场施工情况也比较复杂，但只要能够熟悉掌握施工准备、堤基施工、围堰施工、堤身填筑施工等各个施工环节的施工技术要点，并在实际施工过程中对各种质量控制措施进行灵活运用，河道堤防工程的施工质量仍然是能够得到保证的。

参考文献：

[1]余小明.水利工程中堤防护岸工程施工技术研究[J].黑龙江水利技，2019，47（06）：162-164.

[2]张蕾.水利工程中河道堤防施工技术研究[J].科学技术创新，2019（28）：121-122.

[3]王立志.刍议水利工程中河道堤防护岸工程施工技术[J].中国战略新兴产业，2018（40）：224.

[4]曾泓舸.试论堤防护岸工程施工技术在水利工程中的应用[J].城市建设理论研究（电子版），2018（18）：167.

论文作者:龚全章

论文发表刊物:《基层建设》2019年第33期

论文发表时间:2020/5/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/caf51d77751257d01de9b9e4.html