# 水利工程施工中的导流问题及技术探讨论文_方志

中国葛洲坝集团建设工程有限公司老挝南空3号水电站项目部

摘要：随着我国经济的不断发展，人口的不断增长，对于粮食的需求也是日益加大，我国作为农业大国，农业的发展在我国经济发展中占据着重要的地位。然而在农业发展的过程中，水利工程的建设是农业发展的保障。因此，水利工程的建设是我国工程建设过程中的重点。水利工程在施工的过程中，想要切实有效的对水利工程提供保障，就必须要利用科学合理的导流方案来解决施工过程中可能存在的问题。导流工程的施工质量以及施工进度在很大程度上影响着工程施工的成本以及施工的进度，因此在水利工程施工的过程中要对导流施工的技术进行全面的加强。本文针对水利工程在施工过程中的导流问题及相关技术分析方面进行全面详细的探讨，希望能为我国水利工程施工质量优化做出微薄贡献。

关键词：水利工程施工；导流施工技术；影响因素；解决办法

前言：

在我国水利工程的施工过程中，有一项工程的施工贯穿整个水利工程施工的全程，这一项施工工程就是导流施工工程。水利工程之中的导流技术能够为整个的水利工程施工提供极大的安全保障，但是在导流施工中对于导流方案的选择，以及在导流施工中可能存在的问题，一定要深入的进行研究探讨并且能够解决问题，这样才能使整个导流施工方案执行的更加有效。以下是针对水利工程中的导流问题以及技术分析进行全面详细的探讨。

一、我国水利工程施工的特点

水利工程施工与一般土木工程施工存在着许多的相同之处。有些施工方法、施工机械都极其相似，且施工的组织管理工作也可以相互借鉴。水利水电工程的施工也有其独特的特点：水利工程承担着蓄水和泄水的任务，因此要求水中建筑物的稳定性、承压性、防渗性、抗冲性、耐磨性、抗冻性、抗裂性等性能都有其特殊要求，必须严格按照水利工程施工的技术规范，采取相应的施工方法和措施，以确保水利工程的质量；水利工程对地基的要求极其严格，水利工程通常处于地质条件比较复杂的地区，其下土层也是多样，地基施工处理不好就会留下安全隐患，事后很难补救，必须采取专门的地基处理方法；从我国地理环境来看水利水电工程多在河道、湖泊、沿海及其他水域施工，要根据水流的自然条件及工程建设的具体要求进行施工。

二、影响水利工程导流的因素

2.1水文对水利工程导流的影响

从水利工程导流的施工方案上来说，能够造成其重大影响的一个因素就是水文因素。水利工程导流施工的前期一定要对水文因素进行详细的探究，例如水流因天气原因造成的结冰、暴发洪水、以及水流量的减少增大等，各种因素都要考虑在内，如果忽略了其中的一项，就极有可能对水利工程的整个导流方案建设造成影响。一般情况下，河流水流量大且河床较宽的情况下，便可以采用分段围堰的方法来处理；如果是因为水文变化较大的河流，那就应该采取基坑淹没的方法进行处理，这两种不同的施工方法都能有效降低河水的水流量。另外，如果施工现场的河流正处于枯水期，那就应当利用水流枯水期这段时间进行施工，且一定要加开施工进度，以免河流回水带来不必要的麻烦。

2.2地形地貌对水流工程导流的影响

从我国地理情况来看，我国水利主要集中在江河湖泊等地形复杂的区域，水利工程所处的地质地貌条件也极大程度上影响着水利工程导流方案的选择，地质地貌也绝不容忽视。如果所处的河流河床比较狭窄或者河道之中又存在很多岩石，这种情况下应当选择隧道导流的方法进行施工；而在河岸较为平坦且还可以在施工过程中对河道进行充分利用的情况下就应当选择明旭导流的方法进行导流的施工。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如果所处河道河床较为宽阔，但是再施工的期间河流本身需要被使用及有船只通过的情况下，应当采取分段围堰的办法就行导流；如果河道之中存在石岛或沙洲的情况下，就可以极好的利用分段围堰的措施进行处理，尤其是利用纵向围堰的方法，能够充分的达到施工的要求及目的。

三、水利工程导流施工问题中常用的解决办法

在水利工程导流施工的方案选择上，必须要严格按照水利工程自己本身的实际情况出发，以及地理地貌条件等多个方面的因素作为参考依据，在河道上进行的水利工程的建设期间，为了能使工程能够有快速的建设，就只能在无水的地表上进行施工，这就必须要用到围堰保护基坑的方法，直接将上流的水泄向下游，这是比较传统的导流施工形式。但是，在使用此技术进行施工的过程中，能够清晰的看出此方法所存在的诸多问题，甚至可直接导致因导流问题使整个水利工程的施工受到影响。所以，在水利工程施工的过程中，一定要对导流问题进行严肃的对待和处理。

3.1全段围堰导流法

全段围堰法导流是指在河床内距主体工程轴线例如大坝、水闸等，上下游一定的距离修筑拦河堰体，一次性拦截河道，使河道的水流经河床外修建的临时泄水道进行全段的围堰法导流。全段围堰导流法通常适用于流量很大，河槽较窄较深的情况，并且河槽的一侧还有较宽得得得台地垭口，甚至是古河道的坝址。优点是简化施工程序，不用修筑纵向围堰分期导流，非常有利于两岸的交通。缺点是必须要建设专用的泄水建筑，增加了相应的工程费用。

3.2分段围堰导流法

分段围堰法又称分期围堰法或河床内导发，分段围堰导流法适用的条件是河床较宽，且水流量较大的河道。分段围堰法是用围堰将整个河床的水工建筑物划分为若干部分，分批分段的对其进行施工，以完成整个水利工程的施工。可以先围住河床的两岸，使得河水从狭窄的河床通过，然后可以把整个河流完全截断，使全部河水从已经建成的建筑物通过。

3.3隧洞导流法

隧洞导流法是指河水通过岸边的水工隧洞导向下游的施工导流方式。这种方式通常运用于河床外导流，在地形复杂的山区、河流、两边高而窄的情况下也比较适用，这种地形通常不利于开挖明渠的开挖，只能采取隧洞导流。但是此种导流方法造价相对于其他导流方式来说相对昂贵，另外在水利工程导流施工中通常将导流隧洞与永久性的建筑相结合建设，以其达到高利用的特点。

3.4明渠导流法

传统来讲，明渠导流法多用于两岸较缓，有比较宽阔的滩地或存在溪沟以及老河道等，在施工的过程中，导流流量过大，地形和地址条件都有利于布置明渠的工程等。此外，明渠导流法一般的涵洞导流的施工工程较少，且过流的能力大，在施工的过程中也比较方便。如果再条件允许的情况下，宜采用明渠导流法。

四、结论

综上所述。水利工程的建设是我国社会建设的一个核心基础，水利工程建设的好与坏直接影响到整个工程的所带来的经济效益。同时，水利工程建设完成所形成的水资源利用率水平的高低，也直接对我国经济以及人民群众的生活造成影响。因此，在水利工程进行施工的过程中，一定要针对施工中关键技术做深入探究，尤其是导流技术，一定要深入研究，解决各个环节可能存在的问题，最大限度的提升工程的质量。这对于我国的水利工程建设发展方面来说，起到了极其重要的作用。

参考文献：

[1]当前水利工程施工技术的注意措施[J]. 李筠，全志杰，黄金根，李航宇.中国设备工程.

[2]浅析影响水利工程施工质量控制的主要因素[J]. 刘辉.设备管理与维修.2019（18）

[3]水利工程施工质量控制研究[J]. 李强国.黑龙江科学.2019（20）

[4]水利工程施工技术的几点思考[J]. 王明中.四川水泥.2019（09）

[5]水利工程施工中渠道滑坡成因及防治[J]. 赫军.科技创新导报.2019（20）

[6]水利工程施工技术的改进措施研究[J]. 郑松涛，芦卫国，王丰，赵国娟.河南科技.2019（26）

[7]水利工程施工降排水方法初探[J]. 董保忠.科技经济导刊.2019（31）

[8]水利工程施工技术中存在的问题及应对措施[J]. 陈磊.绿色环保建材.2018（12）

[9]水利工程施工企业内部会计控制管理分析[J]. 何娟.纳税.2019（02）

[10]水利工程施工技术中存在的问题及解决措施[J]. 郑帮贤.现代物业（中旬刊）.2018（10）

论文作者:方志

论文发表刊物:《防护工程》2019年18期

论文发表时间:2020/1/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/caf71fa935730feadb26bd21.html