# 关于挑出式阳台构造设计中的问题分析论文_时荣

时荣

身份证号码：142623197903211717

摘要：挑出式阳台是一种非常常见的阳台，此类型阳台之所以能够得到人们的欢迎，并不是偶然，因为挑出式阳台非常美观，同时可以延长室内面积，这样用户有更多的空间进行室内设计。挑出式阳台设计技术水平并不是很高，这是此种阳台经常出现问题的关键性原因。本文介绍了几种挑出式阳台构造设计过程中出现的问题以及解决方案，仅供参考借鉴。

关键词：挑出式阳台；设计；问题；分析

尽管挑出式阳台具有很多优势，比如并不需要占用大量的土地资源，外观看起来十分美观，同时此种阳台与室内相连，增加室内面积。不过挑出式阳台设计要求非常严格，如果设计期间出现了任何的差错，都会造成严重的后果，

一、阳台栏板与墙体在连接时存在的问题

1、存在问题

现代建筑几乎都带有阳台，作为建筑的延伸，阳台为人们的生活提供了很大的便利。业主可以在阳台之上，呼吸新鲜的空气，也可以将阳台作为储物间，摆放杂物，也可以放置则晾衣架，有些业务甚至直接当阳台当作厨房，可想而知，阳台对人们所起到的作用非常大。设计人员在设计挑出式阳台时，栏板与墙体要相互连接，这是设计的基础环节，也是容易出现问题的环节。通常情况下，设计人员会选择借助砖砌筑的方式来对栏板与墙体进行有效连接，也有设计人员会借助现浇钢筋混凝土板或者其他类型的混凝土板来将两者有效连接起来，但是在具体施工时，经常会出现裂缝，影响阳台的使用。

2、解决措施

如果设计人员选用的是现浇混凝土板，来连接栏板与墙体，则设计人员应该预先将混凝土板给锚固到墙体中，也可以锚固到构造柱中，通常情况下，锚固深度应该不超过20cm，锚固过深可能会影响墙体稳定性。如果无法锚固，施工人员可以与设计人员进行沟通，借助相应设备，将混凝土板与建筑构造柱中的钢筋采用焊接的方式，将两者连接起来，此种方式既能够保证构造柱稳定，同时也可以防止混凝土板与墙体的连接处在施工期间或者使用过程中出现裂缝。如果设计人员使用的砌砖筑的方法来连接墙体与栏板，设计人员可以两者连接处的顶部，再设计一个钢筋混凝土压顶，压顶的内部必须要有至少两根钢筋，同时将压顶与墙体内部锚固，与前者相同，锚固深度也应该不超过20cm。此外，砌筑连接期间，设计人员还在栏板内部再设置钢筋，至少两根，这两根钢筋之间要有一定的距离，通常距离是50cm。此时施工人员需要注意的是，必须要将拉结晶锚固到墙体内部或者构造柱内，其锚入深度应控制在200mm 左右。

二、压顶、挑梁、连系梁底在设计过程中存在的问题

1、存在的问题

挑出式阳台构造设计过程中，除了容易出现上述一种设计问题外，压顶、挑梁、连系梁底也时常出现问题。比如设计人员如果选择应用砖砌筑的方法，将阳台栏板与墙体有效的连接起来，则还应该设计一个压顶，此压顶通常是钢筋混凝土材料，容易出现问题的地方就是压顶设计。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这主要是因为设计人员经常未能根据技术规范来设计，使得钢筋混凝土压顶产生空鼓或者裂缝，多雨季节，阳台挑梁机会出现渗漏情况，此种情况下，设计人员前期未能注意，而物业人员后期又为加注意，必然会导致阳台出现重重安全隐患。而这种情况下，前期会影响建筑工程施工进度，后期则会影响用户日常生活。

2、解决措施

设计人员进行压顶设计时，一定要严格遵循技术规范，做好各方面的设计工作。设计人员应该预先清理基层，保证其始终处于清洁的状态，基层清理结束之后，再浇水，使基础处于湿润的状态，最后再进行抹灰。抹灰期间，设计人员要将抹灰厚度进行规定，施工人员要依据规定来进行抹灰，同时保证抹灰的均匀程度，抹灰结束，需要一定的时间来进行养护，以此防止钢筋混凝土压顶产生裂缝以及空鼓，这样才能真正的确保阳台质量。同时，设计人员为了以防万一，还应该为压顶再设计一个适宜的外挑檐，依据外挑檐形状设计滴水线，这样雨水不会集聚在压顶上，会沿着滴水线一直排放下去，这样即使压顶存在裂缝或者空鼓，也能够防止雨水大量的进入到连系梁中，也就能够确保挑出式阳台使用寿命，不会产生更大的安全隐患。

三、泛水排水构造在设计过程中存在的问题

1、存在的问题

设计人员在设计时，通常会将阳台与室内地坪高度保持相同，另外，也很少有设计人员会对阳台地坪进行反水设计，也并没有很多设计人员对地面进行倒坡设计，还有一些设计人员在为阳台设计排水管道时，未能对埋置深度进行详细计算，导致埋置过高，因此在雨季，雨水难以顺利排出，还有可能直接进入到室内，给居民生活造成非常大的影响，同时也影响了建筑功能的有效发挥。为此，做好泛水排水设计十分重要。

2、解决措施

设计人员要将阳台与室内地坪设计一定的高差，正常情况下，两者应该相差2cm，室内地坪要高一些。地坪所选材料必须具有防水功能。同时设计人员应该在图纸上标明防止倒坡的位置以及相应的方法，通常情况下，选择使用弹水平线方法来设计灰饼，这样能够防止倒坡。同时阳台应该做好泛水工作。排水管道的埋置深度不能超过地面，至少要低于地面5mm左右，排水管有伸出的部分，应该将其与雨水管进行有效连接。

四、封闭阳台要慎重

封阳台的好处：遮尘、隔音、保暖；扩大居室实用面积；安全。封阳台的弊端：影响采光；不利空气流通；使居室与外界隔离。因此在实际工作中，住户可以根据自己的需要来考虑阳台的封闭与否。现浇悬挑板式阳台为受负弯矩构件，板下部无筋，住户封闭阳台时应注意，安装顶撑时不要撑得太紧，使上层的阳台板反向受力，造成裂缝。因现阶段有许多用户将阳台封闭，如设计为悬挑板式阳台，应在板下部增设适量构造筋，避免因反向受力产生裂缝。为了增大使用面积，一些住户在封闭阳台时还在栏板外侧用三角形支架将护窗彩权出。这样会造成阳台根部弯矩和剪力增大。因此，封闭阳时要找专业人员尤其是阳台设计人员咨询。

五、结语

综上所述，可知挑出式阳台如果在设计过程中不存在任何的问题，完全可以大规模的推广使用，但是现实生活中，却时常出现设计方面的问题，这使得此种类型的阳台安全隐患重重。为了能够有效避免挑出式阳台的设计错误，设计人员必须端正设计态度，做好泛水排水、连续梁等方面的重点设计工作，另外此类阳台出现质量问题，也有可能是由于施工人员没有按照设计图纸来施工，因此施工人员的施工行为必须得到有效的规范，否则挑出式阳台的质量问题将无法避免。

参考文献：

[1]叶浩波. 防治土建工程设计与施工阶段裂缝的方法研究[J].中国高新技术企业.2008（09）

[2]何华娟. 阳台和雨蓬的结构设计要点[J].科教文汇（下半月）.2006（02）

[3]张晓会. 预制阳台栏板裂缝的预防[J].建筑工人.2003（05）

[4]麻玉琢. 探讨附着式升降脚手架计算[J].广东科技.2008（02）

[5]相文亚，王桂玲. 园林水池造景技术探讨[J].科技致富向导.2011（29）

论文作者:时荣

论文发表刊物:《基层建设》2015年20期供稿

论文发表时间:2016/3/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cafbee90a55e785df934f952.html