# 变电站运行常见故障处理分析与状态检修探讨论文_景清虎

国网宁夏电力公司固原供电公司 宁夏回族自治区 固原市 756000

摘要：新时期，人们日常生活、商业运作、工业生产等离不开电力系统的支持，且对电力的需求量也在逐渐增加，进而对供电企业提出了更高的要求，强化电力系统建设成为当前的重要任务。由于各个领域的用电量急剧增加，会让整个电力系统始终属于高负荷运转状态下，久而久之，变电站就会滋生各种故障，最终威胁着整个电力系统的高效运行。

关键字：变电站运行；故障处理；状态检修

1变电站运行中产生故障的主要因素

1.1操作因素

在变电站运行的过程中，正确的操作流程是决定变电站安全运行的重要因素。但在实际运行过程中，经常有一些工作人员没有足够了解相关工作流程，从而导致事故的发生。在变电站运行过程中，工作人员对变压器的连接形式较为随意，导致变压器中线路与线路之间发生短路，使其内部温度上升，油箱压力随之上升，这样对变电站的安全运行就会造成严重的影响。同时，由于工作人员接触的设备相对较多，工作时间相对较长，使得工作人员无法集中精力，从而导致安全事故的发生，对变电站的正常运行造成严重影响。

1.2管理因素

在我国行业不断发展的过程中，变电站安全事故的发生概率不断增加，不仅影响着行业的健康发展，也对我国社会经济的发展造成了严重的影响。追根究底就是因为变电站运行中的安全管理力度不够，对变电站安全管理缺乏科学性、合理性及实效性。在变电站运行的过程中，管理人员对变电站中母线连接法的收集和分配等工作进行有效划分，但由于母线的连接存在一些问题，会对变电站安全运行造成严重影响，甚至引发安全事故。

2变电站运行中常见故障问题

变电站运行在电力系统中体现的主要功能是监督变电站的运行，管理相关的各电力设备，根据工作人员的调度对其中电力设备进行控制，确保变电站的安全稳定运行。变电站的主要工作是严格检测管理电力设备的正常运转。但是变电站在实际工作中仍存在一些缺陷，如由于存在较多电力设备需要控制，因此检测管理工作中十分容易出现故障问题；此管理工作相对而言较为枯燥，使得相关工作人员在工作中容易怠慢，并未对变电站的运行进行严格管理；变电站安置区域较为广泛，所安排的工作人员比较分散，导致无法集中对其进行管理，造成许多不良现象发生。出现在变电站运行过程中最常见的故障有以下几种：保险熔断、系统接地合断线等。若电力系统是因为消弧线圈设置之后接入地面而出现的故障，而不是因为直接接入地面才产生的故障问题，那么系统中的中央信号就会发出一系列信号指示，因为电压继电器被设置于消弧线圈的母线开口三角处，当电力系统运行三相平衡时，此时的电压继电器值与零值接近。如果上述几种故障出现，将会使三相电压值出现不平衡状态，当电压继电器的电压值到达一个固定整值时，将会使电压继电器发出指示信号。因此工作人员不允许仅仅依靠这个指示信号对变电站运行故障进行判断，还应该参考其它表现对其进行判断。如果电力系统中存在一相或者两相的电压值是零，那么就会导致此时其它相电压所表现故障是保险熔断。如果只有一相电压值为零值，那么其它两相电压值就会比线电压值更大，此时系统接地是主要故障问题。如果存在一相电压值变高，但另外两相电压值变低，则此时故障问题就是断线问题。相关工作人员针对这些故障，必须先掌握故障发生的原因，然后采取相对应的有效措施进行处理。工作人员对系统接地故障的解决方案是全方位对各种电力设备进行巡视检查。对保险熔断问题，工作人员则需要对二次电压进行重点检查。对断线故障问题，工作人员应该及时向有关上级部门进行汇报，并进行调度处理工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3变电站电力电容器故障处理方法

3.1电力电容器运行电压控制

为了防止电力电容器运行过程中出现各种电力故障，电力电容器的运行电压应该始终保持在1~1.1倍额定电压之间，如果超过额定电压，运行时间应控制在5h以下。环境温度大于电力电容器的运行温度、运行电压超过额定电压时，应迅速的切断电源，采取一定的散热降温措施。一般情况下，电力电容器电压上升会导致电流随之增加，但只要能够将电流控制在额定电流1.3倍以下，基本不会影响电力电容器的安全运行，超过该临界值，则应强制停运。

3.2电力电容器保护装置跳闸处理

实际的运行过程中，电力电容器采用手动送电的方式，为了避免安全隐患，电力电容器上不得安装自动合闸装置，送电之前，首先需要对电力电容器进行放电处理，确保电荷全部放出之后才能够合闸，合闸时保护装置如果自动跳闸，说明电力电容器内部电荷没有完全释放，确定电荷完全放出之后依然跳闸，则需要对保护装置进行检查，并采取对应措施进行处理，之后才能够合闸送电。

3.3电力电容器熔丝熔断处理

电力电容器熔丝熔断之后，会严重危害电力系统的安全，工作人员必须要及时上报相关情况，上级批准之后，将该故障电力电容器与整个电力电容器组断开，对其进行放电处理，检查电力电容器的性能，如果电力电容器外观没有明显的故障，则应更换熔丝，通电观察一段时间，如果熔丝再次熔断，说明电力电容器内部出现了故障，此时需要断开电源，使故障电力电容器退出电力电容器组，其他电力电容器则通电继续运行。电力电容器组之间是相互独立的，不会影响各自的运行，将故障电力电容器与电力电容器组分开，不会影响电力电容器组功能的发挥。

3.4电力电容器响声异常处理

电力电容器正常运行的时候会发出持续的响声，当响声出现异常时说明电力电容器可能出现了故障，因此工作人员在日常的检查维护过程中要能够经常倾听电力电容器运行时的声音，电力电容器响声过大、表面温度迅速升高，电力电容器的内部可能存在着局部放电的不良现象，此时相关检修人员应立即对电力电容器进行停电检查，详细的分析引起电力电容器发生故障的原因，采取对应的应对措施，保证电力电容器运行安全。

4变电站日常维护机制分析

在变电站日常运行中，要时刻进行全面的维护，有助于规避掉一些故障事故，把可能的后续损失降到最低。第一是要做好对变电站中大大小小的重要设备的安全监管，通过多项指标，如油位、油温、基础声响等多个方面开展全面的检测和控制，确保设备运行稳定正常。第二是要重视检测基础变压器承载负荷结构，延长设备使用寿命。第三是要通过检测变压器内部噪音、爆破音等方面的指标变化，采集充分的信息，对于相应开关的启闭进行控制。第四是增加对设备、管道油料跑冒滴漏的检测频率，减少资源浪费。第五是要通过对基础设备内油位上升的合理控制，节约资源使用。

结束语：综上所述，通过分析，我们了解到变电站在整个电力系统中所占据的地位与作用是不容忽视的，只有保证变电器运行的高效性与稳定性，才能提升电力系统运行的安全性与可靠性。因此，为了能够提高供电质量，必须加强对变电站故障的管控，通过对各类故障的分析，采取相对应的处理措施，以提升变电站的实际作用，为电力系统的高效运行提供重要条件。

参考文献

[1]雷楚坚.变电站运行常见的故障与防范措施探讨[J].建筑知识,2016,03:193.

[2]杨焕球.变电站运行常见的故障处理与防范措施[J].通讯世界,2016,18:125-126.

[3]潘家玮.变电站运行常见故障成因分析及解决办法[J].机电信息,2014,18:7+9.

[4]祝静.浅谈变电站运行故障及防范措施[J].科技展望,2015,08:106.

[5]苏艳鹏.变电站运行常见的故障处理与防范措施分析[J].电子技术与软件工程,2015,11:139.

论文作者:景清虎

论文发表刊物:《电力设备管理》2017年第8期

论文发表时间:2017/8/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cb10fe8dae2c60060ebe58c2.html