# 勐糯铅锌矿深部资源持续接替必要性分析论文_王家仁,张必朝

云南永昌铅锌股份有限公司 云南龙陵 678307

摘要：阐述了勐糯铅锌矿开发现状；深部资源持续接替工程的建设条件、背景、必要性，论述了项目建设可带来的企业经济效益和社会效益。

关键词：资源接替；必要性；经济效益；社会效益

1.引言

云南省永昌铅锌股份有限公司，公司是由创建于1958年的龙陵县勐兴铅厂经过多次技改、扩建逐步发展壮大发展起来的，公司从1990年经历了改扩建、兼并改制、债转股和并购。如今公司已发展成为一个集采、选、冶、化工和经济作物种植为一体的生产企业，现有员工近1000人，是目前保山市最大的国有控股中二型之一的冶金企业。公司在2011年被云南驰宏锌锗股份有限公司并购成为其下的子公司。

目前生产规模为：年产电锌2万t、硫酸2万t，铅精矿则直接销售给云南驰宏锌锗股份有限公司曲靖冶炼厂；选矿厂处理原矿1000t/d；矿山综合出矿（多坑口）30万t/a左右。形成了冶炼＞选矿＞矿山，原料自给率不足的被动局面。

云南永昌铅锌股份有限公司勐糯铅锌矿矿山上部采用平硐—盲斜井、明竖井（1#、2#）开拓，采矿方法为浅孔留矿法和全面法。由于矿山开采中出现资源储量负变过大，设计服务年限缩短。目前500m标高以上开采已经接近尾声。因此，根据目前500m～200m标高生产探矿控制的保有地质资源量，实施深部资源持续接替工程（扩能和构建200m 以下深部地质找探矿平台）建设已经刻不容缓。项目建设投资1.299亿元，建设周期2.55年。

2.项目建设条件

⑴ 依据19～72号勘探线500m～200m标高范围目前保有地质资源储量，为满足选矿厂对原料的需求，矿山总的生产规模为1000t/d（33万t/a）。以32号勘探线划分南、北两个采区，其中南采区400t/d（13.20万t/a）为持续接替新增工程；北采区600 t/d（19.80万t/a）为矿山现有生产系统。

⑵ 工程充分利用目前开采系统1#、2#竖井和860坑井下设施；地表已建的860废石场、选矿厂、尾矿库、尾矿输送设施、办公室生活区、对外运输道路、供水系统、供电系统等。在项目区内无影响生产的房屋及其它建筑，本工程不存在拆迁安置问题。

⑶ 云南永昌铅锌股份有限公司具有先进的管理经验，科学的管理方法，完善的管理体系，企业拥有着强大的“软件”优势。勐糯铅锌矿具有几十年的井下开采经验，矿山有健全的管理机构和所需的专业技术人员，造就了一批吃苦耐劳、既懂专业技术又善于管理的技术人才和一大批生产熟练工人。这些强有力的技术力量为该工程的实施提供了有力的技术保证。

3.项目建设背景

⑴根据北京睿德联合企业管理咨询中心研究资料，中国锌基础储量保证年限不高，基础储量7.4年，可供规划利用的资源储量不多。我国锌开发利用程度较高，全国主要有锌矿区854处，已利用513处，占资源储量的76％，占总储量的93％，资源形势紧迫，不少矿山资源枯竭；我国铅资源中高品位矿逐年减少，同国际上的铅资源相比，大型矿床少、中低品位资源占50％以上，已开发利用的查明资源储量占近55％，可供设计和规划利用的查明资源量和储量比重较低，未利用的储量大多集中在建设条件和资源条件不好的矿区，后备储量难以满足2020年国民经济发展的需求。

⑵从近年的情况看，由于经济的快速发展，我国已经成为世界上最主要的矿产和金属的消费国之一。到2020年而消费比例超过20％的矿产由高到低有煤、锡、锌、铅、氧化铝、铝、铜等。根据中国矿业联合会的研究，到2020年中国所需的45种主要矿产可以划分为可以保证、基本保证、短缺、严重短缺四类：其中铅属于短缺，锌属于严重短缺的矿产。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

⑶云南永昌铅锌股份有限公司“十二五”规划发展重点中明确指出：增加技术储备和技术装备，加快自有矿山的找探矿步伐，扩大资源保有储量；以多渠道、多方式、多手段投资或合作开发新的矿山，增加资源储量；加大现有矿山开发投资力度，通过深部开拓项目，扩大现有采、选生产规模；依托资源、技术优势，加快回收利用渣中有价金属的速度；加快铅锌采、选、冶技术创新研发平台及人力资源管理建设，加大技术及人力资源管理创新、研发投入；加大建设资源综合回收利用和产品精深加┄┄。

4.项目建设的必要性

⑴云南永昌铅锌股份有限公司勐糯铅锌矿矿山开采如今已经进入老龄期，铅锌资源经过近60年的开发利用，原国家出资勘探探明的资源已经消耗殆尽，矿山已属严重危机矿山，铅锌资源增储需求已迫在眉睫。为实现云南永昌铅锌股份有限公司长期稳定、快速发展，加快深部找探矿及开发工作，稳定（提升）矿山原料的供给率，满足选冶对原料的需求，已经成为云南永昌铅锌股份有限公司的中心工作。

⑵鉴于3#、2#竖井开采范围（19～72号勘探线）500m～200m标保有资源储量，服务年限仅6.5年，且在实际开采过程资源储量负变大，深部找矿资源前景不明朗，难以支撑33万t/a的采矿扩能。随着上部平硐开+斜井开采系统采矿生产能力量的下降并接近开采尾声。由于 2#竖井提升能力较小（600t/d），深部开采仅单独依赖2#竖井，无法满足33万t/a矿石、废石提升的需求。因此，实施提升运输系统、新增出矿（400t/d）扩能和构建深部（200m 以下）地质找探矿平台就显得十分必要。

⑶如果仅依靠2#罐笼竖井（20万t/a）进行深部找探矿工作，不仅会因为其提升能力有限而影响现有生产，同时由于矿体走向太长（近3000m），满足不了 200m探矿水平的工期、通风和安全出口等问题。因此，在矿区南部新建3#盲竖井（综合提升能按30万t/a考虑），系统前期生产能力13.20万t/a，同时把1#明竖井改造为箕斗提升矿石与2#竖井形成33万t/a原矿生产能力，满足选厂原料需求。同时可为深部探矿提供平台，解决深部探矿的废石提升、通风和安全出口问题。此外，结合深部找探矿方案设计，利用新掘3#盲竖井从200m 探矿平台采用坑、钻结合探方案与地表竖钻方案相比，技术上更容易操作，能准确控制矿体，投资上又可节省资金63.45％，由此可见深部持续接替工程（3#盲竖井系统）的建设更体现对200m以下深部找探矿工作突出的必要性。

5.建设效果

5.1企业经济效益

⑴根据初步设计深部资源持续接替工程建设规模为400t/d（13.20万t/a），出矿品位Pb2.06％，Zn6.59％，Pb+Zn8.65％。本项目的服务年限为9年（不含基建期2.55年），投产第一年即达产，达产时间为8年。

⑵项目达产年平均可实现利润总额2323.20 万元/a，项目投资财务内部收益率：所得税前为19.41%，所得税后为15.72%；投资回收期：所得税前6.23年（含建设期2.55a），所得税后6.91a（含建设期2.55a）；总投资收益率15.43%。项目实施后的各项经济指标较好，由此可见工程项目的实施可改善企业的经济效益，从而促进矿山的可持续、和谐发展。

⑶本项目建设达产后的主要经济效益指标值处于同行业的较高水平，生产规模和集中度较高，有开采技术、运输条件和云南永昌铅锌股份有限公司电锌冶炼厂对铅锌精矿需求作为保证，抗御市场风险的能力较强；资源与投资间的配置效果良好，资源利用程度高，项目建设的经济合理性显著，符合国家资源节约型与效益型矿山的建设要求。

⑷项目财务盈利能力和债务清偿能力较强，对区域性矿业发展的积极影响大于消极影响，对龙陵县勐糯镇域经济发展的直接带动作用明显，在矿山建设和正常生产阶段不存在危及经济运行的突出因素。按矿山建设的设计方案，本项目在追求较高资源回采率、较低的采矿贫化率和废石采掘，其投资与经济技术指标、经济收益与社会经济影响之间，均拥有较为良好的协调运作关系，其投资所耗费的自然资源和社会资源，能够产生有较高回报的经济效果，其持续生产与供矿的能力较强，它们对项目行业、区域经济的正面影响突出，与当地经济发展的符合性强。

论文作者:王家仁,张必朝

论文发表刊物:《基层建设》2015年6期

论文发表时间:2016/9/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cb1803235a59134364072cf2.html