# 电石法乙炔工序回收乙炔技术研究及应用探讨论文_丁日鑫

华泰重化工有限责任公司乙炔车间 830019

摘要：本文主要描述的就是乙炔清净次氯酸钠废水回用，并且针对这一方法进行深度分析。分析的优势以及创新效果。

关键词：电石法；乙炔工序；回收乙炔技术

引言：电石法制备乙炔的过程中出现了电石渣浆以及乙炔清净产生的次氯酸钠废水处理问题，这一直以来都是行业发展的研究重点。尤其是近几年，我国对于环保的重视程度较高，如何提高乙炔在制备过程中的效果，同时满足环境保护的需求，成为了当时在研究以学技术发展中的重中之重。

一、联合工艺技术研究

联合工艺技术在应用时应主要分析其工艺特性，并且结合各个技术装置在实际运行时的运行状况进行总结，将两个装置进行合并、优化则可以将其应用在电石法乙炔工序回收与乙炔清净技术中，两个装置在优化后对乙炔清净次氯酸钠废水回用以及电石渣浆乙炔回收联合技术工艺的使用带来的正面效益，其中主要可以将其分为以下三个不同的部分。

1.次氯酸钠废水处理和电石渣浆回收乙炔

在应用联合工艺时，首先要对次氯酸钠进行废水处理，次氯酸钠废水在处理过程中应增加ph调节混合器，目的是检测次氯酸钠废水的ph值，并且使其ph值调节到偏碱性的状态，有效避免率在脱气塔中分解出氯气以及乙炔混合气而导致整体实验的安全隐患逐步增加。在ph值逐步调节后，可以通过输送泵或者是预热器共同加热后，将次氯酸钠废水直接放入脱气塔中，除去次氯酸钠废水中的乙炔气后，次氯酸钠废水再进入水封池，由于在进入水封池时，应进行负压操作，避免系统中的气体直接漏入到空气中，利用输送泵将水封池中所蕴含的次氯酸钠废水直接输送至凉水塔，目的是为了给次氯酸钠废水降温，促使次氯酸钠废水能够再次利用，最终将含量为90%的次氯酸钠废水直接送至次氯酸钠配制回用。剩余的10%次氯酸钠废水则需要深度处理，或者将其回用在发生器，将10%外排是为了避免次氯酸钠废水回用而造成的次氯酸钠出现复合盐，其盐分中所含的硫和磷的含量较高，直接影响到了乙炔气的清净效果。

第二步则是要将电石渣浆直接通过输送泵送入到电石渣浆的脱气塔，利用脱气塔除去电石渣浆中所蕴含的乙炔气，并且将电石渣浆液封罐直接溢流至压滤系统。

2.回收乙炔气冷凝净化

回收乙炔气并且对其进行冷凝、净化同样尤为重要，次氯酸钠废水在脱气塔时候，顶部会排出一定的乙炔气和水蒸气。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆乙炔气中含有大量的水蒸气，而电石渣浆脱气塔顶部同样也会出现乙炔七，将这两种不同的乙炔气通过管道混合进入到冷却器后，可以除去大部分的水蒸气，并且利用真空泵抽吸加压，将排出的乙炔器直接进入到下一个冷却器进行去除水，并且将所得到的纯度较高的乙炔直接送入到乙炔气柜中。其目的是为了将所得到的乙炔器进行会用，在乙炔回送气柜管路上应安排在线乙炔含氧分析仪，其目的是为了检测该乙炔中所蕴含的含氧量，并且根据我国相关标准来分析该乙炔是否达到了安全监控的标志，如果该装置出现了泄露需要马上进行安全联锁停车，提高实验的安全性。

二、联合工艺技术的创新优点

1.减少装置建设投资成本

将这两个工艺优化成一套工艺技术，目的是为了减少在开展工艺过程中的投资成本，在整个工艺过程中，由于其使用到了真空泵设备，乙炔气净化设备以及系统等不同的设备，使得其整体装置在设备的利用率上，远高于传统的工艺，减少了工艺设备的投资以及管道的投资。将两种工艺进行联合后，减少了该项母本身所占有的占地面积以及厂房建筑面积，同时也能够为环境保护、土地利用作出积极的影响，两套装置在合并后其操作相对方便，直接降低了在实验过程中运行所需要消耗的成本，减少了监控点以及操作工作量，使得操作更加简单方便，让设备的利用率逐步提高，减少在实际运行时所需要消耗的经济损失。

2.工艺流程优化

由于次氯酸钠废水以及电石渣浆属于不同的物品，在实际开展实验时，应明确次氯酸钠废水产生的气有一部分是酸性气体。为此，应考虑到该部分酸性气体会对管道在使用时造成一定的腐蚀，这是在开展实验时应始终注意到的一点。一般的碳钢材质不难受，在回收乙炔气时，应回收乙炔气的洗涤，才能够让次氯酸钠废水进入到下一个设备。而电石渣浆则不同，电石渣浆中蕴含丰富的氢氧化钙，氢氧化钙本身属于碱性物料，其脱出的乙炔气中含有一部分的碱性水气，多数情况下不同的钢碳材质都可以耐用。

结语

综上所述，乙炔清净次氯酸钠废水回用以及电石渣浆乙炔回收联合工艺的工艺、技术操作、技术装置在实际使用时，其安全性高，既可以减少经济上的投资，同时也可以获取更高的效益，符合我国可持续发展战略以及环境保护、节能环保、产业发展的一系列政策。由于国家对于所有的生产企业，在环保要求上越发严格，目的是保护人类共同的环境，同时也是为了让我国的经济不在压榨于自然。为此，该工艺值得在当前广泛的推广与使用，既可以减缓相关企业在排放废水时的排放压力，同时也可以获取更高的经济效益，可以提高企业在发展时的发展竞争力。

参考文献：

[1]韩建军，贾志军.真空回收电石法废水中溶解乙炔气的技术应用[J].中国石油和化工标准与质量，2018，38（24）：172-174.

[2]梁帅宏.电石法乙炔工序回收乙炔技术研究及应用[J].广州化工，2018，46（13）：110-112.

论文作者:丁日鑫

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cb322f47c7d02c637561f9c1.html