# 高层建筑施工质量管理模式探析论文_梁美珍

身份证号码：45262219840910XXXX

摘要：目前，建筑业投资不断增长的同时，安全事故也不断涌现。在安全事故中，很大程度上与施工过程中的质量控制有关，所以我们在加大投资的同时，更应该提高对从业人员的素质及安全教育，加强质量管理措施。本文介绍了高层建筑施工管理的特点，探讨而来高层建筑施工质量控制重点。

关键词：高层建筑；施工质量；控制措施；管理模式

0 前言

高层建筑在城市规划用地日益紧张的情况下逐渐涌现，目前已经成为应对城市人口增长和用地面积缩减的有效方法。高层建筑的增加，意味着建筑物所容纳的人口数量出现了增长，建筑物自身的性能作用也必须更加多样，质量等级也要更高。在这样复杂的情况下，高层建筑施工必须在质量管理这个方面予以加强，保证施工质量达标。

1高层建筑施工特点

由于高层建筑结构规模庞大、功能繁多、系统复杂、建设标准高，所以其施工具有非常鲜明的特点：（1）规模庞大，工期成本高。（2）基础埋置深，施工难度大。（3）结构高，施工技术含量高。（4）作业空间狭小，施工组织难度高。（5）建设标准高，材料设备来源广。（6）工期长，冬雨季施工难以避免。（7）材料设备垂直运输量大。（8）功能繁多，系统复杂，施工组织要求高。

2质量管理控制措施

成立质量管理体系，由项目经理、项目总工程师、综合工长、专业工长、施工班组的专职质检员组成，质量管理体系对工程分部（子分部）、分项工序有否决权。

2.l加强人的控制，发挥“人的因素第一”的主导作用，把人的控制作为全过程控制的重点。对项目管理人员，根据职责分工，必须尽职尽责，做好本职工作，同时搞好团结协作，对不称职的管理人员及时调整对劳务分包施工队伍严格施工能力审查，并进行考核上岗施工。在编制施工计划时，全面考虑各种因素对工程质量的影响和人与任务的平衡，防止造成人为事故。

2.2加强施工生产和进度安排的控制会同技术人员合理安排施工进度，在进度和质量发生矛盾时，进度服从于质量洽理安排劳动力，科学地进行施工调度，加强施工机具、设备管理，保证施工生产的需要。

2.3加强施工物资的质量控制：原材料、成品、半成品的采购必须认真执行《采购工作程序》，建立合格供应商名册，并对供应商进行评价。凡采购到现场的物资，材料人员必须依据采购文件资料中规定的质量和申请计划进行验证，严把质量、数量、品种、规格验收关，必要时请有关技术、质检人员参加。

2.4严格检查制度，所有施工过程都要按规定认真进行检验，未达到标准要求必须返工，所有工序都必须经监理工程师验收合格后才能转入下道工序。

2.4.1自检：操作工人在施工中按检验批质量验收进行自我检查，并由施工队专职质检员进行复核，合格后填写自检单报质检员，保证本班组完成的检验批达到质量目标的要求，为下道工序创造良好的条件。

2.4.2专检：在自检满足要求的基础上，项目专业质检员会同有关专业技术人员进行复查，合格后报项目监理部验收。检查中要严格标准，一切用数据说话，确保分项、检验批工程质量。

2.4.3交接检：各分项、检验批或上道工序经专检合格满足要求后，组织上下工序专业技术负责人进行交接验收，并办理交接验收手续。

2.5坚持样板引路制度。各道工序或各个分项、检验批在施工前必须做样板，有关人员进行监控指导。样板完成后要由项目专业质检员和有关专业技术人员共同进行验收，满足要求后才能全面施工。对样板间和主要项目的样板，还必须经公司或上级有关部门检查验收后才能施工。

2.6加强成品保护，指定专人负责。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆严格执行《搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序》采取“护、包、盖、封”的保护措施，并合理安排施工顺序，防止后道工序损坏或污染前道工序。

3施工技术控制措施

3.1高层建筑“三线”控制

对高层建筑来说，由于涉及面广，操作难度大，经常会发生位移或不准现象。“三线”的控制是高层建筑的一大难点，也是其控制的重点。“三线”主要指：（1）垂直度的控制；（2）劲轴线的控制；（3）标高线的控制。

3.2高层建筑的强度控制

高层建筑由于混凝土用量大，施工周期长，气候及工作条件影响因素多，有时会发生混凝土强度离散性大，甚至不合格，而混凝土的强度又直接关系到整个高层建筑结构的可靠性，混凝上的施工质量，制约和决定着高层建筑的建筑工程施工质量，因此对混凝土强度的控制就显得尤为重要。

3.3高层建筑裂缝的控制

—般来讲，高层建筑中的混凝土强度偏高、量较大、且带有地下室，所以裂缝产生的可能性更大。同时由于高层结构的时常用到大体积混凝土，由于水泥在水化热过程中要释放大量的热量，从而引起混凝土的温度变化，产生温度应力和收缩应力，往往形成混凝土裂缝，而裂缝一旦产生不仅影响建筑物的美观，还对结构的耐久性有很大的影响。高层建筑基础的大体积混凝土的施工，以及施工缝，后浇带防水，抗渗应有施工技术方案。大体积混凝士浇注时由于内外温差使混凝土内部产生很大的应力，以至混凝土表面出现大量的裂缝，因此混凝土内、外温差必须控制在25℃以内，—般可采用以下措施：选用中低热的水泥品种，如矿渣水泥；尽量减少大体积混凝土的水泥用量；掺加适量缓凝剂，使泵送混凝土的放热高峰相对延迟，峰值降低；降低混凝土的浇筑温度；混凝土的表面蓄热保温。混凝土的防水有自防水和外防水之分，根据设计要求检查混凝土的配合比，防水材料的合格证及试验报告，检查现场的施工方法和质量。外墙混凝土的抗渗重点检查墙身与底板交接施工缝处是否加设止水措施，加设的止水措施是否满足要求。

4高层建筑钢筋质量控制

高层建筑工程体量大，框架、剪力墙节点多，且节点钢筋相互交叉错综复杂，钢筋布置很密，而这些节点是高层建筑结构的重要部位，应当引起参建各方的高度重视。

在施工之前，必须严把钢筋的质量关，绝对按设计要求标准、规格进料，材料质量要经化验，以化验单为依据，不合格品一律不准使用。要加强自检、互检、抽检工作，对绑扎完毕的钢筋，一定要与设计图纸相核对，不得有任何误差。高层建筑钢筋的连接宜采用机械连接，接头的位置，相邻钢筋接头的距离应符合《高层建筑混凝土结构技术规程》（JGJ3-2002）的要求，同时重点检查直螺纹接头的形式检验报告，每验收批是否达到设计要求级别的性能要求。

重点检查剪力墙洞口的加筋和连梁的配筋及钢筋的锚固长度，剪力墙边缘构件的配筋，框架核心区箍筋的加密位置，顶层框架柱、梁的边角，节点钢筋的锚固，当建筑工程有转换层等重要部位构件时，钢筋绑扎成型后应会同设计、翘单位共同进行验收。

5结语

高层建筑的大量涌现增加了业界对于施工质量管理的重视，这直接关系到高层项目的社会效益和经济效益。针对当前存在的一些问题，在质量管理中要加强工作的落实，要扩大质量管理的工作面，要对具体的模式作出优化，要对质量管理人员开展专业培训，以便促进质量管理的效果提升，让高层建筑施工质量得到可靠的保证。

参考文献：

［1］陈志平．关于高层建筑施工质量管理控制措施的分析［J］．四川水泥，2017（02）：154.

［2］毕厚荣．高层建筑施工技术的质量控制与安全管理研究［J］．赤峰学院学报（自然科学版），2015（05）：143～144．

［3］张爱华．研究高层建筑施工质量的管理与控制［J］．科技信息，2012（05）：447～444.

论文作者:梁美珍

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cb35c3676663c5675ca9cf7e.html