# 探析建筑防水工程在建筑施工中的应用邹春霞论文_邹春霞1,,於海强2,,陆海华3

摘要：目前，我国建筑行业在经济带动下迎来了发展的春天，我国的城市建设面积也在不断扩大，其中少不了我国的建筑施工技术的不断进步和创新。在一栋建筑中，要保障建筑的质量首先要保证建筑的防水性能，不仅需要建筑的内部能够有足够的防水能力，保护内部结构不会被水侵蚀，还需要建筑外部防水结构符合规范要求。提升建筑的防水工程的应用，有助于保证我国的建筑总体质，也是保障了使用者的人设安全。但目前来看我国的建筑防水工程还存在一定的不足，需要积极改进，不断创新。

关键词：建筑；防水；施工；应用

引言

渗透现象是建筑施工需要关注的内容，通过对当前建筑施工情况进行分析得知不同建筑部位会出现不同程度的渗透现象，这样就应该对渗透现象出现的原因进行分析，结合建筑施工的实际情况选择科学的防水技术，从而避免建筑物在使用过程中出现渗透现象，给人们提供更好的居住环境。在目前建筑施工过程中会出现屋面渗透或者厨卫渗透等现象，影响建筑施工的整体质量。所以需要根据具体情况选择合理防水的建筑技术，进一步提高建筑施工的质量。

1建筑工程中防水的重要性

建筑工程渗漏水现象常见于接触水频繁，空气湿度、温差较大的区域。防水工程设计须充分考虑各区域及地下环境多方面因素，针对性设计防水做法。从设计到施工任何一个环节存在质量隐患，就会导致渗漏现象发生且难以彻底解决或弥补。施工过程中严格遵循规范要求，防水材料的品牌质量须严格验收，注重成品保护。目前从我国建筑工程的基本现状来看，建筑工程结构渗漏已逐步成为制约我国建筑工程施工质量的重要因素之一。首先，造成工程渗漏的原因是多方面的，据不完全资料统计，主体施工渗漏占比45%，由此可见控制防水是建筑工程中的重要环节。其次，在建设过程中，应采用新型的防水技术，结合相应的新型防水材料，避免侵蚀和渗漏现象的发生，是保证使用功能和建筑结构的最关键技术。最后，在建筑工程施工中，一旦发生渗漏现象，会极大的降低建筑物的使用年限，影响人们的正常生活，由此可以看出防水技术在建筑工程中的重要性。

2建筑防水工程在建筑施工应用中存在的问题探讨

2.1屋面结构

建筑物的屋面是承受雨水的主要部件，为了满足建筑物各项功能的需求，屋面上往往会设置一些装置，比如说通气管道、雨落口等，而这些部件的边缘很容易产生渗漏问题，雨水通过这些部件的边缘进入到屋顶结构内部，破坏屋顶部件的完整性。形成这一问题的原因主要有两个，第一是屋面结构的使用材料质量出现了问题，比如说钢筋的材质不符合标准、砼材料在拌和的过程中各种原材料的比例失衡等。另一方面就是施工工艺问题，比如说在浇筑以及振捣的时候没有按照相关标准进行施工，造成渗漏问题。

2.2建筑屋面防水工程设计与施工方案不科学

建筑屋面防水工程在施工前，需要结合建筑实际情况和当地特有的自然气候条件进行科学设计并搭配合理的施工方案，如果存在不科学的地方，就会导致防水质量难以达到预期效果，使得建筑在后续使用过程中容易出现漏水问题。在具体施工建设过程中，由于设计与施工方案不科学或者与实际情况存在差异导致的问题层出不穷，部分情况下还需要进行二次施工，这种情况是参建单位中任何一方都不愿面对的结果。另一方面，在设计建筑屋面防水工程的同时，还需要积极做好排水工程的设计和施工，如果不能将雨水及时有效排出，很容易导致屋面积水，不利于达到防排结合最佳状态下的效果。

2.3施工技术问题

建筑工程中施工环节是造成渗漏的又一个重要因素，在施工过程中由于相关人员疏忽或者监管不到位等原因，导致渗漏问题一直层出不穷，一方面由于施工单位没有对建筑工程中使用的材料进行严格的质量把关；另一方面，建筑工程整体施工过程较为复杂，特别是防水方面。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆而大多数施工企业对防水施工人员队伍的资质没有健全的审查考评制度，导致操作人员技术水平参差不齐，缺乏科学的施工意识和安全理念。

3建筑防水工程的应用策略

3.1提高工作人员的专业素质

前文中也提到了，影响防水工程质量的一个重要因素就是施工人员的专业素养不合格，从而会导致在防水工程施工过程中产生纰漏，最终影响到防水工程的施工质量。针对这一问题，就需要各个施工单位积极加强对施工人员的专业素质培训，加强施工人员对防水工程的认识和理解，从而能够更好的在实际工作中进行合理规范的操作，从而保证施工的总体质量。

3.2防水设计与排水设计相结合

建筑屋面防水工程要想取得一个良好使用效果，必须在施工环节做好防水工程与排水工程的科学设计和施工。一般来讲，在施工建设过程中，要将两个工程进行统一设计和整体施工。为了达到良好的防水效果，一般需要选择多道设防、复合防水以及防排结合的科学的设计理念，要设计建设有效的排水设施，为及时排水打下基础，在设计施工防水工程与排水工程时，要坚持防排结合的理念。另一方面，当建筑排水设施已经发挥作用以后，如果还存在一定积水，就需要发挥防水设施的作用。这种情况下能否有效避免雨水渗入建筑内部，影响建筑重要使用功能和居住效果，则凸显了防水材质及施工质量的效果。为了达到良好的排水效果，可以结合建筑实际对其进行屋面划分，将不同排水区的水分引入对应的排水通道，这样一方面能够达到良好的排水效果，另一方面还可以降低单一排水口的负担，避免雨水过大的下造成严重的排水负担及防水压力，影响到整体屋面防水效果。

3.3防水卷材的铺贴

铺贴方法主要有两种，即拉铺法与滚铺法，实际施工过程中，现场的作业人员可结合现场实际情况，确定适宜的粘贴方法，但不同方法的防皱、排气与压实等要求基本相同。在铺贴防水卷材的过程中，需要使防水卷材和基准线保持对齐，避免产生偏差。在卷材铺贴时，不可对卷材进行用力拉伸。完成粘贴后，用压辊由防水卷材的中间不断向两侧进行滚压，以排出其中的空气，确保防水卷材和基层表面良好粘结。把防水卷材与基准线对准后，将其全幅展开，从其中一头把防水卷材揭起，在幅长中线处进行对折，然后用刀把隔离纸边划开，此时要注意避免对卷材造成损伤，在防水卷材的背面，将隔离纸小幅揭开，然后由两人配合将隔离纸撕掉。先铺好半幅防水卷材，再拉住隔离纸不断向后拉伸，缓慢拉出隔离纸，在拉铺的过程中，注意保持隔离纸完好，如果撕裂或断裂，应立即停止，对残余的部分进行清理，然后继续进行拉铺。

结语

综上所述，防水是建筑施工过程中的核心与关键，作为施工单位及工作人员，应充分的掌握防水技术应用价值与意义，结合具体施工要求，选择适应的防水技术。此外，管理人员应充分发挥岗位管理职能，加大监管力度，加强施工现场管理，提高施工工人的技术水平及安全生产意识，从而提升防水效果，促进建筑工程整体质量。

参考文献

[1]赵梦光.土木工程施工中建筑屋面防水技术的应用[J].工程建设与设计，2019（20）：195-196.

[2]魏杰，李强.土木工程施工中建筑屋面防水技术的应用分析[J].科技经济导刊，2019，27（30）：66.

[3]卢滔.建筑屋面防水技术在土木工程施工中的运用探析[J].四川水泥，2019（8）：258.

[4]刘爱军.建筑工程中屋面施工的常见问题与施工工艺技术思路构架实践[J].住宅与房地产，2019（22）：168.

[5]张远洋.工业与民用建筑中建筑结构的屋面防水施工技术[J].建筑技术开发，2019，46（13）：55-56.

论文作者:邹春霞1,,於海强2,,陆海华3

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷23期

论文发表时间:2020/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cb3b747cb8a97c2c6d5fffe7.html