# 架空输电线路工程安装费用技术经济指标分析论文_吕元勋

国网内蒙古东部电力有限公司呼伦贝尔供电公司 内蒙古呼伦贝尔 021000

摘要：电力技术经济指标作为衡量工程造价水平的量化标准，常常用于对比不同的电网建设工程，尤其在具备以往工程信息的大数据环境下，更是具有重要的指导意义，因此，科学有效的技术经济指标对于不同工程造价水平的比对、指导未来建设工程投资，均起到关键作用。本文对架空输电线路工程安装费用技术经济指标进行分析。

关键词：架空输电线路；工程安装；经济指标

1 架空输电线路工程安装费用的构成及影响因素

1.1 架空输电线路工程安装费用的构成

按照国家能源局发布的《电网工程建设预算编制与计算规定（2013年版）》，将架空输电线路工程主要划分为６个项目，分别是：基础工程、杆塔工程、接地工程、架线工程、附件工程和辅助工程。按照各项目与工程总造价相关度排序，由多到少依次为杆塔工程、基础工程、架线工程、附件工程、接地工程和辅助工程。

1.2 架空输电线路工程安装工程费的影响因素

1.2.1 基础工程

基础工程主要根据各基杆塔组立的质量和高度，结合每个塔基的地形地质条件以及其他工程技术设计因素，进一步确立基础型式、基础尺寸以及基础钢筋混凝土量。

1.2.2 杆塔工程

影响杆塔工程造价的量价因素包括塔材量和塔材单价，其中塔材量基本由塔材质量大小决定，影响每基质量的因素主要包括杆塔设计参数中的风速、覆冰、回路数、导线材质、杆塔高度，另外高塔及耐张转角塔在杆塔中所占比例对每基质量存在正相关影响。

1.2.3 接地工程

接地工程造价主要包括降阻模块安装费用、接地体安装费用、引下线安装费和材料运输费等。土壤电阻率直接影响接地电阻，从而影响到接地体的设计数量、规格和埋深以及降阻模块的设计用量。

1.2.4 架线工程

架线工程造价主要包括导线材料费用、导线架设费及跨越架设费等。导线材料费用可以分离为导线单价与线材量，导线型号决定导线单价，而导线型号又包括导线芯数量、导线用材及导线截面积等因素。单位长度导线的架设费用由电压等级、回路数量、导线分裂数量、地形比例共同决定，架设工程量则由路径长度决定。

1.2.5 附件工程

附件工程造价主要是绝缘子串及其他金具的安装费用。绝缘子串的安装费用根据导线分裂数量、绝缘子等级与绝缘子类型确定，其中导线分裂数量受输送容量、导线材质及电压等级的影响，绝缘子等级选择依据是电压等级、单根导线截面积和污秽等级，而绝缘子类型则通过地形确定。

1.2.6 辅助工程

辅助工程造价主要是尖峰、施工基面土石方，护坡、挡土墙及排水沟，基础永久性围堰和输、送电线路试运，受每个塔基的地形地质条件以及其他工程技术设计因素影响。

2 工程安装费用的单位塔材质量技术经济指标

2.1 现行安装费用的技术经济指标

按照国家能源局发布的《电网工程建设预算编制与计算规定（2013年版）》，架空输电线路工程安装费用的技术经济指标单位为：元/km（即为架空输电线路工程单千米造价），是对架空输电线路工程中基础工程、杆塔工程、接地工程、架线工程、附件工程及辅助工程造价水平的集中反映。然而在电网建设工程实践中，利用该指标往往无法有效衡量不同工程的造价水平，如：杆塔塔型不同、高塔及耐张转角塔在杆塔中所占比例不同，均引起该指标的较大差异。以某省2015至2018年36项架空输电线路工程为例，单位长度安装费用情况见表1。

表1 某省2015至2018年架空线路工程单位长度安装费用

2.2 以单位塔材质量为标准的技术经济指标

塔材质量是杆塔基数、塔材高度、高塔及耐张转角塔在杆塔中所占比例等因素的集中反映，同时与杆塔基础型式、基础尺寸以及基础钢筋混凝土量具有高度相关性；另外，杆塔工程及基础工程在安装工程费中占据较大份额。因此，在架空线路工程中，塔材质量相较于长度，更能影响工程的安装费用。以某省2015至2018年36项架空线路工程为例，单位塔材质量安装工程费情况见表2，因安装费用与表1相同，故略去。

表2 某省2015至2018年架空线路工程单位塔材质量安装费用

3 统计分析校验

本文以某省2015至2018年36项架空线路工程为例，利用SPSS软件对工程安装费用单位长度造价与单位塔材质量造价进行对比分析，具体包括数据统计描述、Pearson相关系数校验、分布形状对比和正态性校验对比。

3.1 数据统计描述

安装费用单位长度造价与单位塔材质量造价统计描述见表3，箱型图见图1。对比表3可见，36项工程安装费用的单位长度造价指标中，极大值为421.0995×104元/km，极小值为26.0100×104元/km，单位长度造价波动范围为395.0895×104元/km，均值的95％置信区间为（63．0468，115．2933）。单位塔材质量造价的极大值为3．7543×104元/t，极小值为1.3989×104元/t，单位塔材质量造价波动范围为2.3554×104元/ｔ，均值的95％置信区间为（2.1361，2.5003）。对比图１、图２箱型图也可发现，单位塔材质量造价指标波动较小，异常点数量更少。

图1 单位长度工程安装费用箱型图

3.2 Pearson相关系数校验

工程安装费用与单位长度Pearson相关系数见表4，工程安装费用与单位塔材质量Pearson相关系数见表5。对比表4、表5可见，塔材质量和长度与工程安装费用均存在高度线性相关性，其中塔材质量与工程安装费用相关系数为0.975，线性相关性更高。

图4 工程安装费用单位塔材质量造价频率分布

由图3、图4可见，工程安装费用单位长度造价偏度为2.818，峰度为9.510，即呈高度偏态，且为尖峰分布。工程安装费用单位塔材质量造价偏度为0.481，峰度为0.908，接近于平峰的对称分布。可见采用单位塔材质量造价指标偏度较低，说明该指标对称程度较高，有利于分析不同工程指标相较于期望值的偏差程度及概率分布。呈平峰分布说明指标更接近于标准正态分布，且各指标以较小的幅度远离期望值。

结束语：

本文以架空输电线路工程安装费用作为研究对象，提取单位塔材质量造价作为技术经济指标，并利用SPSS软件对某省36项架空线路工程进行统计分析。统计结果表明单位塔材质量造价指标数据波动范围更小，异常点数量更少。塔材质量和长度均与工程安装费用呈高度线性相关性，且前者更优。单位塔材质量造价指标的分布形状更接近于正态分布，便于造价分析及造价预测。

参考文献：

[1]特高压输电线路工程造价预测模型研究——基于因子分析及BP神经网络[J].徐莉，李卓然.工业技术经济. 2017（07）

[2]数值变量正态性检验常用方法的对比[J].马兴华，张晋昕.循证医学.2014（02）

论文作者:吕元勋

论文发表刊物:《基层建设》2019年第27期

论文发表时间:2020/1/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cb470da28b040fed9771f996.html