# 浅析农田灌溉渠道施工中防渗技术论文_朱佳伟

摘要：随着我国社会经济建设的快速发展，社会需求的日益增长，农田水利灌溉渠道是促进国民经济发展的重要保障，是国家的重要基础性建设，同时在农田水利灌溉施工过程中做好防渗处理是农田水利灌溉渠道施工的重点。为了保证农田水利灌溉渠道施工质量，减少农田灌溉水资源在渠道输水过程中的渗漏损失，在施工过程中做好渠道的防渗至关重要，本文针对渠道防渗施工技术在当前农田水利灌溉施工中的应用进行论述，以加快我国农田水利灌溉渠道施工技术的发展。

关键词：农田灌溉；渠道施工；防渗技术

1农田灌溉渠道防渗技术的必要性

有史以来，水资源对人类的正常生活和社会的健康发展都起着至关重要的作用，它大都是以自然形态存在的，对其有效利用还需要经过一系列相应的加工处理，做好对水资源的管理工作是这过程中的重要环节。在当今社会发展的形势下，农田灌溉渠道的施工已经成为了全社会共同关注的重点项目之一。灌溉渠道防渗可以减少渠道水的渗漏，可以减小渠床的糙率系数，明显增大渠系水的利用系数，有效节约灌溉用水量，同时还可以减少渠道输水的安全风险概率。渠道防渗在客观上能调控地下水位，增大渠道内水流的流速，提高渠道抗冲力和输水能力，从而防止土壤次生盐碱化的发生。在多泥沙水源灌溉区也可延缓渠道淤积的形成。做好渠道防渗具有防止渠道长草、降低渠道管理养护费以及缩减渠道与渠系建筑物尺寸等多重经济效益。随着对渠道防渗技术的更新、更高层次的要求，很多的新技术被广泛应用到农田灌溉渠道防渗施工中。

此外，农田灌溉渠道防渗处理具有较强的系统性和专业性。并且农田灌溉的施工条件是比较恶劣的，地形多样化，地质复杂，在这种条件下开展防渗施工必然要克服更大的困难。这就要求施工人员要具备较高的专业技术水平，在施工前期必须做好相应的准备工作，依据现场实际状况，制定科学、合理的渠道防渗施工方案，确保农田灌溉渠道施工质优、高效的完成建设。

2农田灌溉渠道防渗施工技术

2.1混凝土衬砌防渗施工技术

混凝土衬砌防渗的优点：防渗的效果显著，一般可以减少渗漏损失水量的85%－90%及以上；二是糙率系数较小，可以提高渠道的输水能力、减少渠道的断面尺寸便于后期的渠道养护和维修。混凝土衬砌防渗的厚度及施工方法，标号有关系，混凝土标号一般采用c15-c25现场浇筑的混凝土衬砌厚度一般要厚于预制构件的厚度，预制混凝土衬砌厚度一般在6cm－12cm，预制混凝土板在施工过程中容易现场运输利于搬运，施工速度快，混凝土块最大为100cm＊100cm，最小可以为50cm＊50cm。现场混凝土衬砌在施工中要预留施工伸缩缝以防止因为地基的不均匀沉降，温度的变化等引起的混凝土后期的变形损失。纵向伸缩缝一般设置在边坡与渠底的连接处或是从渠底上来20cm－30cm设置。当渠底底部过宽时可以考虑在渠底中部另设一伸缩缝，渠道边坡上一般不设置纵向伸缩缝，横向伸缩缝的宽度一般在1cm－4cm，缝中的填料可以采用沥青混合物或是沥青油毡板。

2.2沥青材料防渗施工技术

沥青材料的防渗具有耐久性长，防渗强，抗碱性强，施工造价低廉等特点，在施工中常用的沥青材料防渗有以下两种。

（1）沥青混凝土材料防渗。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆此材料是沥青，骨料碎石及砂经过加热充分搅拌压实而成的一种防渗材料，这种材料具有较好的稳定性耐使用性防渗效果显著等特点，对中小类型的渠道比较适用，其厚度可以控制在5cm－7cm之间，大类型渠道厚度可以控制在11cm－16cm之间，下面设置反滤层，在反滤层上面涂一层沥青膏或是沥青乳状剂使坡面与垫层得以良好的结合，地下水位比较高或是比较丰富时靠椅考虑设置在渠底设置纵向排水设置，以防止地下水位对其产生扬压力破坏，由于沥青伸缩缝的特点所以没有必要设置伸缩接缝。

（2）沥青席材料防渗。此材料是指用石棉毡、油毡、苇子席、麻布料及玻璃丝布等涂上沥青材料制成的一种卷材，施工时应相互搭接，接缝的处理采用热沥青粘合。沥青油毛毡一般做成埋藏式的，保护层一般用带草泥，土，砂砾碎石等铺设，厚度一般为30cm。沥青油毛毡的搭接长度一般为6cm－7cm，采用热沥青粘合。

沥青砂席是用乳化的沥青和砂经过拌和而制成的一种材料。它有明铺设式和暗藏铺设式两种；这中方式还可以采用与混凝土护面相结合的方式，把其铺设在混凝土块下面，以起到很好的很好的防渗效果。

2.3土工塑料薄膜防渗施工技术

在渠道底面上铺设土工塑料薄膜，可以有效的防止渠道水的渗漏。此中防渗材料的特点是花费低，施工简单，运输方便耐腐蚀性强等优点，据相关实验资料统计土工塑料薄膜防渗的有效期为20年－30年，一般采用埋藏式进行施工保护层可以采用土夯实或是加铺防冲刷材料，其厚度不应小于30厘米。

在铺设土工塑料薄膜之前，在渠道挖方段的两侧要做好30cm－40cm宽的戗台，以便于铺压土工塑料薄膜，然后在戗台的两侧在开挖一道30厘米深的槽，以便于压住土工塑料薄膜防止施工过程中下滑。在渠道填筑段施工时，先要填筑到薄膜铺设的高度处，然后再铺设土工塑料薄膜，再加铺保护层，最后再往上部铺设渠堤。薄膜的接缝可以采用搭接或是焊接等方式，搭接的长度一般为5厘米。

3农田灌溉渠道防渗技术的注意事项

3.1注意提高施工人员的综合素质

农田灌溉渠道发生渗漏时，情况大都比较复杂，施工单位要注重施工人员的技能和素养培训，根据农田灌溉渠道防渗施工技术的要求，制定培训计划，定期对施工人员进行技能培训，确保施工人员能够掌握防渗施工技术，优化防渗施工方案的运用，避免防渗施工中出现人为原因造成的质量缺陷，以满足农田灌溉渠道防渗施工的基本需求。

3.2注意控制原材料的使用

农田灌溉渠道的防渗情况直接影响农田灌溉水资源的利用率， 在施工过程中，防渗技术要与农田灌溉渠道渗漏的实际情况相符，施工单位要分析好渗漏的原因，在此基础上选择防渗施工方案，注重各施工工序之间的配合性，避免防渗施工过程中出现不合理、不科学的情况。在农田灌溉渠道施工过程中，原材料的现场检查和管理尤为重要，

原材料在投放过程中现场管理人员应定期、不定期的对原材料进行突击检查，一旦发现不符合标准的原材料，应立即清除，严禁不符合标准的原材料进入施工现场。

3.3注意加强现场管理工作

在农田灌溉渠道防渗施工过程中，施工单位要注重工艺控制，严格按照工艺流程操作，严禁有违反工艺规定的行为，以保证农田灌溉渠道防渗技术施工的顺利进行，保护好农田灌溉渠道主体结构，积极预防渠道渗漏问题。此外，施工单位要建立完善的质量责任体系，对渠道施工过程中的质量责任进行落实，一旦发现质量问题，务必做到将责任追究到底。其次，施工单位要制定详细完善的指导方案，严格监督施工过程中的重要环节，进行全方位，多方面的实时监督，对施工过程中出现的质量问题，务必做到早发现早解决。

4结束语

随着我国水利事业的不断发展，农田灌溉渠道施工也越来越多，渠道施工质量的优劣直接关系着人们的正常生产和生活。在农田灌溉渠道防渗施工过程中，施工现场质量管理工作是一项综合性管理任务，它贯穿于灌溉渠道施工的全过程中，是影响工程质量的关键因素，要保证农田灌溉渠道防渗施工质量，需要不断提高施工技术，做好每个施工环节的质量控制，制定完善有效的施工管理机制，提高质量控制意识，做好实时监督工作，在整体质量上保证良好的施工，使其更好的服务于社会。

论文作者:朱佳伟

论文发表刊物:《建筑实践》2019年第38卷第12期

论文发表时间:2020/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cb589085f08c1199f7ced664.html