# 地铁机电设备安装质量控制相关探讨论文_黄建波

黄建波

中铁十一局集团电务工程有限公司 湖北武汉 430073

摘要：地铁成为了新型的交通工具，为人们的出行带来了极大的便利。地铁机电设备安装施工的可靠性、安全性、先进性，直接关系到地下铁道的运力大小、运营安全和运营效率。文章对地铁地铁机电设备安装质量控制进行探讨。

关键词：地铁；机电设备；安装；质量控制

引言

地铁是一个技术密集、资金密集、专业门类复杂的大型市政设施。地下铁道的构成，除了车站和区间的土建结构、建筑装修等主体外，还需车辆、通信信号、牵引供电、动力照明、环控通风、防灾报警、轨道工程等机电设备专业和人防设施等系统共同组成。故此，地铁机电安装工程的监督管理工作是一项对专业性、责任心要求特别强的工作。

1地铁机电设备安装的特征

1.1地铁机电设备安装智能化程度比较高

在进行地铁机电设备安装的过程中，由于设备的智能化程度相对较高，在进行调试和试验时具有比较高的难度，因此，在进行控制系统的选择时，要保证系统的先进性，保证控制点和机电设备的时效性，在系统和设备安装好后，要调试好控制系统和机电设备，及时解决调试过程中遇到的问题，由于调试系统数量比较多，设备量比较大，要对调整质量进行控制。

1.2施工时布线复杂

和其它工程的强弱电布线相比，地铁机电设备的布线存在比较大的差异化，在进行布线施工中，由于专业设备和关系比较多，线路布置相对来说比较集中，需要对设备排布的平衡性进行考虑，在布线的过程中，除了需要使用公共管线和站台外，还需要和牵引系统、信号系统、接触网等管线进行交叉，要以功能完备性作为出发点，保证布线的安全性和合理性。

1.3对材料的质量要求比较高

在机电设备安装的过程中，材料和设备的质量是保证地铁工程质量的主要方面，通常情况下，在设计城市地铁时，都是按照100年的标准进行设计，因此，对机电设备的磨损率和使用率的要求也越来越高，在选择材料和设备的时候，要选择具有良好稳定性、耐磨性和耐腐蚀性的材料，保证设备和材料使用的周期性和安全性，比如使用二次镀锌管作为安埋管，保证电气设备的防护等级在IP54以上。

2地铁机电设备安装质量控制要点

2.1消防设备和给排水设备的质量控制

在地铁设备安装的过程中，消防专业设备和排水设备是主要的构成部分，系统主要包含了压力排水系统、给水消防系统、无压排水系统等，在安装的过程中，要将系统实验做好，保证系统的完整性，在安装机电设备的时候，要将系统安全作为出发点，注意控制电控阀门、法兰、潜污泵、进水阀、试压泵的安装，在系统检测和试压的时候，为了避免调试或实验破坏机电设备，保证设备的安装质量，要注意将检测和试压时的安全值控制在规定范围值中。

2.2低配压设备的安装质量控制

在地铁机电设备施工过程中，低压配电的是一个主要的安装环节，施工时间长、连接接口多，需要对整个安装过程进行质量监管和控制，在安装的过程中，主要包括了配电箱的安装、配电柜的安装、控制电缆线路的敷设、动力电缆的安装、接线盒和金属软管的安装、电缆桥架的安装、电缆连接的安装、密集型母线槽的安装等。在安装低压配电设备时，需要保证基础槽钢和低压配电柜安装时可以接地，由于钢槽和电柜是设备连接的重点，因此要提高重视力度，在安装电柜时，要保证蓄电池室、环控电控室、内低压配电柜安装的安全性，保证安装质量可以达到设计标准。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3控制环控系统设备安装的质量

地铁站环控系统主要是由于车站大小系统、通风系统构成，其中机电设备主要由冷却水泵、隧道大型轴流风机、组合式风阀、冷水机组等构成，在安装设备的时候，要保证设备之间的连通性，保证环控系统运转时的连动性，安装设备时，要对设备安装和吊装的空间进行考虑，保证隧道、站台、站厅之间可以进行送风和排风。由于地铁结构存在差异性，环控系统通风设备体积比较大，为了保证顺利安安装，要注意分析吊装的难度，选择合理的施工场地。

3地铁机电设备安装质量管理措施

3.1注重机电设备的采买质量

机电设备的采购过程是招标—采购—验货—试运行，每一个步骤都很关键，需要管理人员派专人负责，包括管理和监督两方面的工作，杜绝营私舞弊现象。机电材料质量的好坏直接影响机电设备的安装，是地铁安全运行的基础。因此，管理者应该注重机电设备的采买质量，一旦发现问题要及时向上级报告，并迅速反馈意见，以达到严格控制设备质量的目的。地铁的安全运行关系着人们的人身及财产安全，不容小觑。随着城市轨道交通建设日益发达，国家对地铁机电设备安全的重视程度也越来越高，在具体的工作中，施工单位应加大日常管理、维护力度，在及时发现问题、解决问题的同时，不断总结、积累经验。

3.2加大施工现场的管理力度

加大施工现场的管理力度包括两方面：一是对现场人员、工作的管理；二是对施工技术的监控。在工程实施的过程中，上级需安排专人对混凝土的浇筑进行严格的把关，仔细检查孔洞，确保其没有出现移位等问题。此外，还要做好对设备模具的安置工作，保证时间恰当，防止其在拆除中减弱混凝土的强度。在做好以上两个工作后，施工人员还必须在敞口位置实施封堵措施，以便有异物不慎飞入，造成管道拥堵现象。

3.3仔细检查预留、预埋位置

在后期的施工排查过程中，安装单位必须严格按照工程质量的三检制度进行检查工作，尤其是对预留、预埋位置的监督。检查中，一定要仔细查看混凝土中预埋的承压管道，并要在规定的检验方法下进行，不能马虎了事。而对于非承压管道的检验，工作人员可以通过灌水或通球等方法来进行，只要确保其没有出现渗透现象即可。最后，值得注意的是，所有实施施工排查的工作人员必须按照工程图纸的相关标准进行检查工作。

3.4建立完善、健全的管理制度

保证机电设备的安装质量，要求相关单位和人员必须建立起完善、健全的管理制度，同时做好各部门之间的沟通工作。在做好整体工期安排的情况下，管理者还要统筹安排好设备的设计联络工作和设备的生产供货、安装调试等工作，以便建立起各方互信的协调沟通渠道。

3.5完善检查

执行检查工作时，相关的检查人员要严格落实“三检”制定，针对预留孔洞、预埋工程等极具隐患的工程与施工情况进行自检、互检及专检，以便及时有效的监督管理工程质量。要严格按照预埋件的设计要求来开展检查工作，并且要做好检查记录。

3.6强化重点监理部位的旁站监理

由于站台层与站厅层的管线、设备较为复杂、密集，在预埋过程中容易发生错埋、漏埋及交叉等问题，所以其被列为地铁车站的重点监理部位，通常会对其进行旁站监理。由此为了及时与土建单位的监理工程师及技术责任人开展联合审核，机电设备的安装单位要提前进入。

总结

地铁机电设备安装是我国经济发展和基础设施建设明显进步的标志，同时为保障人们生命财产安全打下基础。要想切实的做到上述要求，必须依赖先进的技术水平和安全的施工过程，并建立完善的机电设备安装体系和健全的质量监控制度，以确保机电设备安装的质量。

参考文献：

[1]黄瀚集.地铁机电设备安装中的现场质量控制措施[J].科技风，2009（12）：191.

[2]王运峰.地铁机电安装工程的施工协调管理[J].城市轨道交通研究，2012（5）：22-25.

[3]王穆之.影响地铁机电安装及后期装修的几个因素[J].中国高新技术企业，2010（3）：67-68.

[4]秦小园.浅析地铁机电设备安装预留孔洞和设备基础预埋件质量控制措施[J].科技信息（科学教研），2008（18）：192-193.

[5]王穆之.影响地铁机电安装及后期装修的几个因素[J].中国高新技术企业，2010（3）：56-57.

论文作者:黄建波

论文发表刊物:《基层建设》2015年4期

论文发表时间:2015/9/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cb67b601e5da6c5aa88889e8.html