# 浅析建筑工程中防水材料的检测方法论文_蔡燕玲

山东省淄博市淄博建衡工程检测研究中心 山东淄博 255000

摘要：随着我国经济水平的不断提高，越来越多的建筑拔地而起。建筑材料的好坏直接影响建筑质量，因此加强对建筑材料的检测很有必要。建筑防水工程是建筑施工的重要组成，建筑屋面防水尤为关键，只有选择恰当的材料，才能发挥防水功能，因此要高度重视建筑屋面防水工程施工。

关键词：建筑工程；防水材料；检测方法

引言

在经济发展迅速的影响下，工程基础性建设以及整个建筑行业都同时得到很大的发展，致使建筑材料的社会需求量也得到了很大的提高。在防水材料生产企业的自身管理以及整个市场经济的调节等原因，防水材料出现了质量问题，并愈发严重。这使得对防水材料的质量检测环节不能忽视，必须严格控制。

1建筑防水材料检测的重要性

随着我国综合国力及经济水平的持续提升，建筑工程的总量也在不断攀升，而且人们对工程质量的要求也越来越高。因此，在建筑工程检测工作中必须细致入微，严格遵循国家和行业检测标准规范，保证工程质量。在整个建筑质量管理工作中，检测建筑防水材料的质量是极为关键的一个环节。若建筑防水材料的质量不符合标准规范，那么在日后的使用过程中势必会出现诸多弊端，居民的舒适性和安全性也会受到一定程度的影响。因此，充分保障防水材料的质量和功能，才能够全面改善建筑物的防水性能，进而提升总体的施工效果。

2建筑工程中防水材料检测的影响因素

在防水材料的检测中，有以下几方面对检测结果具有影响。首先是人为因素，在防水材料的摆放时，施工人员由于不加以重视，而对材料随意堆放，会导致材料之间发生挤压甚至开裂，如果存放的环境相对恶劣，则会降低防水材料的使用性能，甚至发生报废。其次是自然因素，由于防水材料在现场堆放时，天气发生变化，当气温升高时，会使得防水材料发生延性变形，当气温降低时，会使得材料的强度大打折扣。此外湿度对材料的性质也有影响，长期处于高湿度的环境下，会造成防水材料的抗渗能力下降等不良后果。再者是检测因素，在防水材料的检测中，如果检测人员对检测过程和要求不熟悉或出现疏忽，将会出现将不合格材料检测为合格材料，从而导致施工时防水工程的质量问题最后是施工因素，在防水材料的具体铺设施工中，如果施工人员对施工步骤和具体要求不清楚，将会造成防水材料用量不当，进而影响检测的结果。

3建筑工程防水材料检测方法

3.1刚性防水材料的检测

随着科学技术的发展，也带动了刚性防水材料的发展，由于水泥基渗透结晶防水材料的出现，为建筑防水工程带来了福音。水泥基渗透结晶型防水材料是在普通硅酸盐水泥的基础上加入了一种活性化学粉末。这样一来，材料与水发生反应时活性化学粉末就会在混凝土中形成一种结晶体，将建筑中缝隙、孔道有效的填充起来，这样就使得建筑物的防水功能更高，按照材料的性能分为两种类型，一种是水泥基渗透结晶型防水涂料，以粉末形式出现，使用过程中将其与水进行混合以后涂抹在水泥混凝土的表面，涂抹过程中应严格按照规定来控制涂抹厚度。另一种是水泥基渗透结晶型防水剂，这种防水剂是通过在混凝土的内部加入粉状的粉末，同样可以起到较好的防水功能。

3.2柔性防水材料检测

①聚合物水泥的防水涂料。在对聚合物水泥材料进行监测前首先要准备好涂膜。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆并且要进行两次或者三次的涂覆操作，从而保证试样在三天内的厚度保持在1.5±0.2mm。影响防水涂料的检测结果因素有很多，比如混凝土的搅拌质量，涂覆的次数以及养护的条件等等。由于有絮凝作用，使得进行水泥搅拌时，水泥和外加剂非常容易发生聚合反应，成为团状，这样就会使得水泥不和聚合物发生反应，最终名导致试样凝固后强度很低，而且没有空隙，影响到最终的检测结果。此外在进行涂膜防水材料的养护中，要注意外界的湿度，这对于试验结果具有非常大的影响，在养护中，要保持较高的湿度。在施工时，要注意防水涂膜的涂覆次数、成膜厚度以及养护条件。在进行JS防水涂料的拉伸性能试验时，拉伸速度要在200mm/min，一般情况下，拉伸强度都会超标，断裂的伸长率很难达标，这主要是由于原材料本身质量问题不合格，或者存储报告不到位导致的。②聚氨酯材质的防水涂料，在进行检测时，要严格按照相关规范进行，并提前做好试件，在搅拌过程中，要注意控制搅拌速度，不能过快，防止将空气引入到试件中。在制备聚氨酯涂膜过程中，将搅拌好的聚氨酯防水涂倒在水平模板上，同时用刮板来回刮涂料，从而保证试件中没有空气。另外涂覆的厚度也要根据涂覆次数和材料的收缩情况进行确定，要保证在3d之内，涂覆的厚度保持在1.5±0.2mm之间，同时脱模操作前要保证试件在标准条件下养护够4d才能进行，并且脱模后，还要将其进行翻转放置，然后继续养护4d。另外脱模剂的选择也会影响到试件的性能，因此要根据实际情况选择合适的脱模剂。将试件截成I型试件，并用直尺在试件上间隔25mm的距离画上两条平行线，并用厚度计测量出试件两段三点之间以及标线中间的厚度，将平均值作为试件厚度。

3.3聚氨酯防水涂料的检测

聚氨酯防水涂料按照其基本性能分为I型、II型和III型。按组分分为单组份和多组份两种。单组分应将其混合均匀作为试料，多组分防水涂料则按生产厂要求的配合比混合后充分搅拌5min，静置2min，倒入模框中，也可按照企业要求使用喷涂设备制备涂膜。多组分试样一次性涂覆到规定厚度，单组份试样分三次涂覆到规定厚度，试样也可按照企业生产的要求次数涂覆，（最多三次，每次间隔不超过24h），涂覆后间隔5min，轻轻刮去表面的气泡，最终将其表面一次刮平，在制备涂膜过程中必须要在经过96小时的养护，最后再去膜，去膜后还要将涂膜翻转过来继续进行为期72小时的养护，按照一定的标准制作成哑铃I型试件，平行标线的间距要控制在25mm，并且还要用厚度计进行测量试件，然后取其平均值作为试件的厚度。调整拉伸试验机夹具之间的距离约70mm，将试件夹在试验机上，以拉伸速度为500mm/min±50mm/min进行试验至断裂，记录好试件断裂时所能承载的最大力以及断裂时标线之间的距离，按照此方法测试5件，如果有不合格的试件且断裂在标线之外应该及时用备用件进行测试。（1）建筑密封材料。密封材料有定形密封材料与非定型密封材料之分。定形密封材料一般包含以下几个：止水带，止水条，密封条等等，非定型密封材料主要包含密封膏，密封胶，密封剂等一些密封材料。（2）堵漏灌浆材料。堵漏灌浆材料指的是由多种材料混合在一起的浆液，然后使用专用的设备将其灌入缝隙或者是孔洞中，最后再经过扩散，胶凝或者是固化后以此来达到防渗堵漏的目的。

结语

建筑业关系到国计民生，工作人员在对建筑防水材料进行质检的过程中切不可马虎，必须充分保障防水材料的质量和功能，以及型号与工程实际设计要求相一致，切实做好刚性防水材料以及柔性防水材料的检测工作。鉴于建筑防水材料的检测结果会受到人为因素、设备因素以及环境因素等方面的影响，操作时应当做好预防措施和相应的控制工作，以保障检测工作的实效性。

参考文献：

[1]林柏章.建筑防水材料及PVC防水卷材的现状与应用[J].建材与装饰（中旬刊），2015，（1）.

[2]冯军强，孟巧峰.水泥基渗透结晶型防水材料的应用[J].福建建材，2015，（4）.

[3]黄鸿超.水泥基憎水型及柔性防水材料在卫生间防水中的应用[J].上海建材，2016，（2）.

论文作者:蔡燕玲

论文发表刊物:《基层建设》2019年第7期

论文发表时间:2019/7/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cb6fb3518a9e29a2b3961e2e.html