# 电力系统二次设备状态检修策略论文_陈陇

国网中卫供电公司 宁夏中卫 755000

摘要：科技在当今的社会以迅雷不及掩耳的速度向前飞速发展着，各种先进的技术和设备也逐渐出现在了人们的生活中，并且被广泛地利用，目前的电力二次系统结构越来越复杂，也越来越重要。在这样的时代背景下，电力二次设备中仍然存在着一些问题，要求相关企业对二次设备的检修工作给与一定程度的重视，以确保我国电力的稳定运行和长远发展。随着我国市场经济的快速发展，我国的电力行业得到了较大的提升。传统老旧的设备定期计划检修制度已经无法满足现代电力系统的快速发展，缺少相应的针对性以及科学性，这就造成了某些正常运行过程中的二次设备的被迫停运，同时也造成了大量的材料、人员方面的浪费。设备的状态检修是近些年发展起来的重要手段，能够有效避免设备定期检修存在的问题，同时能够有效提升设备检修的针对性、科学性以及合理性，并且能够有效提升电力企业的生产效率，降低电力成本。

关键词：电力系统；二次设备；状态检修；分析

1导言

电力是国民经济发展的先行官，电力关系到国民经济的可持续发展。随着文山电力系统容量的增大和电网规模的扩大，电力设备故障给人们的生产和现代生活带来的影响越来越大，从而对电力系统的稳定经济运行提出了越来越高的要求，要保证电力系统经济性和稳定性的一个强有力措施，就是在提高电力设备使用率的同时保障其正常运行。目前计划检修已不能满足电力发展和安全、稳定供电的要求。随着微电子技术、计算机技术、通信技术的高速发展，使电力系统二次设备状态检修成为可能，并适应电力部门向市场化现代企业模式的转变。

2状态检修的概念

状态检修就是在电气设备状态监测的基础上，根据监测和分析诊断的结果科学安排检修时间和项目的检修方式。它包括3层含义：设备状态监测；设备诊断；设备检修决策。设备状态监测是状态检修的基础；设备诊断以设备状态监测为依据，综合设备历史信息网络、专家系统等技术来判断设备的健康状况。电气设备状态检修内容包括在线监测与诊断、设备运行维护、带电检测、预防性试验、故障记录、设备管理、设备检修及检修后的验收等诸多工作，最后综合设备信息、运行信息、电力市场等信息作出检修决策。状态检修的目标是：减少停运时间，提高设备安全可靠性和使用率，延长设备使用寿命，降低设备运行检修费用，改善设备运行性能，提高经济效益。

一是开展状态检修是经济发展的迫切要求。对设备进行检修是为了确保设备的安全、可靠运行，而根据设备的状态进行检修是为了减少设备的检修停电，提高供电可靠性，开展设备的状态监测和分析，可以对设备进行有针对性的检修，使其充分发挥作用，即做到设备的经济运行。二是开展状态检修更具先进性和科学性。定期维护和检修带有较大的盲目性，并造成许多不必要的人力和费用的浪费；由于定期检修工作量大，往往使检修人员疲于奔命，加上现场条件和人员素质的影响，“越修越坏”的现象也时有发生。开展状态检修，可减少不必要的工作量，集中优势兵力，检修工作又有一定的针对性，因而更为科学，更为先进。三是开展状态检修的可行性已经具备：随着科学技术的发展和运行经验的积累，已形成了较为完整的设备状态监测手段和分析判断方法，开展状态检修已有较充分的技术保证。四是由于状态检修往往是以设备运行状态下的在线监测结果为依据进行的检修，所以能够预报故障的发生，使我们可以及时掌握设备运行状况，防止发生意外的突发事故。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3电力二次设备状态检修存在的问题

电力二次设备状态检修，显而易见二次设备是相对于一次设备而言的，通常情况下指的是在380V工作电压下工作的，可以用于测量和控制的一次设备的辅助性设备。而对于二次设备的检修工作，指的是利用先进的检测技术和诊断技术，对电力系统的二次设备的工作状态进行判断进而得出相关结论检修内容。但是电力二次设备的检修中存在的一些问题在一定程度上影响了电力二次设备的正常工作。例如电磁干扰以及二次回路的检测问题，这一问题经常出现在当前的电力二次设备检修中，产生问题的主要原因是对于电力二次设备检修缺乏有效的监测手段，而且在IEC和EMC的相关标准中并没有对二次设备的抗干扰性能做出相关的规范。对于当前的技术而言，针对于二次回路自身点多、面广的分散性，想要对其实现继电器触电的合理检测存在着很大难度，严重阻碍了电力二次设备检修的状态。

4电力系统二次设备检修的解决策略

4.1加强对老旧设备的状态检修

对于新设备来说，因为受到运输以及安装等方面的影响，在运行的初始阶段比较容易发现问题所在，但是对于老旧设备来说并不容易发现设备的问题所在。所谓的老旧设备就是指那些运行时间接近或达到其使用寿命的设备，一般情况下电力设备的运行都符合浴盆曲线的规律，设备缺陷发生概率最高的阶段就是设备初始投入阶段以及寿命终了阶段。所以要对进入寿命终了阶段的设备更加关注，要制定相对较为保守的检修策略。目前常用的方式为：就算是老旧设备的评价为正常状态，其检修周期也不要在正常周期基础上进行延长；对于评价为注意状态的设备来说更应该缩短检修周期。

4.2对于设备检修进行统筹安排

由于电力系统二次设备状态检修是较为复杂的系统性工程，所以在进行电力设备维修时一定要选择较为合适的时间段进行施工，要全方位做好相应的准备工作。在进行电子元件检修过程中不能进行开关的运行，这样对电力设备电机损伤是非常大的，所以要全方位考虑设备的情况，要对设备进行更加精细化的考虑，从而确保检修过程中的质量以及效果，确保最终的检修效果符合实际的情况。同时要加强检修周期的规划，在制定规划过程中要充分的考虑机械设备运行情况，确保其得到有效控制，从而保证设备检修在相对良好的状态下进行。

4.3采用高科技检修设备

在进行电力系统设备检修过程中，对于其相关信息的收集主要是利用在线监测设备进行，同时也要重点关注相关试验的数据等等，要想保证基础数据的准确性就要采用现代化、高科技设备进行相应的试验。高科技先进设备能够提升获取信息的可靠性，能够更加准确的获取设备所处状态。另外，在进行数据信息收集过程中要充分的考虑到设备的折旧情况，这些都能够有效提升状态检修的准确性。

4.4充分掌握设备的检修状态

对于电力设备来说，在其停止运行时是最好的检修时机。在检修之前一定要做好相应的准备工作，包括人员的准备、检修设备和工具的准备等。同时在实施设备检修过程中要加强各方面的管理，要加强检修人员的控制以及机械设备的控制，同时要做好相应的记录工作。对于较为困难的问题来说一定要做好特殊的标记，后期要有针对性的组织攻坚力量对其进行攻坚。

5结论

随着社会的发展以及科技水平的提升，电力系统二次设备的检修也要符合时代发展的需求，采用状态检修的方式能够有效控制设备运行质量，延长设备的使用寿命。所以在电力系统运行过程中要针对实际检修问题采取针对性的解决对策，保证电力系统二次设备检修的顺利进行，进一步推动电力系统的发展。随着电力体制的改革和经营机制的变化，从定期检修过渡到状态检修是设备检修发展的必然趋势。二次设备状态检修是一个系统性的工程，在加强二次设备状态检修策略研究的同时，更应该完善设备的管理体制和提高设备管理和运行人员的素质，将设备检修管理工作的重点由修理转移到管理上来，为今后状态检修的实施打下基础。

参考文献：

[1]张永晖.电力系统二次设备状态检修及重点解决策略[J].现代工业经济和信息化，2017，7（22）：86-88.

[2]钏助仁.电力系统二次设备状态检修及重点解决策略[J].通讯世界，2017（10）：128-129.

[3]郭铃.电力系统变电一次设备状态检修工作研究[J].中国市场，2017（12）：167-168.

[4]肖艳炜，赵玉成.电力系统变电一次设备状态检修策略研究[J].电子世界，2017（03）：192+194.

[5]徐世华，殷若愚，陈刚，方圆.电力系统二次设备状态检修中存在的问题及对策[J].电工技术，2013（07）：73+75.

[6]高滨，王金强.电力系统主要电力设备状态检修策略研究[J].天津电力技术，2001（01）：27-30.

论文作者:陈陇

论文发表刊物:《防护工程》2018年第31期

论文发表时间:2019/1/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cb718fb4d1b24ae87b11e3d1.html