# 论提高道路桥梁施工沥青平整度的方法研究论文_朱红1,叶松柏2

身份证号：1、23062219801205XXXX；2、23070319590501XXXX

摘要：在道路桥梁的施工中，使沥青路面能够保证平整度是施工过程中的一个关键环节。对于市政交通的顺畅很大一方面原因在于道路桥梁的平整度不够，而且也有很多地方对于道路桥梁的平整度并不是很重视，这就导致了因为道路桥梁不平整而发生交通事故的可能性增加。但是对沥青路面的施工质量以及平整度产生影响的因素有很多，因此施工单位必须充分认识沥青路面施工的重要性，对各种相关因素进行全面的分析研究，并采取科学的施工方法和有效的措施来提高路面平整度，保证施工的质量，从而为市政交通的安全畅通奠定坚实的基础。

关键词：道路桥梁；沥青路面；平整度；措施

在现代城市的建设中，市政工程建设范围在不断扩大。随着我国社会经济的快速发展，在一定程度上有效推动了我国城市发展建设，道路桥梁工程是当前城市发展建设的重要内容。近些年随着对建设工程要求不断提升，施工技术也在逐步趋于完善，但是目前多方面原因致使道路桥梁施工过程中仍旧存在诸多问题，其中较为常见的就是沥青路面不平整问题，所以对提升沥青路面平整度的方式和措施进行探析具有重要意义。

一、道路桥梁沥青路面产生不平整的原因

1、没有良好的器具和足够的防护措施。很多地方对于道路桥梁的修整过程中，由于没有过于良好的器具和足够的防护措施，在修正道路桥梁的过程中，不仅仅因为没有良好器具所发生的道路桥梁不平整，还会发生在没有防护的前提下，行人或者车辆在还没充分定型的时候路过，这就在道路桥梁上留下深浅不一的痕迹，而且，如果施工人员因为一时的忽视没有发现痕迹，在道路桥梁充分定型后就会出现道路桥梁不平整的线性。

2、路基沉降不均匀和沥青混合料不稳定。对于道路桥梁的组成成分可以分为路面和路基，其中路基对于道路桥梁的安全性是起到至关重要的作用的。路基作为道路桥梁修整的基础工作，对于道路桥梁的安全性和稳定性发挥了很重要的作用。很多地方出现道路桥梁不平整在很大一方面上取决于路基的沉降不均匀，造成路基的沉降不均匀最主要的原因是路基填料的含税连超出规定的范围。对于路基的另一组成成分路面来说，现在很多道路桥梁的路面采用的是沥青路面，因此沥青混合料不稳定对于道路桥梁的平整度也会造成很大的影响。总的来说，修整道路桥梁的沥青混合料的调配都是有一定的数额的，一旦发生与规定数额不相符的，或多或少都会造成道路桥梁的平整度降低。

3、摊铺质量。沥青混凝土铺筑时使用的主导机械就是摊铺机，摊铺机本身的性能、技术参数的设置以及摊铺机的操作都会对平整度产生一定的影响。比如：摊铺机熨平板宽度不对称，不在一个平面上，当组合后熨平板宽度与机械本身左右不对称，摊铺机在行驶中容易走偏，并在混合料的惯性作用下使熨平板前后混合料的压力不一致，造成在横断面上摊铺厚度的差异。又如：摊铺速度忽快忽慢，导致浮动熨平板起落不等，摊铺层密实度不恒定，从而引起摊铺面层局部厚度的改变，影响摊铺后的路面平整度。卸料车向摊铺机卸料时，撞击摊铺机，使机身行进中突然加载，瞬时速度变慢，甚至有的将摊铺机冲撞移位，使路面形成波浪。撒落在摊铺机前的混合料未及时清除，影响摊铺机整体接地标高，导致摊铺厚度改变，影响了路而平整度和横坡度。

二、道路桥梁施工沥青路面平整度的方法和措施

1、路面设计的强化。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆道路桥梁沥青路面设计要按照不同路段的交通量和通过车辆重量，通过调研和论证得到数据来进行设计，工业园区、交通主支路、各种环岛交汇处等车流量是不同的，交通状况也不同，要根据道路桥梁实际需要承载能力进行道路桥梁的规划、设计，保证道路桥梁强度能满足实际需要，保证道路桥梁承载能力。在市区，主要车辆多以轻型车辆为主，所以设计沥青混凝土路面时应该以轴重为承载标准，但也要考虑大型车辆经过，考虑超载情况的出现。

2、对沥青材料要加强管控措施。在选择沥青材料时应选择颗粒形状比较规则、具有较高强度、耐磨性以及硬度的石料作为骨料，同时在选择沥青时应尽量选择含蜡量比较低，且具有较高软化点、粘性比较号的优质原材料。对沥青材料的选择、采购以及加工应建立完善的信息化管理系统，对材料从设计到实际使用的各个环节进行全方面的监督管理，防止某些施工单位为片面追求降低施工成本，采购使用不合格的材料。同时对采购的材料要进行严格的检查复核，从而保证材料的质量和性能符合设计要求，为沥青路面的施工奠定良好的基础。

3、合理控制沥青混合料级配。对于道路桥梁而言，很多的道路桥梁路面的都是沥青混合料铺成的，尽管这种沥青混合料很常见，但是对于沥青混合料的级配还是不容忽视的一项问题。很多地方经常会发生的道路桥梁修整不平整的现象，其中就有很大一方面来自于沥青混合料的级配不符合相关要求，这样就会导致沥青混合料的混合不稳定，就很容易造成道路桥梁在修整过程中出现问题。因此，要对道路桥梁修整过程中控制好沥青混合料的级配，对道路桥梁平整度的修整起到至关重要的作用。

4、提高摊铺施工的质量。道路桥梁沥青路面的摊铺施工时，为了更好地控制摊铺平整度以及厚度，应在上面层选择直雪橇式的控制方式，选择具备基准自动找平功能的摊铺机来进行施工，以保证沥青路面能够达到设计方案中所要求的厚度以及平整度。由于摊铺时间存在一定的差异，因此在每层的摊铺施工时都应保持在每天进行1.5km的水平以上，以减少横缝。摊铺机在作业过程中应保持速度均匀，施工过程中应避免中途改变速度或停顿。摊铺施工前应首先对熨平板进行加热，当温度达到70℃后再开展摊铺施工。施工中应尽量避免采取人工方式，以保证施工的效率和质量，但是当沥青路面的横断面质量不符合设计要求时，应通过人工作业对接头位置或者边缘进行修整。采用人工方式修整路面时应防止在热混合料层上直接进行施工，并应由专业技术人员对路面的修补以及换料等操作进行监督指导，确保修整后的部分能够与完成摊铺的部分顺利衔接，以保证路面的平整度。

5保养。对于沥青路面来说要想保证其自身的平整度，那么进行适当的养护也是非常必要的。首先，应该对沥青路面的平整度给予仔细认真的测量，若发现其中存在着不平整的部位，需要及时对其进行补救，从而能够在极大程度上保证沥青路面自身的平整度；其次就是需要对沥青路面不能够避免的缝隙等给予预防，并且使用必要的技术措施使得问题被遏制在萌芽状态中，使沥青路面的平整度获得保证，令路面的使用寿命获得延长。

道路桥梁工程的平整度将直接关系到城市居民出行的安全性和舒适性，同时也将对道路桥梁工程的使用寿命产生重要的影响。随着我国经济的发展和技术水平的提高，目前在道路桥梁的建设中已经广泛的采用沥青路面这种结构形式。沥青路面虽然具有很多的优点，但是也很容易受到多种因素的干扰，使路面的平整度无法达到设计要求。因此施工单位必须从沥青材料的选择和管理入手，保证材料的质量和配比的科学性；在施工过程中要合理选择机械设备，提高摊铺以及碾压作业的规范性，保证施工的质量。同时要对相关的施工人员加强培训，促使其提高专业技术能力以及对工作的责任感，从而使沥青路面能够达到平整度的设计要求和施工标准，为市政交通的安全畅通提供可靠的保障。

参考文献：

[1]葛燕华.提高道路桥梁施工沥青路面平整度的方法和措施[J].中华民居，2017（5）：176.

[2]陈凤珍.浅谈提高道路桥梁施工沥青路面平整度的方法和措施[J].建筑工程技术与设计，2016（30）：18.

论文作者:朱红1,叶松柏2

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cb7be89b4c118b0f5b72eeb2.html