# 水利水渠施工技术探讨论文_晁宏峰

晁宏峰

山东省菏泽市牡丹区水务局 山东省菏泽市 274000

摘要：我国虽然被誉为世界农业大国之一，水渠的修建也比较普遍，但是由于现在的技术，地形受限等因素，导致当时修建的水渠现今遭到破坏。因此，我们再次修建水渠时，就要吸取昔日的教训，设计更加合理和规范的水渠设计，保证每一个施工细节，修建高质量高效率的水渠，修建好的水渠不能置于一边，要按时进行维护，如此一来便能解决长期困扰我们的灌溉问题，从而农作物能够茁壮成长，保证农民更好的生产生活。

关键词：水利；水渠；施工技术

我国在各地兴建水利工程的主要目的是为了解决水资源匮乏的现况，水利工程的建设对我国农业的影响是非常的大的，它可以解决水资源匮乏的地区农田灌溉的问题，并且水利工程的建设对于经济的发展是很有帮助的。在一些地区，为了解决当地农田灌溉的问题，也在很久之前就修建了一些灌溉渠道，但是因为当时技术条件和资金的制约，可能修建的渠道到现在就已经不能有效使用了，所以人们就得再进行渠道的修建，在进行渠道修建的时候，技术方面还是要特别的注意，因为渠道的建设，为的就是解决当地农田灌溉的问题和促进当地的经济建设，所以对于渠道工程的施工技术问题一定要特别重视。水利水渠工程施工质量的好坏直接关系着地区经济发展的脚步的快慢，做好水利水渠施工工作既可以满足农田灌溉对水资源的需求，为各个地区生产生活提供充足的水源以及满足农田的灌溉，还可以延长水渠工程的使用寿命，为当地人们以及经济利益谋取更多的福利。因此，对于渠道的技术问题我们一定要特别地高度重视。

1关于渠道的施工选址问题

进行渠道的施工位置的选址，一定要对地形问题特别的注意，对于渠道工程的选址一定要避免与建筑物交叉而且要避免大面积的进行土方的挖掘，要尽量在高地和分水岭上进行渠道的建设，这样可以有效的利用渠道，增加渠道的灌溉面积。在进行渠道的规划的时候要注意当地排水沟的位置，防止渠道的建设对排水沟进行影响，在对于渠道的渠线进行设计的时候要尽量做到使渠道尽量的短，而且还要尽量避免在高难的地段进行施工。

在进行渠道的施工的时候，为了解决农田的灌溉的问题，渠道有时会经过发育较宽的沟槽地带，在这些地带有时会出现坡型的堆积物，在进行渠道的建设的时候，要针对这样的地带进行混凝土的铺垫，这样可以有效的防止渠道的沉降。在进行的开挖过程中，可能会经过一些地址较差的区域，在这些区域要注意对渠道进行防渗的处理工作，而且要做好渠道两侧的排水措施，尽量减少雨水对于渠道的冲刷。

2渠道的具体施工过程

2.1施工测量

如果建设渠道进行了精确定位后，再根据现在已经拥有的水平进行具体的测量，对施工范围内的清理工作是必不可少的，如果按照这个施工的话，渠道工程的施工一定会非常的顺利。

2.2渠道开挖工程

在需要开挖渠道之前，一定要根据排水设施永久性来规划，做好开挖范围内的临时性排水特别重要。对开挖地形进行重复检查，同时也要对开挖范围内防渗装置和排水设备的质量问题进行检查；在开挖渠道刚进行的时候，一定要注意方法，挖掘渠道的方法应该严格的要求从上到下分层开挖，这样排水比较方便，一定的坡度是挖掘渠道必不可少的，因为一定的坡度可以防止渠道内积水。对于挖掘面的标高和尺寸大小问题，对表面进行清理后，应确保无流水和积水，还要根据施工时所用的图纸对坡度进行适当的调整，然而在土方挖掘过程中检查和监督等过程是必不可少的。松软土层清理表面的是在基础填筑之前所进行的，特别是要清出被积水侵蚀所软化的细土，最后应该采用可行的方法进行压实。

2.3渠道混凝土工程施工技术

对于渠道的基面验收合格后，方可进行浇筑混凝土。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆澆筑前应把基岩上的杂物、泥土及松动岩石清除。混凝土浇筑应根据分缝尺寸及厚度备好料，在验仓合格后连续施工，防止冷缝或人为施工缝的发生。首先是混凝土搅拌，在集中预制场设置拌和站集中搅拌混凝土，在拌制过程中，应有试验员随时监督，以确保混凝土的拌制质量。其次是混凝土运输问题，在运输混凝土时要确保运输连续、均衡、快速，避免运输中出现混凝土分离、漏浆、泌水现象；在气温较高时运输时应作好隔热遮阳工作。混凝土采用人工分层铺料，并且是平铺浇筑法，同时还需保证混凝土覆盖时间不得超过两个小时，振捣采用平板式振捣器振捣。最后是混凝土养护问题，混凝土养护应在浇筑完成后的十二个小时后及时进行。

2.4砌体工程及土方填筑施工技术

在进行渠道的砌体工程施工前首先要测量放出边线、高程，并制作木样架控制坡度。采用铺浆法砌筑砌石体时要使砂浆外露面光滑平整，砂浆饱满。同时还需要在砌体转角处和交接处进行砌筑。在进行砂垫层铺筑的时候，要采用人工摊铺。在进行施工前，要先通过测量在地上插木桩，标出设计高程线，再牵线控制。先摊铺渠底，采用平板振捣器振实，待容重达到设计要求后，再进行两边边坡摊铺，从左至右、由上而下层层用平板振捣一遍，待容重达到设计要求后再平铺混凝土砖。在进行土方填筑前，也要先测出地形图、剖面图并且报送监理批准后方可进行。在土方填筑施工过程中要采取分段施工作业，从最低洼部填筑开始，按照水平分层统一向上夯实铺筑。平面位置采用震动碾，而对于坡面则采用平板振捣器，至于边坡以及死角的采用蛙式打夯机或人工夯实。碾压施工相邻施工段的作业面均衡上升，减少施工接缝，相邻作业面的搭接碾压宽度不宜过大，在段与段之间出现高差时，用缓于五十度的斜坡相接。分段填筑时，各段设立标志，以防漏压、欠压，上下层分段位置错开。在压实过程中，注意控制含水量，根据碾压试验确定的含水量，同时砂砾石料的铺设和压实连续进行。

2.5生态保护

现如今，社会发展的越来越快，在为了提高经济水平时，可能会出现因一时利益熏心而导致生态环境被破坏的现象。因而，我们要加强保护生态环境的意识，关于水渠方面保护生态环境的办法是引入相关水质，改良与修复生态技术，像碳素纤维生态草就可以对生态进行修复。原因是它无论是在化学方面还是物理方面都有良好的稳定性，通过将其单层浮上方式置于水渠内，因其表面积大的缘故能够高效吸附杂质。去除掉杂质后就意味着为水渠内的微生物、藻类等拥有了健康良好的生长繁殖环境。最终它们的积累可以慢慢形成一层薄薄的具有净化活性的生物膜。这样的例子还有很多，要想拥有一个健康的生态环境，我们必须将这些措施付诸于实践。

结论

综上可知，水利工程建设早已成为我国水利水电工程其中一个重要成分，其中水渠的建设特别重要，它的修建难度虽然大要考虑地形地质的等多种因素，但是它的成功修建毋庸置疑能成为我国的一个质的飞跃，解决灌溉问题，解决干旱地区水资源匮乏等若干问题，若能够使水资源均匀分配，在某些程度上可以保护我国的生态环境。要想能够实现这些，便需要加大这方面技术开发的成本，不断积累经验吸取教训，掌握最新技能，最大程度上发挥其作用，提高农作物的产量，保证农民更好的生活，我国不断的发展。

参考文献：

[1]万晓锐.农村水渠施工技术探析[J].建材与装饰,2017(46):214-215.

[2]李春梅.农村水渠施工技术要点探究[J].科技与企业,2014(21):125.

[3]刘金宝.农田灌溉水渠水利工程施工技术分析[J].民营科技,2017(06):235.

[4]李久阳.有关引水渠施工技术要点分析[J].黑龙江水利科技,2017,40(11):135-136.

[5]程亮.水渠工程施工技术分析[J].中国新技术新产品,2017(10):51.

论文作者:晁宏峰

论文发表刊物:《防护工程》2018年第24期

论文发表时间:2018/12/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cb7cb4e487137dfc3a4a998b.html