# 市政道路改造工程管网的施工及管理论文_李斌

中国水利水电第十三工程局有限公司 天津 300384

摘要：当前城市化是我国经济社会发展的主旋律，城市化建设在促进国民经济发展中发挥了重要作用。在城市化建设进程中，交通基础设施建设是非常重要的工程。随着社会经济的不断发展，城市人口增多，车辆增多，对道路的需求越来越高。

关键词：市政道路；改造工程；复杂管网；施工；管理

在市政道路改造中，道路管网是一个复杂的工程，城市中星罗密布着各种管线，这些管线都是城市居民生活重要的保障。在道路改造中，做好管网工程具有重要意义，管网工程在意义上决定了道路的质量。管网工程比较复杂，在施工要注意一些问题，需要加强管理。管网施工与管理，在市政道路改造工程中已经引起了人们的高度重视。

1 市政道路改造工程复杂管网特征

市政道路改造，主要是对一些老旧的道路进行改造，这些道路大部分分布在城市的老城区。老旧道路的地下管线一般的都年代久远，年老失修，需要对他们进行保护和改移，这存在很大的难度。老旧道路的管线具有显著的特征，主要表现在以下几个方面。一是管线多为公用管线，这样管线原先在铺设的时候大多采用顶管施工，顶管埋藏的深度大约在二十五厘米左右，管线的立体位置和平面位置很难把握，因为离顶入出越远，管线越变化莫测。二是由于过去时间比较长，一些管线找不到归属单位，一些管线可以找到归属单位，但有多个归属单位，情况很复杂。三是很多管线都找不到以前的施工图纸，这样给施工带来一定难度，找到一些管线图纸，但并没有明确指出管线的大小、管线的埋藏深度和管线的位置。四是由于年代久远，管线会出现各种情况，现场处置管线是需要灵活应对。五是国企、部队和政府各部门都是管线的归属单位，施工中要面临协调难的问题。

2 市政道路改造工程复杂管网施工

2.1管线综合布置原则

在市政道路改造工程中，管线综合施工和布置时要注意一些原则。这些原则具体可以包括以下几个方面。一是对于永久管线和临时管线，后者必须让前者。二是对于大径管线和小径管线，后者必须让前者。三是对于自流管和压力管，后者必须让前者。四是对于容易弯和不容易弯的管线，前者必须让后者。五是对于现有和新建的管线，后者必须让前者。六是如果有的管线工程量大，有的小，那么工程量小的让大的。七是优先布置不方便和检修次数多管线。平行布置工程管线时，一定要严格按照规定的次序，比如电力电缆最先等。在地下布置工程管线时，也一定要严格按照规定的次序，比如污水管线最深等。

2.2工程管线实际处置

2.2.1处置人非共板处管线

在原则上，由于人非共板处管线有一定的特殊性，轻易不得对其进行改移。但是如果出现了结构层被高程侵入的现象，那必须对该处管线进行改移。首先征求管线设计单位的意见，根据调查图表对现状管线进行降低，然后调整检查井标高，采用包封形式，用混凝土对现状管线进行加固。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2.2处置十字路口处管线

通常在道路十字路口的管线，其类型和分布是非常复杂的。所以在处置道路就交叉口出管线时，不能没有计划的施工，不能没有方案的布置。必须先指定专项方案，然后向上级审批，同时要安排专人对各管线归属单位进行妥善协调。由于道路交差口处的管线具有特殊性，一般情况下需要用人工进行开挖，在施工中为了能够对管线进行很好的保护需要拆除原有的检查井，拆除后要用井子架对边坡进行加固。管线施工完后，把检查井恢复到原来的状态，同时做回填处理，主要还采用人工夯实的方法。在施工期间，要保证全天候有人在现场值班，以保障工程安全和及时发现问题。

3 市政道路改造工程复杂管网管理

3.1单位协调和情况排查

管线往往后不同的归属单位，管线改造和施工需要这些单位积极配合。为此政府要发挥重要作用，牵头协调各管线单位，保证的管线改造的顺利实施。在管网管理中，一个重要的工作就是管线情况排查，应该成立一个专门的管线情况排查小组，由专业的测量人员和勘察人员组成。在现场指导挖沟，指导探沟，根据排查情况绘制管线情况图，在图上应该标明管径、位置、数量等信息，同时提出合适的处置方案。

3.2管线归属认定管理

市政管线有不同的类型，他们归属与不同的单位，所以在管线归属认定的要做区别对待。如果是交通信号、消防实施等的管线，这些管线应该属于城市住建部门，需要政府同其进行协商和落实。如果是弱电，应该属于电信、广电等单位，也需要政府部门同其进行协商处理。如果是部队专线，要区分是军区专线还是总参专线，然后与相应的部队进行协商。如果是热网、煤气等管线，对这些管线的认定需要政府出面协调解决。如果是强电，是国家电网的组成部分，应该归属与当地的供电局，市政部门要与这些部门协商解决。认定归属单位后，政府应让归属单位指派专人来现场进行确认，并指出未排查出来的管线。一些管线迟迟找不到归属单位，先让管线单位一个一个来确认。如果针对真的没有归属单位，需要让专家确定这些管线的性质，判断是否还在使用，然后根据实际需要做相应处理。

3.3管线处置进度管理

通过各种方法确定了管线归属单位，收集相应单位的管线现状图表，对这些图表进行统一整理。在政府的召集先，各相关单位，包括施工、设计等，根据图表进行管线处置方案讨论并确定最终方案，同时制定出处置时间表，按照处置方案和时间表进行施工，在施工过程中，根据实际情况，原先的方案和时间表会发生变化。这时候就需要管线项目小组做到灵活处置，随机应变。施工中要与归属单位尽量配合好，产生了不必要的经济损失，可以适当补偿，与各方要良好合作，这样才能保证施工效率，从而加快管线处置进度。

参考文献

[1]李纯，支边.市政旧道路改造工程的综合管理探析[J].科技创新导报，2011，（30）：130-130.

[2]王进.浅析市政旧道路改造工程的综合管理研究[J].江西建材，2014，（6）：129-130.

[3]樊伟明.市政道路改造工程管网的施工及管理[J].商,2014(51):239-239.

[4]丁晓燕.市政道路改造工程复杂管网施工与管理[J].城市建筑,2015(18):190-190.

[5]罗巨龙.市政道路改造施工中管网协调问题[J].黑龙江交通科技,2016(2):34-35.

论文作者:李斌

论文发表刊物:《防护工程》2017年第12期

论文发表时间:2017/9/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cb8dee4b519dce6d0dd1a206.html