# 关于移动通信网络VoLTE技术的发展现状分析及优势探讨论文_林伟卫

广东省电信工程有限公司

【摘 要】VoLTE（移动语音技术）是IP传输技术的一种，不需要使用2G网或者是3G网，各种业务都使用4G网络完成，能够实现同一网络下可数据业务以及语音业务之间的融合。

【关键词】移动通信网络；VoLTE；现状；优势；措施

近年来移动通信网络数据的发展势头迅猛，VoLTE技术也得到持续的改进。OTT业务的发展给运营商来言严峻挑战，导致运营商的语音业务收入下降，因此需要探索新的业务。在这一背景下积极应用VoLTE技术有重要的现实价值。

一、移动通信网络VoLTE技术的发展现状

第一，重视程度不够。当前全球只有十几家移动运营商提供商用VoLTE服务，这表明运营商对于发展VoLTE仍然存在一定的顾虑。之所以出现这方面的问题，一个重要的影响因素的VoLTE技术仍然存在一些没有解决的问题，例如网络覆盖质量、产业链、SRVCC技术以及互联互通等[1]。VoLTE对LTE的覆盖有着比较严格的要求，通话业务不会回落到2G网络，所以需要实现LTE全面覆盖。但是当前我国运营商还没有实现全国范围内的LTE网络覆盖，同时支持VoLTE的终端数量也比较少[2]。除此之外，VoLTE技术的配套保障方面，SRVCC技术还不够健全。

第二，资费业务设计难度较高。移动运营商虽然力求通过应用VoLTE技术来制约OTT，不过需要解决业务创新以及资费设计等方面的难题。资费可以说是OTT业务最为明显的优势，业务可以说是免费的[3]。但是运营商应用VoLTE需要付出改造网络以及替换终端设备的成本。为了应对OTT业务导致的市场竞争，语音业务还有增值业务收费标准可以说是电信运营商需要慎重思考的难题。

第三，管理体制较为混乱。中国移动基地负责实施的融合通信，同新媒体企业之间面临着激烈的博弈，该主导业务的发展仍然存在分歧，同时融合通信能否实现跨运营商的运行也面临着质疑[4]。要想发展融合通信，应当打破运营商的壁垒，处理好利益分配的难题。我国的三大运营商在发布RCS的时候，往往会添加定制内容，因此彼此之间实现互联互通的难度较高。

二、移动通信网络VoLTE技术的优势

第一，节省流量以及电量。VoLTE是GSMA当中的LTE语音方案，同时拥有自身的标准协议。标准规定VoLTE使用四种技术，也就是半持续调度技术、不连续接收技术、传输间隔绑定技术以及包头压缩技术。这样一来就导致VoLTE技术要比传统的移动数据技术省电超过30%，同时也能够节省流量[5]。近年来OTT业务的发展非常迅速，甚至出现免费电话，从而使得电信运营商面临沉重的市场压力。所以通过VoLTE技术来发展融合通信，改革业务发展的模式，最大限度挖掘网络潜力，提供满足用户要求的服务，已经成为移动运营商的发展方向。

第二，提供优质的控制管理。VoLTE技术基于IMS，因此运营商能够提供优质的控制管理服务。之前因特网在传输数据包的时候，只是把数据包发送到云中。通过使用VoLTE技术，运营商可以提供高质量的QoS，从而加强端到端服务过程当中具体环节的管理，这也是传统移动通信网络技术无法实现的。

第三，适应移动网络的发展趋势。因为移动通信业务通过IP承载，因此电路域会逐渐过渡到分组核心网，实现业务的分组化。除此之外，因为移动语音以及固话网络会发展到成为多媒体系统，导致分组网络会融合信任网络以及非信任网络，表现出网络融合化的特点，从而导致VoLTE技术成为能够适应未来网络发展方向的一种解决途径。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、移动通信网络VoLTE技术的发展对策

第一，推动网络设备改造。在VoLTE网络的改造过程当中，需要在建设完成现有的网络设备建设之后，持续推进改造工作。借助于开展这方面的工作，可以加快VoLTE技术的应用进程。但是在现网改造环节，应当综合考虑各个方面的问题。例如在已有的网络上大规模进行全网的改造升级[6]。通常情况下现网的改造可以一次性结束，但是改造工作的难度往往较高，往往需要花费一个时间比较长的周期，同时在改造的过程当中还会影响到客户的通信质量，改造的费用开支也比较高。所以在现网改造环节，应当结合各个地区的具体条件，综合分析之后再开展这方面的工作。

第二，简化通信网络构架。当前在VOLTE技术应用的过程当中，因为存在着CSFB技术以及SVLTE技术并存的问题，导致运营商需要在后续的工作过程当中重视简化网络构架的工作，其内容主要包括以下两个方面。一方面是做好网络设备的软硬件设计，设计开发通用构架，从而保证网络融合能够正常应用。另一方面是发挥网络构架的潜力，在网元制造的环节聚合各方面的功能，减少网元数量。通过使用些简化方法，可以改进VOLTE构架的执行效率，但是在简化网络架构的过程当中，要避免影响到VOLTE正常应用。

第三，开发相关技术设备。在发展VOLTE的时候，一方面需要重视网络建设，另一方面还需要积极开发同VOLTE相关的各种设备。一方面需要开发平白电脑尤其是手机等语音设备，另一方面还需要开发配套的语音软件。只有做好两个方面的工作，才可以充分体现出VOLTE的应用价值，同时不断推动VOLTE技术的进步。例如在LTE网络当中的浏览器，能够处理音视频并完成网络数据的传输与管理，从而为VOLTE技术的发展提供了参考。基于浏览器的各种应用可以使用各种API接口，把QOS保障以及用户鉴权等开放给VOLTE，同时挖掘浏览器用户的潜力，加快应用VOLTE的进程。在维护以及开发浏览器应用的时候，运营商无需亲自参与，因此可以有效降低成本开支。

第四，改进业务体验水平。随着我国VOLTE应用的开展，运营商日益重视为客户提供各种服务业务。这就需要不断提高VOLTE技术的水平，从而让客户能够得到更优质的VOLTE服务体验，让他们意识到VOLTE技术的优势。除此之外在客户体验环节，运营商需要主动收集客户反馈的意见，从而使得VOLTE改进更加具备针对性，这也是改进VOLTE技术的重点。只有不断优化客户体验才可以实现VOLTE技术的不断发展。

综上所述，传统语音通信以及数据通信各自通行，融合通信能够实现数据、语音还有互联网应用之间的高速传输。因此对于电信运营商而言，通过应用VoLTE技术有利于实现OTT的过渡转型，所以需要把握机遇积极推动该技术的布局，从而不断提高通信服务质量。

参考文献：

[1]林淼鸿.移动通信网络V0LTE技术的发展现状和优势[J].科技资讯，2015，20（17）：31-32.

[2]黄威.浅析V0LTE技术的解决方案与探讨分析[J].信息通信，2015，11（7）：189.

[3]包琅允，徐爱华，朱凤娟.V0LTE技术方案研究及跟踪[J].物联网技术，2015，20（10）：31-33.

[4]付仕明，刘芬.V0LTE技术解决方案探讨[J].中国新通信，2014，10（5）：53-55

[5]徐德平，程日涛，张新程.VoLTE关键技术及部署策略研究[J].电信工程技术与标准化，2014，6（2）：159-161.

[6]周峰，许正锋，罗俊.VoLTE业务与技术实现方案的研究与分析[J].电信科学，2015，3（2）：236-239

论文作者:林伟卫

论文发表刊物:《低碳地产》2016年8月第15期

论文发表时间:2016/11/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cb8f6a0d467070d67572a317.html