# 探讨建筑给排水设计的节能节水措施齐国远论文_齐国远

摘要：建筑给排水设计中的节能减排设计对于国家经济发展、居民生活保障、环保事业推进来说意义重大。因此，给排水设计师要直面现阶段设计中存在的若干问题，不断提高自身专业素养，积累实际设计经验，最终有效提升国内给排水系统的节能环保水平。本文探讨了建筑给排水设计的节能节水措施。

关键词：建筑给排水设计；节能节水；措施

前言

建筑业是我国工业耗能较高的产业之一，而建筑给排水设计是建筑的重要组成部分之一，同时也是造成建筑用水耗能的主要原因，因此做好建筑给排水设计的节能节水措施能够节约大量的水资源和其他能源，促进社会的绿色可持续发展。

1 建筑给排水中环保节能的重要意义

环境与能源问题作为现阶段我国面临的重要难题，已经获得了更为广泛的关注。随着我国社会经济的高速崛起的同时，对环境产生了严重的破坏，造成自然灾害频发发生，生态环境质量日益降低，直接影响到人们的生存与健康。同时，伴随我国大规模不可再生资源的持续利用，导致能源短缺现象尤为严重，因此，加强能源节约已然成为当前亟待解决的问题。其中，建筑行业作为我国重要产业之一，对能源消耗极大，为了更好的促进建筑行业的长远发展，需重视环保节能理念的融入。通过实现建筑给排水环保节能理念的运用，能够最大限度的保护周边环境，从而提高资源利用率，节约建设成本，从而更好的促进建筑行业的稳定发展，为人们营造优质舒适的生活环境。

2 建筑给排水设计中的节能节水措施

2.1 选用合理的给水加压设备

随着城市化步伐的加快以及建筑企业的迅速发展，当前高层建筑成为建筑行业发展的主要方向。为了满足高层供水的压力要求，需要对高层建筑的用水系统进行二次加压。这种类型的加压设备的数量主要是由市政管网的供水压力决定的，我国目前普遍采用的给水加压设备是变频调速供水和管网叠压供水。变频调速供水加压首先需要将市政管网的进水引入到高层建筑的地下水箱中，之后再通过变频加压设备提升压力，将水资源提供到用户的家中。变频调速供水能够在一定程度上节约水资源的能耗，但同时也会造成市政水头的损失，因此不是一种合理的给水加压设备; 管网叠加供水是一种通过市政供水干管自用水龙头进行供水的设备，其节能效果甚微，因此也不是一种合理的给水加压设备。因此，为了提升节能效果，高层建筑应该根据自身情况选用合理的给水加压设备，其中无压负管网自动增压给水设备是一种正确的选择。这种给水加压设备可以直接连接到市政供水管道，不需要高层建筑在施工过程中设置水箱等，因此可以充分利用市政水管网的供水压力，同时又可以避免供水过程的二次能耗，可谓是一举两得。另外，在对高层建筑的供水系统进行设计和布置时，务必做到供水泵的布置与小区内热水系统的布置相协调，以避免出现超压噪声、水泵扬程太高以及供水管道过长等造成水资源浪费的情况。

2.2 选用节水型卫生器具及新型水龙头

为了实现建筑给排水中节能节水技术的应用，也需要注重这两种设备的选择。针对卫生器具的选择，应该在保证使用功能的前提下尽量选用新型节能产品。例如，住户在选取水箱时，应该在满足家庭需要的基础上选用小容量的节能型水箱，以便降低水资源的损耗。又如，住户在选取淋浴设备时，应该选择利用红外线控制的节水型淋浴设备; 针对水龙头的选择，住户可以选择一种充气式新型水龙头，这种水龙头不仅在出水效果方面具有独特的优异性，而且能够比普通的水龙头节约水资源的能耗; 针对配水管材的选择，住户可以选择一些铝塑复合管、不锈钢管、铜管、钢塑复合管等，以避免出现传统管材生锈、漏水的问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3 采用自然资源获取热水

随着可持续发展观念在各领域的渗入，现阶段我国的各行各业都在找寻能够实现节能节水的技术渠道。其中，通过自然资源获取热水成为建筑给排水中又一重要途径。这些自然资源主要指的是能够被人们无限发掘使用的可再生资源，如太阳能、风能、地热能等。目前，在建筑给排水中一种重要的节能节水技术就是通过太阳能实现能耗的降低，实现水资源利用率的提高。作为一种可再生能源，太阳能具有取之不尽、用之不竭的优势，加之其是一种清洁、安全的能源，因此通过太阳能获取热水是一种十分环保的做法。另外，在运用太阳能获取热水这一方法上，需要注意到以下三个方面: 第一，太阳能设备的选择需要通过当地的气候条件来确定，必要时需要做好防冻、防雷等工作，避免出现保护不当导致太阳能设备损坏的问题，这同时也会对水资源的使用造成一定的浪费；第二，集热器的连接方式应该遵循因地制宜的原则，且集热器的连接方式必须能够满足水流平衡的条件，必要时应该采取辅助加热措施;第三，为了实现资源的最大利用，太阳能设备的热水系统应该选用一些保温材料，这样才能降低热水在传递过程中出现的热损耗量。

2.4 推广中水回用系统

随着中国政府对节约水资源这一问题的重视程度不断加深，中水回用系统逐渐得到了政府的重视并在我国各行各业中得到了推广和应用，目前我国部分城市已经开始构建中水回收系统。中水回收主要是通过两种方式进行: 其一是将生产、生活产生的污水经过无公害加工处理后，应用到城市绿地的灌溉、城市基础设施的清洗等方面，这种节能节水技术不仅能够减少城市污水的排放量、降低城市污水的处理成本，而且能够实现水资源的二次利用，进而在很大程度上节约了生活用水的耗量;其二是通过对雨水回收实现再利用。这种节能节水技术不仅提高了水资源的利用率，而且城市中很多工业方面的用水得到了保障，因此是一种值得被推广的技术。在我国建筑工程的排水施工中，雨水回收技术得到了广泛应用:施工人员首先会设计出特定的雨水回收管路，将雨水通过这条管路汇集到雨水收集池中，这些雨水可以用在城市绿化以及卫生间设施的清洗中。

2.5 规范对超压出流的控制

传统的建筑给排水工程会赋予相关配件一定的压力值，并规定其具体的范围，但是对超压出流问题却缺乏明确的界定，从而产生静水压力过大，实际水资源流量超过额定流量的现象，也成为“隐形”的水量浪费。为了切实的解决该问题，在建设给排水工程的过程中，要依据超压出流的实际情况，制定明确具体的压力范围，设置给水超压减压装置，利用安装孔板、压力调节阀或减压阀等方式，使建筑给排水系统的压力值始终维持在稳定的区间范围之内，减少“隐形”水量的浪费。另外，安装高品质的节水节能水龙头，也能够使竖向分区的水压分布更加均匀，避免超压出流。

2.6 注重消防水箱应用

当前环境下，在智能化技术的支持下，实现市政管网的直接供水是建筑给排水发展的重要方向。在其应用过程中，消防水箱的合理应用，能够确保给排水系统节能减排目的的有效实现。譬如在生活中，要实现生活蓄水及水质优化功能的实现，人们可以系统的链接消防水箱和建筑回水系统，其使得超压状态下的水量得以有效的回收和储存。而在排水设计中，给排水设计人员可在分离厨房、卫生间用水系统的同时，实现消防水箱和卫生间水箱的连接。这种设计方式使得洗漱用水得以收集，然后进行冲厕使用，确保水资源的二次化、高效利用。同时，单位进行室外消防演练时，可以将水喷洒在绿地上，这样既可以达到锻炼人员的目的，也可以起到节约用水，美化环境的效果。

3 结语

综上所述，建筑作为社会水资源用量较大的行业之一，加强建筑给排水设计中节水节能技术应用不仅是绿色建筑发展的根本需求，更是全球水资源保护的基本要求。

参考文献：

[1]李清杰.建筑给排水设计中节水节能技术标准的应用[J].中国标准化.2017(18)

[2]魏健佳.浅议建筑给排水设计中的节水节能技术[J].居舍.2018(03)

论文作者:齐国远

论文发表刊物:《建筑实践》2019年第38卷第12期

论文发表时间:2020/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cb922f5407288055da2a36f1.html