# 建筑工程试验检测结果的误差分析及控制措施论文_王丹

宁夏鑫成建材实验检测有限公司 宁夏吴忠 751500

摘要：当前，随着建筑行业的发展，建筑工程质量监管和试验检测工作也就越来越受到人们的关心和关注。建筑工程试验检测质量保证对于建筑安全具有重要意义，可以提升建筑工程的经济效益。但是在检验的过程中，可能会遇到问题，比如检测结果的误差。因此，在工作中对误差的原因进行详细的分析，并采取有效的控制措施就成了提高精准度的关键。基于此，文章就建筑工程试验检测结果的误差分析及控制措施进行分析。

关键词：建筑工程；试验检测结果；误差分析；控制措施

1.建筑工程试验检测工作概述

试验检测工作的具体实施时间包括工程项目建设中及工程项目验收前期的试验检测工作，做好验收前期的试验检测工作，对工程项目验收起到积极作用。试验检测工作效果的落实，必须体现出检测工作的科学性、公正性，从而保证试验检测工作质量。

1.1建筑工程试验检测工作的科学性

试验检测工作效果的落实要严格遵守相关规定和实施法则，根据检测工作的具体目标，选择相适应的方法，保证工程项目试验检测工作的科学性。在实验过程中，必须保证检测数据的具体验证，不能为了节省时间和建设成本，省去工程项目试验检测数据的验证过程，从而影响建筑质量。试验检测工作中，首先要保证工程项目数据的真实可靠，并将所有工程试验数据进行全面保存，保证在未来的查询过程中，能够查询真实可靠的数据，为建筑工程的验收做好准备。

1.2保证建筑工程试验检测工作的公正性

试验检测工作的结果对于工程验收有着重要参考，所以，必须保证试验检测工作的公正性，推动工程验收质量的提高。在建筑工程施工过程中所进行的试验检测工作，必须在保证试验检测工作科学性的基础上，全面落实建筑工程试验检测工作的真实性，并做好相关数据的整理保存工作。工程项目实际施工中，要聘请专人完成工程项目的试验检测工作，保证工作质量的基础上，杜绝试验检测数据造假的现象，保证试验检测数据的真实、可信，为建筑工程质量评定打好坚实数据基础。

2.建筑工程试验检测误差的来源和分类

2.1系统误差

系统误差通常又被人们叫做片面误差，这种误差通常就是指测定结果和真值之间存在的同一倾向性的误差，在实际的操作中，这种误差能够体现出十分岷县的规律性，它能够在某种条件下反复的出现，这种误差一般情况下是可以通过对应的质量控制措施进行校正的举例来说，因为试验操作者在实际的工作中会存在一些主观的因素，这样就会使得测量的结果出现误差状况，因为计算机操作方法不够准确，所以计量的结果出现了偏高或者是偏低的现象。而这种误差通常都是在同一种条件下产生的，误差的大小和正负值出现的概率基本上也是相同的。

2.2随机误差

通常我们将随机误差也叫做偶然误差，它通常就是指因为一些偶然的、不受人为控制的一些原因而引发的一些误差，这种误差是没有任何规律性和方向性科研的，同时这种误差也很难通过校正或者是控制来预防或者是避免的，其自身有着比较强的随机性，数值的大小和正负值出现的时间和场合并不是十分的确定，而其产生的原因也相对较为复杂。

2.3过失误差

过失误差通常就是指他因为看错或者是记错等产生的误差，这种误差通常都是由人为因素导致的，过失误差是可以通过一定的方式去避免或者是得以补偿大的，而要想达到这一点，最为重要的一个因素就是要不断的采取措施，加强操作者的业务水平，同时使其拥有较强的责任心，这样才能避免人为因素所造成的失误。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.提升建筑工程试验检测数据准确性的策略

3.1要提高试验检测人员的专业知识水平和实际操作能力

具体的来，就是要开展对试验检测人员的专业技术水平的培训，规范试验检测人员的操作方法。例如，在进行对骨料的外加剂的检测过程之中，要让进行检测的工作人员了解到外加剂的具体属性，并对添加外加剂的效果的标准进行查阅，并根据外加剂的具体作用和类别的不同确定外加剂的添加数量，保证添加的外加剂的数量和属性满足建筑工程的实际需要。

3.2要加强的是试验检测设备仪器的管理维护工作

建筑工程试验检测工作对仪器设备的要求较高，例如，在进行水泥的安定性检测的过程中，要保证沸煮箱在30min±5min内水能沸腾，且要恒沸3h±5min，如果没有对沸煮箱进行定期检查保养维护使其达不到试验要求，就很有可能会导致最终的试验检测结果不准确。针对这样的情况，就要求在进行试验检测之前检查设备是否满足试验要求，并对试验检测设备进行定期的校准和安全检查工作。

3.3检测方法的选择

产品检测的依据是产品标准，在标准中对各项技术要求进行了明确的规定。例如混凝土立方体抗压强度试验，其量程应能使试件的预期破坏荷载值不小于全量程的20%，也不得大于全量程的80%，所选量程不能过大也不能过小，只有在预期量程中得出的数据才能满足检测条件。又如采用回弹法检测构件布置测区时，相邻两测区的间距应≯2m，测区离构件端部或施工缝边缘的距离应在0.2-0.5m之间;测区应在使回弹仪处于水平方向检测混凝土浇注面，且在对称的两个可测面上。如果不能满足这一要求时，也可选在同一个可测面上，但一定要分布均匀，在构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区，并应避开预埋件。

3.4试验检测数据的科学处理

为使试验检测结果真实准确，避免在数据分析过程中引入人为误差，就必须要对试验检测数据进行科学处理，例如，保留要求的有效数字的时候，必须要严格的遵循数字修约规则；对可疑数据运用数理统计方法决定取舍。具体的来说，在进行对钢筋材料的冷弯检验的过程之中，具体的调查钢筋的弯心规格和试验范围，并具体的统计好所处的范围，保证实验数据的准确性。

3.5加强监督体系建设，保证试验检测工作质量

建筑工程试验检测工作所包含的内容较多，工作中需要协调各部门之间的关系，统筹规划，保证试验检测工作的效率。在试验检测工作落实中，完善的规章制度对工作质量的保证具有重要意义，只有通过明确的规章制度对相关工作进行指导，减少工作当中的人为因素，才能将试验检测工作的效果落到实处。试验检测工作在工程建设中占据了重要地位，为了保证实施质量，工程项目实施中，必须加强监督体系的建设，保证工程项目试验检测工作科学、公正。试验检测工作实施前，要做好前期准备工作，对工程项目检测过程进行有效控制，尤其在检测过程中要对建材质量进行明确，保证工程项目建设质量。

3.6利用好现代技术，提升工程项目试验检测工质量

在试验检测工作中，必须利用好现代技术，充分使用现代设备所带来的便捷性和技术先进性，提高试验检测效率的同时，减低人工成本，减少建筑工程的建设投资。通过现代科技提高试验检测工作的质量，为保障建筑原材料打好基础，杜绝工程项目建设中原材料的质量问题，及时发现质量不达标、以次充好的原材料，从而达到保证工程项目质量的目的。

结束语

在建筑工程中，试验检测是保证工程质量的重要措施之一。所以在实际的工作中，只有对其进行严格的控制，才能更好的保证工程试验检测结果的准确性，所以必须要采取有效的措施对产生误差的因素进行约束，才能有效的提高试验检测结果的准确度，为工程质量奠定一个良好的基础。

参考文献：

[1]董龙，张磊.有关建筑工程材料检测试验与常见问题思考[J].门窗，2015，06:236+239.

[2]欧阳彩香.建筑工程材料检测试验及其常见问题分析[J].门窗，2015，10:21-22.

[3]节新晶.建筑土木工程试验检测措施研究[A].中国武汉决策信息研究开发中心、决策与信息杂志社、清华大学经济管理学院.“如何建立科学决策机制理论研讨会——决策论坛”论文集（下）[C].中国武汉决策信息研究开发中心、决策与信息杂志社、清华大学经济管理学院:，2015:1.

论文作者:王丹

论文发表刊物:《基层建设》2016年16期

论文发表时间:2016/11/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cbaaea26d72658616005108a.html